# 试析带电作业在城市配电网自动化系统的设计应用论文_李会

（国网漳州供电公司 福建省漳州市 363000）

摘要：近些年我国经济得到了非常迅速的发展，用户对供电可靠性的需求也不断提高，所以现有得配电系统已经不能充分满足用户的需要，其中人口以及负荷相对密集的城市配电网迫切需要进行配网自动化改造以提高供电可靠性。主要对带电作业在城市配电网自动化系统的设计应用进行了简单的分析与探讨。

关键词：带电作业；配电自动化；设计

引言

配电网是电力系统中的重要组成部分，是面向用户的电力基础设施，具有接入用户数量大，设备数量多、覆盖面广，结构复杂多变等特点。随着我国经济的不断发展，用户对供电可靠性的需求不断提升，现有配电系统已逐渐无法满足需要，其中人口、负荷相对密集的城市配电网迫切需要进行配网自动化改造以提高供电可靠性。但是，城市配网自动化改造本身同样会对用电供电可靠性造成较大影响，为减少城市配网自动化改造对国民经济及居民生活带来的不良影响，带电作业作为线路及设备检修、检测及改造减少停电影响的重要技术措施，有必要纳入城市配电网自动化系统的设计应用。

1城市配电网自动化系统设计应用带电作业的必要性

建设城市配网自动化系统的目的是为了提高供电可靠性和供电质量，缩短事故处理时间，提高配电系统运行的经济性。因此，设计方案如对用户造成较大停电影响，是不合适的。配电网带电作业作为一种施工技术，不仅适用于计划检修，同样适用故障抢修，在配电网施工作业中展现出了诸多优势。一是可以降低设备改造、检修及检测对用户的停电影响，保障用电企业的连续生产，提高供电企业的效益，从而提升社会经济效益。二是可以不受时间的约束灵活开展工作，及时消除设备隐患，降低配电设备故障概率。三是可以避免出现误操作以及误登带电设备的事故发生。误操作事故一般发生在复杂的倒闸环节中，误登带电设备触电事故发生于多回线一回停电的工作环节中，配电网带电作业则可以有效避免此类事故的发生。配电系统自动化对用户停电影响，一是配电设备自动化改造引起用户停电，二是配网自动化保护配置不当使故障停电范围扩大，三是配网自动化终端故障或误动引起用户停电。配网带电作业可以有效减少配网自动化改造引起的用户停电，及时开展配网自动化终端检修与检测，降低配网自动化终端故障概率，应当在配网自动化系统设计中予以应用。

2配电网带电作业原理

2.1地电位作业法原理

地电位作业法主要指的是在进行作业的过程中，作业人员与大地保持同一电位，通过绝缘工具接触带电体进行作业。两个回路都会经过人的身体导入大地，在进行时实际操作时，不仅人与工作相导线之间存在着电容电流，在两相导线与人体之间也会存在电容电流。但是，在操作过程中，电容电流与空气距离的大小呈正相关关系，距离越远，电容电流也就会越小。因此，两导线之间的电流影响可以忽略不计或者将其作为电容电流的一个等效参数进行考虑。

2.2中间电位作业法原理

使用绝缘斗臂车进行作业时，在相—地之间绝缘梯起主绝缘的作用，绝缘手套以及绝缘鞋起着辅助绝缘的作用。绝缘遮蔽罩以及全套绝缘防护用具防止工作人员偶然同时触及带电体和接地构件建成点击，作为后备防护。在相—与相之间，以空气间隙作为主要绝缘，绝缘遮蔽服起着辅助绝缘的隔离作用，作业人员穿着全套的绝缘防护用具作为最后一道防护防线，防止作业人员因为偶然碰及两相导线产生电击。使用高空绝缘斗臂车进行配电网带电作业是一种便利、灵活、应用范围广泛、劳动强度比较低的作业方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3等电位作业法的原理

等电位作业时工作人员对地完全绝缘，身体的各部位的电位与所处的带电体的电位始终相同。人体在强电场中身体各部位会产生电位差，当工作时手和脚分开，其间就有较大的电位差，就会有电流流过人体；在人体进入强电场接近带电体和离开带电体时或在作业中移动位置时会因电位转移而产生带电体对人体的电容充放电现象等。为削弱高压电场对人体的影响，在高压带电体上进行等电位带电作业时，作业人员必须身穿不锈钢或铜丝制成的全套屏蔽服，并保持屏蔽服与带电体接触良好，使作业时流经人体的电流几乎为零，电流全部从屏蔽服上通过，通过，实现对人身的电流保护。

3配电网带电作业方法

3.1绝缘杆作业法

绝缘杆作业法主要指的是在进行带电作业时工作人员与带电部分保持在安全距离之内使用绝缘工具进行作业的方法。根据带电作业的基本原理可以知道，在进行带电作业时，杆上的工作人员与带电体的关系可以表示为：杆塔———工作人员———绝缘杆———带电体。在使用绝缘杆进行作业时，通过人体的电流具有两个回路：一是带电体———工作人员———绝缘杆—带电体。其中绝缘杆是主绝缘，绝缘手套等工具作为辅助绝缘手段；二是带电体空气—人体———大地构成的电容电流回路其中以空气作为主绝缘中介。这两种回路电流都会经过人体流入大地。不仅在工作相导线有电容回路电流，其他两相对人体也有。但是由于出于安全距离，电容电流是分校，因而可以忽略不计。

3.2绝缘手套作业法

绝缘手套作业法制的是带电作业工作人员在进行工作的过程中必须穿戴全套绝缘防护用具，通过绝缘手套对带电体进行操作，并与周围不同的点为适当绝缘遮蔽或隔离的作业方式。绝缘手套作业法，不能以绝缘手套作为主要的绝缘方法，在进行工作的过程中必须借助于其他绝缘斗臂车或其它绝缘设施。根据带电作业的基本原理我们可以得知，绝缘手套作业法通过人体的电流也有两个：一是带电体———人体———大地，构成了一个电流回路，其中绝缘平台为主角元，绝缘手套为辅助绝缘；二是带电体———空气———人体———大地形成的电容电流回路，其中空气为主绝缘，由于工作人员作业空间狭小，工作人员必须穿绝缘防护用具，同时相对地和相与相之间的导体和邻近的接地体也必须进行绝缘遮蔽，这样才能保证作业人员的安全。

3.3旁路作业法

旁路作业法主要指的是利用旁路系统将工作区域进行导线连接，并临时输送到工作区域内的用户。将工作区域导线隔离，工作区域内的停电，而用户不用停电的作业方法。旁路带电作业发是近几年发展起来的，是一种比较复杂的带电作业方式。旁路带电作业对带电作业工作人员的技能水平要求比较高，对工具也有较高的要求。其中主要包括了直线杆改耐张杆并加装住上开关或隔离关、带负荷更换柱上变压等。

4带电作业在配网自动化系统的设计应用

带电作业在配网自动化系统中应用技术主要有：（1）带电安装或更换架空线路馈线自动化开关；（2）不停电（旁路作业）安装（更换）站所监控用自动化终端；（3）带电安装或更换带电通讯功能故障指示器等，适用于配网自动化设备改造与检修。其主要应用条件为：（1）现场具备带电作业条件，有合适的临时引流线接入点；（2）尽可能利用备用间隔接入旁路系统，实现不停电作业；（3）充分应用绝缘杆作业法带电安装或更换带电通讯功能故障指示器因此，配网带电作业可以有效减少配网自动化改造引起的用户停电，及时开展配网自动化终端检修与检测，降低配网自动化终端故障概率，应当在配网自动化系统设计中予以广泛应用。

结束语

总之，城市配网自动化建设方兴未艾，迫切需要带电作业技术支持，以降低配网自动化建设对用户停电影响。所以其在城市配网自动化系统设计中应用带电作业，具有很强的现实意义，能更好的促进带电作业技术的发展，有力促进城市配网自动化系统建设，提升用户供电质量，提升配电网的经济效益和社会效益。

参考文献：

［1］胡毅，刘凯，彭勇，苏梓铭，吴田．带电作业关键技术研究进展与趋势［J］．高电压技术，2014（07）．

［2］欧相林，邓鹤鸣，王力农，胡建勋，柯睿，刘毅彬．10kV配电线路带电作业安全综合评价应用分析［J］．高压电器，2013（02）．

［3］张冬．浅谈配网全绝缘带电作业技术［J］．科技创新与应用，2014（31）．

论文作者:李会

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e9717b468589a27a2ee7a6d.html