# 易揭型电缆沟盖板的研制论文_卜照荣

（广东电网公司东莞供电局 广东东莞 523120）

摘要：变电站电缆沟检查是运行人员一项常规工作，目前大部分电缆沟使用混凝土盖板，其缺点是厚重、透气性能差、边缘容易损坏。检查时运维人员必须要两个以上合力使用工具进行揭合盖板，通过统计，完成一座变电站电缆沟检查揭合盖板平均需2小时*2人，耗费大量人力且远不能满足人机功效的需要。研制一种更加轻便、更容易操作，更符合人机功效的盖板成为迫切的需求。

关键词：盖板；轻便；透气性；易揭

0、引言

电缆遍布整个变电站，其主要作用是传输能量和信号。传输信号主要由控制电缆和通信电缆实现，本文主要探讨控制电缆的防火技术，从而改善电缆沟环境。电缆沟中敷设的电缆涉及继电保护、自动控制、通信、测量和计量等设备，是变电站的神经中枢，一旦电缆发生故障，不仅检查处理工作难度大、时间长，还可能使继电保护或控制回路失效，造成事故扩大甚至损坏设备，长时间不能恢复生产。电缆沟的检查与维护，是保证电缆安全运行的重要措施，但是电缆沟盖板的笨重，使电缆沟的检查与维护耗费大量的工作与时间。如何优化电缆沟的检查与维护，是本文研究的重要内容。

1、研制内容

现时运行人员不定期检查电缆沟，以检查电缆沟防火隔墙及电缆的是否完好，防小动物封堵是否完好，保证电网的可靠运行。目前电缆沟盖板存在问题：（1）重量大，揭开容易，严重阻碍电缆沟检查；（2）、水泥板使用次数多了容易损坏。笨重的角钢框混凝土钢丝网盖板给检查带来巨大的麻烦，有限的人力资源使检查效率低下。

针对以上问题，重新改良电缆沟盖板，采用轻质坚固材料，减轻盖板重量，可活动，更容易揭开，提高了运维的工作效率。易揭盖板采用较轻的不锈钢材质，改良传统厚重的盖板，更具操作性；而且不锈钢可以更好地适用于室外恶略的环境。面板与底座之间采用合页链接，使打开更加便捷。盖板面采用独特的网孔设计，起到通风透气作用。采用两个活动盖板的设计，使人员更加方便打开，底座安装把手，必要时可以整个提起，适合不同的工作需要。还可以运用在事故排油池，通过易揭型电缆沟盖板，随时检查事故排油池的情况。

易揭型电缆沟盖板研发研究的目标定位：电缆沟检查，针对运维人员来说是一件工作量很大的工作，因为一般的变电站电缆沟较长，盖板采用的是混泥土结构，很厚重，运维人员必须要两个或以上人员，在使用工具的情况下才能打开一块盖板，耗时耗力，而且打开与合上的过程中，容易造成人员的损伤，加大了运维的人身风险。通过这种易揭型电缆沟盖板，不但能更加便捷地打开盖板，方便运维人员检查，还大大减轻的工作人员的工作量。

提供易揭型电缆沟盖板，巨大地提高了值班人员检查电缆的效率。某站每个月都需要进行防小动物封堵及电缆检查，使用原水泥盖板每揭开与合上一次检查耗时8-10分钟，效率低下，身体劳累；使用易揭型电缆沟盖板每揭开与合上一次检查耗时6-7秒钟，轻松高效率。

2、研制的原理与技术要点

2.1、原理

易揭型电缆沟盖板不采用传统的水泥钢筋结构，采用较轻的不锈钢材质，盖板分两个部分，分别是盖板匡及盖板面；盖板匡固定在电缆沟上，盖板面一端就用门的合页固定在盖板匡上，另一端有个活动把手，运维人员可以通过把水随时轻松地打开盖板，观测到电缆沟的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆盖板面采用的是网孔结构，就是不打开盖板也可以通过网孔观测到电缆沟情况。

2.2、技术要点

（1）采用较轻的不锈钢材质，对比传统混凝土盖板重量下降70%，面板与底座之间采用合页链接，并加装易揭把手，使打开更加便捷，实现了单人免工具操作，节省了大量人力。

（2）盖板面采用独特的网孔设计，透气性能强，能加快电缆沟里的水汽蒸发，保持电缆沟干爽，减缓了沟内一二次电缆、光缆的老化。

（3）针对较大的盖板采用分开两个活动盖板的设计，使人员更加方便打开，底座安装把手，必要时可以整个提起，适合不同的工作需要。由于不锈钢具有高强度，耐用性极高，有效解决传统混凝土盖板边缘容易破损的问题。如图

2.3、本盖板具有以下特点

（1）具有良好的强度与承载能力，（2）具有一定的韧性,不易损坏或是发生变形。（3）有一定的封闭性，更好地保护电缆不受到损坏。（4）具有很好的耐磨性能与耐腐蚀性能，使内部的电缆不容易受到损坏。（5）盖板面板有突出的防滑点设计，人走上去不容易滑到。

3、应用实效

本盖板变电站实际应用后，做电缆沟的防小动物及防火隔墙检查，值班员只需好像打开门那么容易地揭开盖板，就可以清楚看到电缆沟情况，相当方便快捷。通过实际测试，发现该易揭型电缆沟盖板具有如下优点：

3.1、对比传统混凝土盖板重量下降70%，并配有合页及把手，有效实现了单人免工具操作，完成一座变电站电缆沟检查揭合盖板由2小时*2人缩减为0.5小时*1人，节省人力87.5%；并且有效达到了改进人工效的目的，大大降低了人员腰部肌肉受损的几率。

3.2、盖板面采用独特的网孔设计，透气性能提升80%，能加快电缆沟里的水汽蒸发，保持电缆沟干爽，减缓了沟内一二次电缆、光缆的老化；

3.3、采用高强度不锈钢制作，耐用性极高，有效解决传统混凝土盖板边缘容易破损的问题，有效提高电缆沟盖板使用生命周期两倍以上，减少了维护维修的工作量。

4、结束语

本盖板具有良好的应用实效，能适用于电力乃至各类型场所电缆沟，可运用于电缆沟需要经常揭开盖板检查的部位，如电缆沟防火隔墙、穿墙电缆点、防鼠沙池、事故排油池等部位。能减少运维人员的工作量，降低了运维人员的人身风险，具有良好的应用前景。

参考文献

[1]陈一岚.基于潮湿度对变电站电缆沟的影响探析.科学实践，2010

[2]周海鹏.电缆防火分析及措施.西北水电技术，2003.

[3]杨军.电缆沟常见问题分析.电力安全技术[J].2009.11(11);1-3

作者简介

卜照荣，1979-，男，工学学士，高级工程师，研究方向为电气工程及其自动化。

论文作者:卜照荣

论文发表刊物:《电力设备》2019年第4期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/703e17f645447dc439e3d977.html