# 浅谈特高压交流输电线路的运行维护论文_苏杭,王伟,申波

（国网山西省检修分公司 030000）

摘要：随着社会的发展和科技的进步，出现了智能电网发展的新形势，传统的运行和维护方式难以满足智能电网的发展需要。与现存的高压、超高压交流输电线路的运行维护特征相比，特高压交流输电线路因其自身运行需要的技术要求以及运行环境和特点表现出明显的差异性。适合高压、超高压交流输电线路的运行维护方式已经不能满足特高压交流输电线路的要求，因此，需要在传统运行维护的基础上进行新的探索和研究，对传统的运行维护方式进行改进，以达到对特高压交流输电线路的运行维护要求，保证特高压交流输电线路的稳定。

关键词：特高压输电线路；运行；维护

引言：我国电力系统中的重要组成部分就是特高压交流输电线路，为我国的整个电力系统的供电做出了重大的贡献，并影响着电力系统的供电质量。随着我国现代化建设水平不断提高，我国对电力方面的需求量日益增长，产生了极大的依赖性，导致原有的高压、超高压交流输电线路无法满足社会经济对电力方面的需求。再加上地大物博，资源结构分布差异大的特点，我国为了满足对电力的需求，大力发展特高压交流输电线路的建设。随着特高压交流输电线路的全面建设的推进，其后期的运行维护成为重要的问题。和高压、超高压交流输电线路的运行维护相比，特高压交流输电线路的运行维护拥有其自身的特点，因此需要运用科学化、现代化的运行维护方式，也能推动我国电网的安全水平整体提升。

一、特高压交流输电线路在运行维护中会遇到的问题

1、自然环境因素因素

自然环境中的强风、冰害、鸟害、雷击等影响因素，这些因素不可避免，因此也是线路运行维护的重点。强风因素，当特高压交流输电线路安装在丛林和高山中时，地理环境相对恶劣，输电线路的地基不稳固，在遭遇强风的天气时，可能会出现塔倒的情况；冰害因素，当高压线路安装在冰雪等天气高发的地区，线路和杆塔受到冰雪的覆盖，并且覆盖的压力超过了线路或者杆塔的承受极限产生的破坏情况，另外，特高压线路的杆塔非常高，空气中含有的水含量更多，增加了单位时间里面的冷却水滴，形成严重的覆冰情况；鸟害因素，鸟类有选择大树和高枝筑巢的习性，因此在超高压交流输电线路穿过大山丛林时，可能导致鸟类在杆塔上筑巢的情况，而鸟类筑巢时的树枝会导致线路短路，出现跳闸的情况，影响了供电的稳定性；雷击因素，特高压交流输电线路的杆塔很高，线路较多，被雷电击中的几率很高，由于特高压线路的输电线路拥有较高的外绝缘水平，因此，十分容易发生绕击。另外值得一提的是防污问题和更高要求下的防风偏，大气环境的污染使线路的污秽问题加重，因此需要更加可靠的绝缘原件，特高压电线的杆塔非常高，线路的风速和高度的系数更大，当输电线路利用防风偏放电的时候，几乎无法重合成功，产生跳闸现象，因此，对防风偏的要求也极高。

2、特高压交流输电线路设计不合理

特高压交流输电线路设计的合理性十分重要，因此，对于线路的设计工作人员的要求也就越高，如果设计的工作人员不注重积累工作经验和提升自我的设计水平，不结合当地的地理、气候、环境等因素，设计出的线路不能保证其合理性和科学性，则会给后期的输电线路的运行和维护造成极大的影响。

二、特高压交流输电线路在运行维护中的特点

在对特高压交流输电线路的维护特点的总结时，结合特高压交流输电线路自身的特征，特高压线路的运行环境相对复杂，并且容易遭受雷击、绕击等较为严重的自然因素导致的线路故障；其运行的环境对安全性和可靠性有更高的要求，因此需要使用防污闪等措施；特高压交流输电线路的杆塔非常高，塔倒容易发生事故，因此，对防风偏的要求较高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将线路特征与高压、超高压交流输电线路的特征进行比较后，得出与二者相比，特高压交流输电线路的埋藏面临着更加复杂并且多变的环境。特高压线路的里程更长，对其结构参数的要求就更高，在运行状态和环境上要求更高的安全性和可靠性。而且，特高压交流输电线路更容易对环境产生污染等特点。

三、特高压交流输电线路在运行维护中遇到问题的解决措施

特高压交流输电线路在其正常的运行过程中，十分容易遭受雷击、强风、冰害、鸟害等事故的影响，因此在运行维护的应用上，以防治以上故障为主。

1、特高压输电线路设计的合理与否极大程度上影响着后期线路的运行以及维护，不合理的设计路线甚至会造成不可估计的经济损失以及人员伤亡，从源头上控制特高压交流输电线路设计的合理性十分重要。因此，在对线路进行设计时，设计的工作人员应结合当地的地理、气候等因素，尽量避免多种自然的不利因素，加强对地区的监控，设计出最适合的特高压交流输电线路的方案。

2、防雷击，因雷击导致的线路故障极多，针对雷击故障的预防和维护，安装避雷器是最有效的方法。此外，在特高压输电线路的规划和建设中，应充分考虑雷击因素，尽可能避开雷电天气多发区，安装雷电定位系统，一旦产生雷击故障，最快的定位故障发生地区，提升故障的解决速度和水平。在特高压交流输电线路的运行过程中，最容易遭遇的故障就是绕击，在防雷的措施上以防绕击为主，根据有关研究，特高压线路遭受绕击的几率与其保护的角度大小呈正比例关系，因此，针对此项研究结果，得出结论，降低绕击发生的概率，最有效的措施就是缩小保护的角度。

3、防覆冰，随着全球的气候条件的变化，出现了许多的极端天气，由于覆冰而导致的线路故障比例增长迅速。如果遇到了湿度偏大的地区，十分容易造成大范围的覆冰事故。因此，在特高压交流输电线路的防覆冰问题的处理上，可有意识的避免线路铺设区的高覆冰区域，根据覆冰情况选择杆塔之间的距离，避免距离过远，引发倒塔的事故。并且加强对线路所处地区微环境的气象检测，方便掌握覆冰地区的气候状况，一旦出现覆冰现象，最快的做出对策，采取措施，最大程度的降低灾害对电力系统的影响。

4、防污闪，特高压线路与高压、超高压输电线路相对比，具有更强的电场力，更容易吸附和积累某些污秽的物质，增加了污闪现象的发生几率。在特高压线路的防污闪上，提前建立污情的预警系统，在引起污闪现象的临界点之前发出预警的信息，避免污闪现象的产生。

5、防风偏，特高压线路在运行的过程中，用以遭受风偏故障导致倒塔现象的发生，造成线路输电的中断。因此，在防风偏上面，应该注意对环境的气象资料的监控，还要根据微环境的气象和地貌等特征对线路进行合理的设计，在强风多发区使用“V”型的设计路线。

参考文献：

[1]孙忠慧，王惠中.浅谈特高压交流输电线路运行维护及带电作业[J].科技与企业，2015，（17）：193.DOI：10.3969/j.issn.1004-9207.2015.17.176.

[2]杨培志.浅谈输电线路建设运行中的技术创新[J].中国科技信息，2013，（20）：101-102.DOI：10.3969/j.issn.1001-8972.2013.20.035.

[3]刘志强.特高压交流输电线路的运行维护与带电作业[J].科技风，2015，（17）：17.DOI：10.3969/j.issn.1671-7341.2015.17.015.

[4]余斌.特高压交流输电线路的运行维护与带电作业[J].低碳世界，2015，（29）：60-61.

论文作者:苏杭,王伟,申波

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72b29afcce4ac2beb54b28e1.html