# 建筑结构抗震鉴定及加固的措施探讨论文_金臻

身份证号码：65410119890410XXXX

摘要：中国是一个地震频发的国家，因此对于建筑物的抗震性有着一定的要求，因为建筑物的抗震性在一定程度上还影响着居民的人身财产安全。所以在具体的施工过程中，设计工作人员要对建筑结构进行抗震鉴定，采取相应的加固措施，从而来保证建筑物在地震中不会倒塌，保证建筑结构具有良好的抗震性，进而也保障了人们的人身财产安全。本文简要的介绍了建筑结构的抗震鉴定的内容和方法，以及相应的加固措施。

关键词：抗震鉴定；建筑；加固的措施

地震等自然灾害会对我们的建筑物造成一定程度上的损害，我国近几年经历了多次地震，也逐渐认识到了对已有建筑物进行抗震鉴定，并且对其采取相应的加固改造措施的重要性，这样才能保证地震时建筑物的安全。如果抗震性能达不到标准，加固的不合理就会造成建筑物出现地基下沉以及承重构件出现局部薄弱等状况，而一旦发生地震，就可能会危及到人们的人身财产安全，所以对建筑物进行抗震鉴定，以及对鉴定中发现的问题及时进行加固改造是非常重要的。

一、建筑结构的抗震鉴定以及加固措施在我国的发展过程

建筑结构的抗震鉴定以及加固措施在我国一共经历三个历程，第一历程是出现在唐山大地震的时候，当时许多抗震性能没有达标的建筑物全部倒塌，一些加固措施采用的不合理的建筑物也出现倒塌情况，带来了非常巨大的损失，同时建筑结构的抗震鉴定和加固措施也引起了大家的重视；第二历程是在80年代，在这个期间的建筑物抗震鉴定以及加固措施得到一个很明显的提升，国家也制定了相关的抗震设计规范；第三历程，对抗震设计规范制定了相对应的加固标准，将抗震鉴定以及加固措施紧紧的联系在了一起，更好的保证了我国建筑业的长远发展。

二、对建筑物进行抗震鉴定的意义所在

众所周知，中国的国土面积较大，地质复杂多样，很多的地区都处于板块交界地带，而且很多的城市就处在这些地区，地震频频发生，并且由于地震造成的人员损失中最大的损失就是建筑物体的倒塌损坏。我国在目前设计建筑结构的时候，虽然对建筑物的抗震性能也考虑到了，但是建筑物的抗震性能对于抵抗大等级的地震还是很困难，比如当年的唐山大地震，由于当时的建筑物结构的抗震性不够完善，所以当时的整座城市几乎被毁，大部分建筑物倒塌。到了08年的汶川大地震时，四川省也同样受到了很大的打击，但在成都五城区的房屋由于结构抗震标准达到了七级，所以成都五城区的损失不大。所以为了我们的人身安全，对建筑物结构进行抗震鉴定以及加固是非常有必要的，力求做到“小震不坏、中震可俢、大震不倒”，在具体的实施过程中，设计工作人员要对建筑物的各个方面进行抗震鉴定以及加固改造。

三、建筑物结构的抗震鉴定内容以及方法

（一）建筑物结构抗震鉴定的主要内容

对既有建筑物进行抗震鉴定的内容主要是：搜集建筑的勘察报告，施工和竣工验收的相关原始资料，当资料不全时，应根据需要进行补充实测；调查建筑现状与原始资料符合程度，施工质量和维护情况；根据各类建筑结构的特点，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析，鉴定中强调对整个结构总体的所具有抗震能力的判断，将结构构件分成具有整体影响和仅有局部影响的两大类，区别对待；对现有建筑整体抗震性能做出评价，对符合抗震鉴定要求的建筑说明其后续使用年限，对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见。检查建筑物的地基，主要包括地基的变形状况、稳定性以；对建筑物的承重结构、整体性以及建筑物上的裂缝进行调查分析；还要对建筑物结构的基本情况进行核实查看，了解建筑物整个详细的构件参数以及连接情况、建筑物抗侧力系统和钢筋的配置以及混凝土的强度来进行鉴定[1]。对建筑结构抗震鉴定的结果，分为五个等级：合格、维修、加固、改变用途和更新。应根据建筑的实际情况结合使用要求、城市规划和加固难易等因素综合分析，通过技术经济比较，提出综合的抗震减灾对策。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）建筑物结构的抗震鉴定方法

第一，工作人员可以根据《建筑抗震鉴定标准》来在实际具体的工作中来掌控房屋建筑物的层数以及高度，再根据建筑物的结构特征来展开合理的鉴定；第二，我国政府部门出台了《建筑工程抗震设防分类标准》，所以设计人员在工作中要严格按照法律的规章制度来进行建筑物结构的鉴定工作，建筑结构的鉴定工作还可以加入重点设防以及特殊设防，以确保鉴定结果的全面性；第三，发行的《建筑抗震鉴定标准》中概括的范围比较广，所以在实际的操作中，要加强对其中鉴定方法的运用。

在进行建筑物结构的抗震鉴定时，可以将建筑物分为A、B两类，A类建筑物是安全建筑物，不需要进行第二级别的抗震鉴定，它的抗震标准满足第一个级别。而B类就是需要进行第二级别的鉴定的建筑物，它的抗震标准不满足第一级别，在对B类建筑物的进行抗震性能鉴定时，要保证B类建筑物的主要构件抗震承载力不能少于规定标准的95%，次要构件的抗震承载力不能少于规定标准的90%，并且要对于不符合规定标准的抗震承载力采取加固措施[1]。

四、建筑物结构加固改造的措施

（1）增强工作人员对实际操作问题的重视程度

在实际的操作过程中，大部分的施工人员对工作中的操作问题不太重视，这一行为可能导致建筑结构的加固工作不能很好的实施。因此相关施工单位应该提高工作人员对操作问题的重视，并促进他们在操作中能够提升自我约束。另外，在进行加固设计的时候，施工人员不能对原本的建筑物外墙造成损坏，因为这样可能会影响到建筑物结构的抗震性能身圈梁伸缩缝切断的行为，在原本的施工建筑基础上增添相应数量的壁柱，从而可以增强建筑物结构整体稳定性[2]。其次维护好建筑物的外墙还可以有效解决实际操作问题，所以工作人员可以将其归入到建筑物结构的加固工作当中。

（2）改正完善加固方法

在实际的操作过程中，工作人员应该结合建筑物结构的特点来选择合适的加固方法，以此来提升建筑物结构的整体稳定性。如果工作人员在对建筑物结构进行鉴定时，发现了其中存在的不合理情况，可以通过采用增设构件的方法来增强建筑物结构的抗震性能，来避免在发生地震灾害时对建筑结构造成比较大的危害。还有，在开展建筑物结构的加固工作中要对建筑物结构的整体刚度进行一定的提升，工作人员可以加强对扩大原界面方法的应用来达到此目的，为大家建造一个安全的生活区域。

（3）对抗震鉴定后的结构加固进行完善

首先，工作人员在实际的操作过程中要遵循《建筑抗震加固技术规程》中的原则，来增强建筑物结构的加固改造工作的规范性，及时的发现建筑结构损坏并对其展开及时的修补，来提高建筑物结构的整体抗震性能[3]；其次，在进行抗震鉴定后的加固工作时，工作人员应该对建筑物的结构的不同功能选择不同的加固方法，来减弱外界因素对其的影响，将抗震加固状态进行规范化。另外，在开展抗震鉴定的加固工作时要将其落实到相应的加固方案上，并且要严格的执行此方案，以达到最理想的结构加固状态。

五、结束语

综上所述，对于建筑物结构的抗震鉴定以及加固改造是可以提高建筑物的抗震能力，增强建筑的安全性，减少建筑物在地震中的损害。我国的建筑行业在具体的施工过程中还存在在加固方法比较单一的现象，从而影响了建筑物结构的稳定性，所以施工人员在进行结构加固时，需要结合建筑物的实际情况来进行有针对性的加固工作，从而达到最理想的结构加固状态，建造出良好安全的建筑物，保证居民的人生财产安全。

参考文献：

[1]张文倩. 建筑结构抗震鉴定及加固措施研究[J]. 建材与装饰, 2015(41).

[2]赵桂兰. 现有建筑结构抗震鉴定及加固设计探讨[J]. 冶金丛刊, 2016(7).

[3]杨青山. 建筑结构抗震鉴定及加固的若干问题研究[J]. 装饰装修天地, 2016(3).

[4]雷园炉. 浅谈建筑结构抗震鉴定及加固理论与实践[J]. 中国高新技术企业, 2016(22):114-115.

论文作者:金臻

论文发表刊物:《基层建设》2018年第17期

论文发表时间:2018/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/730adb53ce222de08c6dfb91.html