# 对架空配电线路实施旁路带电作业法探讨论文_韩东明

（内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 内蒙古呼和浩特 010010）

摘要：当前配电网存在着很多问题，比如电能质量不稳定、设备陈旧、线损严重等，这些问题会导致配电网出现很多故障。目前对这些故障的检修方式有很多，带电作业法就是其中较为常用的一种。实施带电作业是提高供电可靠率、减少客户停电时间不可或缺的一项重要手段。

关键词：架空；配电；带电作业

1 配网架空线路带电作业的现状

配网架空线路复杂，设备密集等特点限制了带电作业空间，所以在进行配网架空线路带电作业之前，就需要准备好安全措施，明确采用的作业方式，并选择好操作工具此外，配网架空线路带电操作中采用绝缘遮蔽罩一定要质量达标。配电网与输电网进行对比，可以发现配电网虽然电压较低，但却存在着设备密集、线路复杂、空间狭小、对地距离小等特点，增加了配网带电作业的难度，更是因为作业的范围狭小，很容易接触到不同电位或不同的电力设备，造成带电作业人员心理上的压力配网带电作业的劳动强度和危险性远大于输电网带电作业。制定作业实施方案前，应对工作现场进行现场查勘，了解工作地点的环境、线路交叉跨越、工作内容难易程度等情况，以便制定合理的作业实施方案和作业指导书。

2 架空配电线路实施旁路带电作业的优势

2.1 缩短停电时间

相比于其他检修作业方式而言，配网带电作业方法能够大大缩短停电时间，减小线路检修工作带给居民生活以及工业生产的影响。同时，停电时间的缩短，也有助于减少电量的损失，可以节约更多电力能源。

2.2 缩短检修时间

就一般线路的检修工作而言，落实安全技术措施保障，是实施线路检修的前提。不论是停电、送电，还是挂、拆接地线，都会耗费很多时间。采用带电作业方法进行检修工作，所耗费的平均时间大概在2小时左右，检修人员只需配备3-5人，只需一台作业车即可。虽然说带电作业方法在早期的投入成本相对较高，但从长远角度来说，带电作业方法比停电作业方法在效率上更高，而且减少了人力、物力的支出。

3 架空配电线路实施旁路带电作业须具备的必要条件

必须持带电作业上岗证，具有丰富带电作业实践经验的作业人员和监护人员。符合一定要求的响应电业等级的绝缘工具。例如：绝缘操作棒、绝缘手套、绝缘帽、绝缘安全带、绝缘绳索等。具有完善、安全、可靠并经实践证明正确的安全措施、操作规程、防护措施及严格的管理组织制度。符合带电作业要求的环境因素和天气因素。

4 架空配电线路实施旁路带电作业过程中的注意的环节

作业过程中，天气情况、安全距离、工器具运输和装卸、各项作业工序的步骤和要求等都须按照实施方案规定执行，其中有几个作业环节值得注意：

4.1 实施绝缘遮蔽的顺序。在旁路电缆与导线搭头之前，对斗内电工作业过程中可能触及的范围内（0.6米）的带电体和接地部分实施可靠的绝缘遮蔽措施，防止作业过程中发生短路。斗内电工安装绝缘遮蔽应该先从距离身体最近的带电部分开始，按照由近至远、由低到高、由大到小的原则按照，拆除时相反。

4.2 拆、搭头的顺序。作业过程中必须明确拆、搭头的高低顺序、内外顺序、电压等级顺序。

4.3 旁路断路器合闸前绝缘试验、放电、核相，拆、搭头前检测原工作线路和旁路电缆的负荷电流，旁路设备的接地，绝缘斗臂车的安全距离和接地等作业要求都应当在作业指导书中一一明确。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5 做好绝缘工具管理

5.1 绝缘杆作业。绝缘杆作业法是作业人员与带电体保持《电业安全工作规程》规定的安全距离，通过绝缘工具进行作业的方式。绝缘杆作业方法既可在登杆作业中采用，也可在斗臂车的工作斗或其它绝缘平台上采用。需说明的是，此时人体电位与大地（杆塔）并不是同一电位，因此不应混称为地电位作业法。

5.2 绝缘手套作业。绝缘手套作业法是指作业人员借助绝缘斗臂车或其它绝缘设施（人字梯、靠梯、操作平台等）与大地绝缘并直接接近带电体，作业人员穿戴全套绝缘防护用具，与周围物体保持绝缘隔离，通过绝缘手套对带电体进行检修和维护的作业方法。在配电线路的带电作业中，不允许作业人员穿戴屏蔽服和导电手套，采用等电位方式进行作业，绝缘手套法也不应混淆为等电位作业法。

5.3 绝缘斗臂车作业。它具有升空便利、机动性强、作业范围大、机械强度高，电气绝缘性能好等优点。外层斗一般采用环氧玻璃钢制作，内层斗采用聚四氟乙烯材料制作。绝缘斗具有高强度电气绝缘，与绝缘臂一起组成相对地之间的纵向绝缘，使整车的泄漏电流小于500微安。

在工作时，若绝缘斗同时触及两相导线，不发生沿面闪络。绝缘斗臂车的作业斗定位，有的是通过绝缘臂上部斗中的作业人员直接操作，有的是通过下部驾驶台上的人员控制，有的作业车上下部都可以进行液压控制。采用高空绝缘斗臂车进行配电网的带电作业是一种便利、灵活、应用范围广泛、劳动强度较低的作业方法。

6 加强带电作业人员的技术培训

带电作业是一个技术性较强操作安全水平要求较高的特殊工种。因此，凡开展带电作业的单位，对作业人员必须坚持专业培训，考试合格后才能允许参加批准项目的作业。

6.1 带电作业人员选拔：带电作业要求作业人员有较高的素质和良好的身体条件，因此，在选拔带电作业人员时，应从作业处外线电工中挑选身体好，技术素质好的年轻技工。

6.2抓好带电作业人员的日常培训

由于电力施工企业带电作业不可能天天有作业任务，可能作业一次后，很长时间后才有再次作业任务，多数时间内带电作业电工可能还是从事其它施工作业，因此，带电作业电工的日常培训必不可少，开展带电作业施工的单位每月应保证带电作业电工有不少于4h培训时间。

6.3抓好带电作业人员的轮训

有计划地将带电作业人员送全国带电作业培训中心进行轮训，学习带电作业的新技术、新方法，以逐步提高作业处带电作业电工的技术素质。

7 结语

常规配网带电作业不能完全保证不停任何负荷，部分较复杂的作业还需要停电进行。旁路带电作业则是在某段线路出现突发故障需要停电检修或需要改造时，使用旁路断路器和旁路电缆等设备将客户的负荷转移之后再进行检修或者改造工作，整个作业过程可实现“不限客户一度电”。带电作业新设备、新技术在不断发展，如何选择适合我局实际需求的带电作业方式，还需要结合配网现状、改造计划等实际情况，综合考虑成本及效益等因素进行综合考虑。

参考文献：

[1]曾晓林，张健.加强沧州10kV城市配电网管理的系统措施[J].河北工程技术高等专科学校学报，2010，（1）：34-37.

[2]雷宁.“危险点分析及预控措施”在10kV配网带电作业中的应用[J].宁夏电力，2009（S1）：263-265.

[3]郑传广，刘凯，刘庭等.10kV配电线路旁路作业电磁暂态过程仿真计算研究[J].电工电气，2013，（3）：7-12.

论文作者:韩东明

论文发表刊物:《电力设备》2018年第6期

论文发表时间:2018/7/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7354a3407502ac1c67c743e9.html