# 带电作业技术研究与标准制定论文_沈志伟

（国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 新疆吐鲁番市 838000）

摘要：为了保证带电操作的安全性，应认识到给带电操作带来危险的影响因素，并能通过科学的研究，制定出相应的安全标准，保证带点操作人员的安全性。本文就带电操作以及相应的安全标准进行了分析。

关键词：带电作业；研究；标准制定

引言

电力维护以及电力检修是保证电力系统正常运行的基础，而现代社会对于电能的依赖性越来越强，而如果在对输电系统的检修阶段终止了某段线路的供电，那么也就会给用电单位或者是用电居民造成影响。因此在现代电力系维护、管理中出现了带电作业类型的管理技术，从而为保证电力系统稳定、高效运行创造了基础。

1带电作业模式重要参数研究

电力系统当中的带电作业操作由于工作设备环境、操作技术、气候环境等方面因素的影响，有时会给操作人员带来危险，因此在带电操作中也就明确了相应的安全操作数值，比如操作中的最小安全距离参数、最小限度的组合间隙参数、绝缘工具最短安全操作长度参数数值，这些参数也就成为了开展输电操作的关键。其次，目前电力系统中各种设备层出不穷，在促进了输电系统发展的同时也让带电操作有了更多的困难，在实际开展带电操作的时候不仅要注意各种安全操作的参数，同时还要注意到带电操作环境中设备的不同之处，比如输电线路杆塔的高度、杆塔顶部的尺寸大小、具体的导线分裂次数数值、输电线排布情况。通过对这些数值的全面分析研究，最终制定出科学合理的应对方案。这些安全参数的确定就是带电作业的基础，在对这些数据进行分析研究的时候。首先要掌握输电线路在带电作业阶段中实际的带电数值，从而掌握电压的大小。其次，要结合带电操作的实际特点，做好间隙放电的数值实验。最后，仅仅完成对于各项数值的分析检测难以保证带电操作的安全性，还需要对这些数据进行深入的分析，找到数据内在的联系，提升带电祖业方面安全参数的可靠性。

2操作人员人身安全防护

由于现代输电系统的电压强度较高，因此在输电设备附近可能会出现一些强度不一的电场，而当人进入到电场之中的时候，就会给电场造成影响，甚至会造成电场变形，进而导致进入电场的工作人员体表也带有一定量的电荷，影响了带电操作人员的安全性。另外，现代电力设备的较为复杂，有时候还会出电容放电的情况，这也给带电操作方面人身安全防护提出了较高的要求。为了能最大限度的保证操作人员的人身安全，在对人身安全防护的检查当中采用了从实际出发的研究方法，将真实环境数据统计和理论数值计算结合在了一起，在确定电场数值变化规律的同时更准确的保证实验数据准确性。在试验中发现，当操作人员进入到电场之中的时候，操作人员的体表就会出现一定量的电场，并且当操作人员逐渐靠近带电导线的时候，其体表面的场强数值也就会更大。其次，在操作人员进入到电场中之后，其身体各个部分的电场强度也会有些许差别，从人体结构方面来看，人体中的手指尖部分、头顶部分的场强相对较大，而人体中的胸部位置其场强相对较小。第三，操作人员周围场强的变化情况还和操作人员的行动有一定关系，当操作人员正是开始作业之后，其身体周围存在的场强数值将达到最大。在结合了生物学对人体体表带电情况进行分析的时候，人体体表所能感知到的最大电流电场强度数值为240kv/m，根据这一数据也就能进一步的推断出带电作业操作中工作人员的的安全操作标准，也就是说应保持操作人员体表外露部分所存在的电场强度数值在240kv/m以下。这一安全数值的确定还会操作人员所穿着的安全屏蔽服制造有一定的影响，要能保证安全服内部的电场强度数值在15kv/m以下。另外，直流类型的电路和交流类型的电路对操作人员的安全性影响也存在差别，从数值分析比对来看，直流类型电路所能产生的场强要小于交流类型电路所能产生的场强，也就是说直流类型的电路对人体所产生的影响要小于交流类型电路人体所产生的影响。

3不停电作业中的技术问题

１）旁路电缆分流

带负荷更换架空线路的作业需要对负荷电流进行旁路转移。在线路开断前将部分负荷电流转移至旁路电缆，在线路开断后全部工作电流将通过旁路电缆流过，应保证在断开的瞬间断口不会出现危及作业人员的电弧。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但考虑到搭接中的电缆线路可能因操作或设备原因而使旁路电缆没有正常通流，若在这种情况下直接断开架空线路则会出现危险的电弧，因此需首先检测旁路电缆的正常通流情况后才能开断架空线路。

２）旁路变压器与待更换变压器的参数匹配由于配网中各种变压器型号不相同，因此当２台变压器原方电压相同时，副方电压可能会有较大的差异；当２台变压器并联运行时，就有可能在２台变压器之间产生较大的环流；当变压器之间的环流和工作电流大于变压器的额定电流时，就会导致变压器过载而产生故障。

影响变压器并列运行环流及分流的主要参数有：变压器变比、连接组别、短路阻抗、容量等参数。因此，带负荷更换柱上变压器时，首先要了解待更换变压器的型号并分析可否用旁路变压器法对它们作业。使用负荷转移车进行作业时，

２台变压器需短时并联运行一段时间，短时并联运行条件不同于常规的长期并联运行。因此，需分析不同型号的变压器短时并列运行条件，从而指导现场工作。

３）旁路设备投切时的暂态过电压在使用旁路柔性电缆或旁路变压器作业过程中，需多次投切和开断旁路设备。由于空载电缆线路、变压器的投入和退出相当于合闸操作和分闸操作，所以在搭接和开断空载线路时都可能产生操作过电压。由于操作过电压的大小是带电作业安全的主要影响因素之一，因此需分析不同工况下的操作过电压，为制定安全作业导则提供依据。

4电缆不停电作业

电缆线路与架空线路相比，具有不占据地面上的空间、受环境气象条件影响较小的优点，随着城市建设的快速发展，有些经济发达地区配电线路的电缆化率已经＞９０％。随着电缆线路的越来越多，开展电缆不停电作业、减小电缆线路停电时间的需求日益增加。

由于电缆线路的电容电流大，设备之间主要通过电缆终端及分支箱等来连接，所以不停电作业需要采用一些有针对性的作业设备。另外由于电缆型式及规格较多，所以需要制定系列的作业规范要求和操作程序、工器具技术要求等，为电缆带电作业的开展提供规范化的依据。

5作业工器具及现场应用

由于超、特高压输电线路电压等级高，杆塔结构尺寸大，线路档距大，导线分裂数多，绝缘子串长度和吨位也相应增大，这些特点对作业工器具提出了更高的技术要求。对于绝缘工器具，我国已研制出既满足超、特高压输电线路带电作业最小有效绝缘长度，又能满足实际线路机械荷重要求的大吨位硬质、软质绝缘提线工具。对于金属卡具，通过实用化技术研究，根据超、特高压线路工程中的不同吨位、不同型式的绝缘子串型的特点，已研制完成了型式众多、结构优化的钛合金卡具，为减轻作业人员工作强度还配套研制有带液压传动装置的紧线工具。超、特高压线路工器具的研制的基本原则是：（1）绝缘性能好。电压等级的提高要求绝缘工具有更高的绝缘水平及耐气候性能；（2）机械强度高。特高压线路导线、金具的自重和线路档距的增大等要求工具有更高的机械强度；（3）轻便及通用性好。绝缘子串长使得配套工具的体积和长度更大，从而更需考虑运输的便利性、操作的轻巧性和工具的通用性。

结语

在当前的电力体系安全管理中，带电操作模式是保证电力系统正常运行的关键基础之一，而为了保证带电操作的质量，也就要能保证操作人员的安全性，防止在带电操作中人员安全受到影响。因此带电操作的安全研究以及相应安全标准的确立也就显得十分重要，必须能结合实际情况，提升安全防范的科学性以及可靠性。

参考文献：

[1]胡毅，刘凯，刘庭，等.超/特高压交直流输电线路带电作业［J］.高电压技术，2012，38（8）：1809~1820.

[2]王力农，胡 毅，刘 凯，等．特高压输电线路带电作业组合间隙的放电机理［Ｊ］．高电压技术，2011，37（5）：1224－1231．

[3]胡 毅，胡建勋，刘 凯，等．特高压交直流线路带电作业人员的体表场强［Ｊ］．高电压技术，2010，36（1）：13－18．

论文作者:沈志伟

论文发表刊物:《电力设备》2018年第9期

论文发表时间:2018/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74deef2d50e7c9b90a495e95.html