# 刍议缩短配网故障定位及抢修时间的措施论文_程元樟

广东电网有限责任公司湛江供电局 广东湛江 524000

摘要：电网的安全可靠运行关系国计民生，作为电力系统直接与用户有关联的配网设备，其可靠安全运行尤为重要，因此采取科学有效的措施对各类故障进行有针对性地预控，是当前配网运维工作的重点和方向。

关键词：配网故障；抢修时间；抢修工作；解决措施

1配网故障的几种类型

（1）设备本体故障。设备本体故障主要有站所故障、配变故障、电缆中间头故障、架空线路柱上开关、刀闸、架空线路故障等故障。设备本体故障一般以强停故障为主，一旦发生影响范围较大。（2）外力因素故障。外力因素故障主要有市政建设施工、异物飘带、鸟害、车辆、挖机挖坏电缆等。外力因素故障除了异物引起的故障可能是瞬时故障，其他的一般都是强停故障，一旦发生影响范围较大。（3）用户原因故障。用户原因引起的故障，由用户内部故障引起，故障原因多种，一般由用户设备、用户自身建设、用户误操作等引起。（4）雷击故障。比如，江阴地处长江三角洲地带属于多雷区，雷击故障频发，雷击故障一般以瞬时故障为主，重合成功较多。但也存在少量的雷击断线故障。（5）风雪大风。比如，江阴属于沿江地带，离黄海较近，每年都有不同等级的台风途径江阴，对江阴配网有不同程度的破坏，风雪大风故障一般伴随树线矛盾引起的故障，瞬时故障和永久故障都有。

2故障诊断常用方法

2.1Petri网络

Petri网是一种状态模型，其包括事件和条件两种节点，其中分布状态信息托肯（Token），条件一般称之为“库所”，事件一般用“变迁”表示，库所和变迁之间用有向弧连接。文献（朱林，蔡泽祥，刘为雄.Petri网描述的继电保护动作逻辑时序建模[J].继电器，2005，20：14-18+23）的电网保护性的行动序列就是用Petri是用来描述，因为Petri网络具有有界性，因此对定位复杂故障具有一定的帮助，但也有缺点，就是Petri网应用时，当发生大面积故障时，网络的关联矩阵太大，诊断速度就不会太快。

2.2采用故障信息时序属性分析的诊断方法

故障信息时序属性分析的诊断方法是基于Petri网模型和时序逻辑矩阵的基础下，对电力网络区域的不一致时序信息进行识别，通过带有时间戳的模型对误动信息进行修正，且通过推断模型将缺失信息进行完善，从而提高系统诊断故障的准确性。

2.3人工神经网络

人工神经网络模型，文献（顾雪平，张文勤，高曙，盛四清，杨以涵.基于人工神经网络和专家系统结合运用的电网故障诊断技术的研究[J].河北省科学院学报，1995，Z1：33-39）提出人神经系统和专家系统的相结合的思想来判断配网故障。人工神经最大的特点是具有一定的学习能力，且神经元之间是相对独立的，通过训练接受信号后可以进行更快速的判断。但是其也有缺点，就是用神经来表达电网拓扑，需求量巨大，因此收敛速度会放慢。

3缩短配网故障抢修时间提升供电优质服务的措施

3.1应用先进技术进行故障定位与故障分析

对于配网抢修是对于故障原因不清，故障位置定位不够准确等问题可以采用引进先进的科技技术和设备来解决。当前的我们生活在一个科技技术飞速发展的时代，人们日渐进入数据化生活，将科技技术以及数据化理念引进配网故障抢修工作中能够更好更有效的完成抢修任务，应用先进的技术建立抢修一体化调度可视化管理系统，及时掌握配网故障的信息来源以及配网故障大概情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆能够帮助抢修人员精准的定位故障方发生的位置，经过大数据的比对可以快速准确的知道故障发生的具体原因，对于检修人员来说可以及时了解配网故障的状态，以及维修过程中可以及时的了解到维修的整体情况，有利于维修人员的工作效率与服务质量的提升，保障了电能的及时供应，减少了经济损失。

3.2加强技能培训，保证抢修人员的技术水平

配电网抢修工作开展过程中，最重要的就是工作人员的自身技能水平，只有技能水平达到一定标准才能够真正运用技术抢修好配网故障，真正解决根本上问题，同时如果加强工作人员的技能培训，保证抢修人员的技术水平，就可以大大缩短抢修时间。而我国相应的电力企业和电力部门若重视电网抢修工作以及想提高电网抢修工作的工作效率，就必须加强对工作人员的技能培训以及素质培养。抢修人员的专业技能将会大大影响抢修时间，同时也会影响故障维修的效率，所以电力企业一定要对抢修人员进行技术培训，一定要将技能应用于实践与案例分析当中，公司高层可以对培训人员进行案例的提示以及分析，使抢修人员在案例分析的过程中得到专业知识的开导以及提升，并且在每次培训过程后，通过对案例的总结已经分析告知技术人员抢修过程中的经验以及教训，为以后的故障抢修积累一定的技术经验以及实战经验。在进行培训过程后也一定要安排相关的管理人员对技术人员进行技术考核，提高技术人员的专业技能水平才能够真正做到缩短抢修时间优化输电质量。

3.3做好故障隔离，缩小停电范围

由于电网在出现故障时将会产生非常多的负面影响，这就导致了配网故障抢修的难度，而当中最困难的影响效果就是居民周围的大范围停电，严重影响到了居民的正常生活。所以工作人员在进行电网抢修工作开展过程中也一定要做好隔离工作。防止在配电网出现故障时产生大规模停电现象以及电量无法正常供应现象，工作人员在日常工作中一定要做好对配电网线路的检修以及维护，定期对电网线路进行上报以及故障处理。从而保证电网出现故障时可以尽快的做到故障隔离，同时也可以保证非故障区的居民正常用电。引进先进的设备仪器在可以准确的定位配网故障发生的位置的同时可以为附近的电力维修人员进行警报，能够保证维修人员快速的到达维修位置，并且减少故障维修的准备工作的时间为配网故障隔离争取有利时机，维修人员快速的隔离故障区域防止故障区域扩散，从而降低故障的不良影响，减少一定的经济损失。另一方面，维修人员要加强在日常检修的工作，对待日常的配网检修不能草草了事，要加强对于配网的日常检测，一旦出现一场情况要给予高度重视，将配网故障防患于未然。

结束语

缩短配网故障抢修时间提高供电优质服务，是我国目前为止配电网工作过程中最重要的任务之一，通过高速抢修配网故障可以有效提高供电的稳定性，即使的处理配网故障可以为应用客户以及居民们带来更好的服务体验，然而配网故障的整修需要多环节、多专业、多职能之间相互协调完成，在各个环节点上需要相互辅助才能做好整体抢修工作，在任何一个环节出现的任何一个因素都会影响到整体配网故障抢修的工作是否能够顺利进行，能否高效率的完成任务。电力企业的配网故障抢修工作的开展效果以及工作效率质量都将会直接影响到自身企业的发展，并且反馈出企业的业务水平的标准。综上所述，以上内容就是对缩短配网故障定位及抢修时间的措施的论述。

参考文献：

[1]马铭.探索配网抢修供电服务支撑新手段[J].科技资讯，2018，16（17）：29-30.

[2]刘明慧.创新配网监控系统，深化电网调控管理[J].农电管理，2018（05）：57-59.

[3]白慧静.智能配网故障抢修系统研究[J].农村电工，2018，26（05）：40.

[4]张田佳，赛颖夫.配网抢修指挥平台的设计与应用[J].电子技术与软件工程，2018（09）：159-160.

[5]曾艺.10kV配电网运维抢修流程优化[J].山东工业技术，2018（08）：162.

论文作者:程元樟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/779719b3dcca7b2b3a6da9bb.html