# 电力自动控制在低压配电系统中的应用论文_谭晶

（无锡三新供电服务有限公司江阴分公司 江苏无锡 214400）

摘要：随着我国经济建设的发展，电力行业在其中发挥着越来越重要的作用，在电力供应、配送等方面相关技术都取得了一定进步。我国电力传输中大部分是以低压配电的方式进行的，在社会对电力需求不断增加、要求不断提高的背景下，如果能够在低压配电中实现智能化管理，就可以很好地保障电力安全、稳定供应，保障社会用电良好实现。因此，电力自动控制的应用得到重视，在电力系统的应用也将更加广泛。本文主要对电力自动控制在低压配电系统中的应用进行分析研究，了解其系统组成，并提出一些保障措施。

关键词：电力自动控制；低压配电；应用；保障措施

在电力行业发展和人们生活水平提高的情况下，电力控制水平需要不断提高，以满足社会发展的实际需求。应用电力自动控制可以实现远程操作、智能控制，改善了供电管理模式，并可以有效提高供电质量，将其运用在低压配电系统中可以发挥很大作用。因此我们需要对自动化系统具备科学认知，在应用中做到科学合理，还要通过采取保障措施，进一步提高供电的可靠性，对促进电力行业发展也是具有积极意义的。

1.电力自动控制系统内涵

电力自动控制系统在电力行业管理中是非常重要的系统，其组成包括了数字化电力控制系统装置、电力仪表和监控系统等，在供电系统管理中可以起到有效作用，使其管理框架能够发挥出最大的功效。此外，在电力系统运行框架中，需要分别讨论分布式电力自动控制系统、分层电力自动控制系统。在低压配电系统中应用自动控制系统，可以有效保证串口通信方式有效发挥作用，以实现信息优化传输，使系统能够实现自动管理和优化运行。

2.电力自动控制系统中各项组成和作用发挥

2.1电力自动控制系统基本组成结构

电力自动控制在低压配电系统中的应用，主要需要具备以下几项组成内容，包括工控机、电力监控装置、通信模块等。该控制系统主要使用的结构方式为分布式结构、分层结构，具体应用中可采用串口通信方式自动接入，并利用DMCBUS和RS485总线实现控制系统的自动化，统一其中各项模块。

2.2工控机和数字式电力监控装置的作用发挥

工控机的作用主要是进行信息处理，之后在后台进行现场数据的控制、存盘保存，且其画面显示功能和记录打印可以对系统进行优化，通过了解和分析系统的运行，应用遥信发现其中存在的问题，并及时采取措施进行解决，防止问题危害到自动控制系统，进而对低压配电系统产生安全隐患。在电力自动控制系统中通常会使用数字式电力监控装置，该装置利用三相回路可以监测配电系统和三相回路的电压和电流等，并实时监控自动控制中的各开关量。针对当前电力自动控制系统中的耗电量问题，则可以通过两级过负荷警告进行控制，并通过该应答和控制继电器出口，进一步保证控制系统的安全、可靠和高效。

2.3通信网络的构架及作用

电力自动控制系统的应用过程中，构件通信网络时可使用分层分布式树形构架，在抽屉式开关柜通信管理、总线集成器等部分中主要应用。并且通信网络构架和通信电源现场总线结合应用，可以使网络拓扑结构简化，并有效改善通信质量。在自动系统通信网络构架中，通常其连接组成为SPT5双胶线和RJ45，可以保证顺利安装自动控制系统，并对其进行合理维护。通常会在其中利用告警出口和自检继电器，使其与中央信号系统等连接，促进自动控制系统的正常运行。

2.4 IEC61850协议和外部系统连接接口应用

在电力自动控制系统中，作为国际协议标准，IEC61850协议的应用广泛，不仅拥有高带宽和良好兼容性，且其维护起来比较简单，既可以使DMC231和中高压系统维护更加简单，同时可以结合应用其中的控制装置，共同形成变配电系统的数字化，以促进配电系统的一体化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且将其与外部系统连接时，最终会形成数字化的电力自动控制系统。

3.电力自动控制在低压配电系统中的应用

将电力自动控制系统应用于低压配电系统，可以充分发挥其操作简便、高安全性的优点，并采用信号采集模拟可以发挥监控作用，使系统具备实时监控功能，以及时发现系统故障并直接进行解决。同时，可具体根据用户的需求选择合理的数据上报周期、存储，对实时数据进行优化。此外，电力自动控制还可以对电力系统进行报警与控制，有效降低了故障几率，在监控终端设备两个继电器进行接入中的两点输出，可以有效控制电力控制系统。同时，低压配电系统在进行检测和维护时，可使用远程断路器和保护器进行，使系统更具合理性和安全性。因此，低压配电系统的自动化，可以通过远程控制实现，减少了工作人员的实地维护工作量，对提高工作效率具有积极意义。

4.电力自动控制应用的保障措施

4.1优化系统材料选择

在对系统的运行结构和运行效果的优化中，需要根据其中存在的具体问题，建立起合理的处理机制，相关管控措施要符合相关标准规范，不断完善自动化控制系统整体的完整度，使其运行优化得到进一步保障。在优化系统材料的选择时，要从系统材料具体出发，全面考量应用材质和实际材料元素，确保选择的科学、合理，使系统的整体功能得以提升。在完善其材料选择机制的情况下，可以有效保证应用过程的流畅性，有效规避其中设备的损耗问题，达到系统升级优化的目的。此外，在分析和管理材料数据的过程中，需要管理人员从实际需求出发，构建起科学有效的管理机制，使电力自动控制系统可以减少能耗，在此基础上提升低压配电系统完整的，其节能性质和管控机制也可以完成升级优化。

4.2完善优化操作系统的建设框架

操作系统的建设框架有效性，是保证电力自动控制系统完整性的必要前提，对此管理人员要结合系统具体运行情况，了解其实际诉求，并建构起贴合实际的自动化控制要求、发展框架，实现低压配电项目整体完整度的顺利升级。分析操作系统安全性、稳定性时，要确保将系统功能发挥，并良好践行框架的建设目标，确保其应用效果得到有效发挥，以实现良好的远程操作。出现问题的情况下，则可以建立起有效的反馈机制和系统，进一步保证系统运行稳定性和运行质量。

4.3加强电网运行结构规划力度

要保证电力自动控制系统的应用效果，首先要建立起合理的电网规划项目，具体要符合实际需求，最大程度优化低压分支线路的应用水平，并尽量降低运行损耗，使其有效供应程度得以提升。同时，要重点关注系统的稳定运行，使用自动控制对其进行监管，以保证其平稳发展。

结束语：

在低压配电系统中应用电力自动控制，可以有效提升系统运行效率，保证系统运行的稳定性和安全性，有助于实现智能化发展目标。因此要不断加强对其应用路径的分析研究，从材料、框架和规划等方面采取合理保障措施，实现对电力自动控制的应用优化。

参考文献：

[1]曾纯贤。电力自动控制在低压配电系统中的应用[J]。中国设备工程，2018，（7）：194-195.

[2]张春玲，崔瓅心，张玉竺。在低压配电系统中电力自动控制的应用[J]。中国化工贸易，2018，（12）：116.

[3]李 晨。电力自动控制在低压配电系统中的应用研究[J]。建筑工程技术与设计，2017，（11）：3924-3924.

[4]金晶。浅析电力自动控制在低压配电系统中的应用[J]。建筑工程技术与设计，2016，（15）：2279-2279.

[5]李冰。电力自动控制在低压配电系统中的应用研究[J]。科技与企业，2015，（21）：249.

论文作者:谭晶

论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期

论文发表时间:2019/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a0f295b38dbafd3e427c631.html