# 电缆不停电技术在配网带电作业中的应用研究论文_孟瑞,李成达

国网厦门供电公司 福建厦门 361022

摘要：随着电缆不停电作业技术应用越来越广泛，其有着广阔的应用前景。本文分析了电缆不停电技术在配网带电作业中的应用。

关键词：电缆不停电技术；配网带电作业；应用

随着电力企业的发展，同时人们在日常生产生活中，对电能的依赖程度越来越高，而传统方法在进行线路检修时，还会进行停电处理，极大的影响了居民正常用电。因此，深化电缆线路不停电作业等相关技术的研究，对提升配电网供电可靠性、提升带电作业化具有十分重要的意义。

一、电缆不停电技术的概述及发展

电缆不停电技术就是在短暂停电或不停用户电的情况下，进行的旁路作业、带电作业而开展的不停电作业方式。以往，因为带电作业很难实现，风险太大的原因，都是在停电状态下进行检修配网线路、设备。这不但极大的影响了人们正常的生活和工作，也影响了其它生产领域。我国早于1954年就完成了第一例带电检修的配电网检修作业，并在之后的时间中持续对其进行研究。2013年，电缆不停电技术经历了里程碑式的发展，国家电网公司运维检修部针对中低压线路，发布了《关于印发（推进10 kV电缆线路不停电作业工作意见）的通知》宣布全面正式推进10 kV电缆不停电作业。2015年，该项技术已经在地市公司得到了全面推广。伴随而来的还包括针对电缆不停电作业的相关技术指标、指导规则等技术标准，特别明确了“高压电缆旁路作业”的相关规定。至今已经成功实现包括对架空配电线路和电缆线路设备在内的带电作业、旁路作业和临时供电等多种作业方式。

二、电缆不停电作业方法

1、旁路电缆作业法。所谓的旁路电缆作业法指的是利用旁路电缆以及旁路开关等设备，来提供一种临时的旁路供电线路，所以，在实际应用过程中，可以用旁路电缆线路来取代停电的设备与线路。此外，在线路不停电的状态下，操作人员便能够完成线路与设备的检修与更换工作，当线路检修工作完成后，再将旁路线路进行拆除，从而实现正常供电。一般来说，旁路线路主要是由中间接头、柔性电缆以及终端设备组成，所以旁路电缆作业法具有较大的灵活性且操作简单，能够在密集居民区使用。

2、移动电源作业法。当配电网络范围内的电缆线路出现故障的原因是由电力设备引起时，电力企业作业人员可以选择携带电力供应工具，为电缆线路提供临时电源。

1）移动电源车带电作业法。当因电力设备出现故障导致用户停电时，可以使用移动电源车来作为临时电源。在具体的检修过程中，首先需要把电网中需要检修的线路及设备分离出来，有效提升检修效率。然而在实际操作过程中，该种方式存在明显的不足之处，比如电源车供电范围比较小且容量不大，极易受到交通条件的影响，加上电源车能耗大、噪音大等缺陷，从而对周围的环境带来严重的影响。

2）移动箱变车作业技术。移动箱变车作业技术是在车辆上安装箱式变电站，为配网不停电作业提供临时电源。当作业人员确定电缆线路维护对象后，可以通过负荷转移车来实现对电缆线路的不停电维护，通常这一方法应用在对电缆线路柱上变压器的不停电维护方面。只需要保证移动变电站高低压引出先能在带电状态下与10 kV低压线路相连，就可以用箱式变电站的高低压设备实现箱式变电站与柱上变压器的短时并列运行，之后再先后断开待维护柱上变压器的低压隔离开关和高压跌落式熔断器，将柱上变压器推出后进行停电检修。

3、机器人作业法。随着科学技术的发展，技术结构在不断优化，机械化带电作业已经成为顺应时代发展的必然趋势。其中，机器人不停电作业具有较高的效率，能在保证工作人员人身安全的基础上，提高具体工作的工作效率，顺利升级管理维度的实效性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆我国也开始应用机器人不停电作业机制，完成人工不能完成的工作，在有效减低劳动强度的基础上，进一步优化安全距离的控制能力，能从根本上改变传统带电作业产生的不良反应，也能有效提升带电作业的实际工作效率，确保工作模型和管理机制的最优化。

三、电缆不停电技术的实际应用

1、勘察现场。按照规定的勘察记录方式，作业勘察需更换的现场。勘察记录上必须有以下几个主要内容：环境及存在的危险点、作业现场的条件、需要保留的带电部位、工作地点需要停电的范围。标明多电源自发电情况、地下管网、交叉邻近电力线路和其他可能对施工作业施加影响的情况。对采取的安全措施进行预计，如设立绝缘隔离板、接地线等装置的位置，并加上明确的说明以及图表，再对勘察人员的信息、填写勘察时间进行明确，以便在之后的工作中开展工作追溯。

2、工作票的填写和归档。工作票是作业人员进行安全带电作业的前提，是实施线路检修质量管理的必要内容。所有的工作票填写应参照国家电网发布的电力安全工作流程的内容进行。具体需要确定的内容包括工作负责人、负责班组、班组的工作人员，确定带电作业目标及计划工作时间，确定相关的安全措施，包括调控或运维人员应采取的必要安全措施，如是否需要停用重合闸、作业点负荷侧有无需要停电的线路等问题。并标明其他需要注意的危险点和预控措施，确认上述内容后，对工作票进行报批审核，审核通过后预计执行操作，并对现场的作业情况，工作终结进行报告后，完成该工作票的归档。

3、拟定现场标准化作业指导书和施工方案并进行现场作业。此步骤是带电作业具体的实施过程，要根据工作票的施工组织和现场勘察，在作业班组进行统一讨论后制定具体的作业方案。为了提升工作效率，要根据长期出现的作业内容，并准备常用的工作预案。

四、加强电缆不停电技术在配网带电作业中应用的措施

1、健全电缆不停电作业规范。电缆不停电技术在配网带电作业中的应用对维护电力系统正常运行至关重要，当前电缆线路是极为可靠、稳定的运行线路方式，能够支撑起全网电力输配电的正常运行。然而，电缆线路在运行过程中，经常会受到外力因素出现各种故障，因此应建立严格的电缆不停电作业保护规范，方便对电缆故障的检查和维护。1）当电力企业发现某一10 Kv配网范围内出现电缆故障后，应立即派遣技术人员进行现场勘察，及时确定具体电缆，并采取简便措施控制现场情况。2）作业人员要根据勘察内容迅速选择作业工具和设备，赶赴现场根据电缆不停电作业技术的指导进行正确的检查和维护工作。

2、提高电缆不停电作业设备维护水平。配网带电工作过程中，作业人员会利用到一些重要的设备，这些设备在电缆不停电作业技术实施过程中发挥着重要作用，因此必须加强对作业设备的维护，提高设备使用效率。设备维护首先应及时对配网线路中的应用设备定期检查，减少设备故障发生率，减少作业维护次数；当遇到电缆线路故障问题时，作业人员也要重视对更新设备的选择，保证重新投入使用的设备元件质量高，满足配网线路中的具体应用需求。

3、加强作业人员技术培训和素质的培养。配网带电作业对作业人员的技术水平和素质要求很高，因此电力企业应定期对作业人员进行培训，不断吸引优秀的技术人员加入到维修队伍中，提高队伍素质水平，保证每名作业人员都可以兼顾安全和作业质量与效率，促进配网带电作业水平的提升。

五、结语

电缆不停电技术的应用促进了我国供电检修领域的发展，实现了从之前必须进行大面积停电检修到如今不停电或短暂停电的转变，工作人员可以在带电技术和绝缘设备的指导及保护下，顺利完成诸如不停电电缆接断、不停电更换检修变压器的操作，在很大程度上缩减了停电时间。

参考文献：

[1]刘雨晨.电缆不停电作业技术在配网实践应用的研究[J].科技创新导报，2017.

[2]韩伟亮.电缆不停电作业技术在配网实践应用的研究[J].东北电力技术，2015.

论文作者:孟瑞,李成达

论文发表刊物:《基层建设》2018年第16期

论文发表时间:2018/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bf54007a4075d53817a0778.html