# 涤纶短纤维生产前纺常见问题分析论文_权迎峰,谷屹松

中国石化洛阳分公司聚合部短纤维区域 河南省洛阳市 471012

摘要：涤纶短纤维实际生产中存在一个问题：断头频发，这使得产品生产成本大大增加。要保证生产高效平稳，提高产品质量,需要对纺位的组件、油盘问题进行处理。

关键字：涤纶短纤维；组件；油盘；断头

1、 影响前纺生产平稳的因素

洛阳分公司短纤装置采用聚酯装置生产的聚酯融体为原料，采用熔体纺丝法：纺丝熔体从喷丝板微孔中挤出形成细流，挤出的融体细流拉长、变细、冷却固化，固态丝束给湿上油和卷绕落桶。

前纺的生产流程所关键设备包括：组件、环吹桶、油盘、束丝棒（主要是陶瓷蝶型辊丝束集束）、疵点检测器、导辊以及七辊牵引机。在涤纶短纤维的形成中，组件工况不良会出现一些异常如飘单丝以及断头丝，其内部结构分布不均匀，形状不规则，影响纺丝的正常进行；而环吹桶漏风、油盘上油不匀、挂丝等也会对生产产生不良影响。对丝束质量产生影响的主要是组件、环吹桶以及油盘。

2、 组件工况对生产的影响

2.1 组件的结构

组件的零部件有：上盖、本体、分配板、喷丝板、底座圈等组成。在组件组装的过程中过滤材料也需要得到较好的控制，其主要是过滤网和过滤砂。钢砂更好的混合和过滤熔体，使融体更加均匀，在分配板、喷丝板均加以过滤网能够有效过滤杂质，分配板将融体分配不同的喷丝孔，然后在压力的作用下，从喷丝孔喷出，形成细流。喷丝板是组件的重要构成部分，其孔径、孔长和导孔底部锥角都是其关键指标。

2.2 组件组装过程中出现的问题以及影响

组件组装时组装台吹扫不干净，容易造成板面的污染，使喷丝板面光洁度下降，从而影响对融体的剥离性。喷丝板面的划伤不仅仅影响剥离性，也会损伤喷丝孔，进而造成出丝不畅而产生毛丝。组件内部密封性不好，造成融体漏浆。滤网不达标会导致融体过滤时阻力不均，出现强丝或弱丝，从而造成纺位浆块、断头增多影响生产。

2.3 组件使用过程中出现的问题

1、 组件升压速度异常

在生产过程中，组件的升压速度，主要受到融体增量和时间的影响。从一般角度分析，升压速度会在熔体负荷增加、过滤精度提升的情况下有所加快，升压会影响组件内部结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、 熔体黏板

在板面温度较高时，板面上的杂质会导致剥离性较差，无法均匀喷射硅油，出现斑点，造成孔口堵塞这种熔体黏板的最终结果，是熔体形成块状，造成纺位断头

3、 喷丝孔出丝异常

如果纺丝过程，喷丝孔内部不光滑或存有杂质，就会形成单丝，而单丝主要是一节一节的，属于不连续的、间断的丝。这种单丝会持续较长的时间，有着固定的位置，是小块聚合体，在涤纶短纤维纺丝中，是一种常见的疵点。如果板前网被击穿导致部分出丝孔漏浆，需要组件人员进行堵孔，并做好记录。

4、 组件漏浆

主要有两种现象，一是组件内漏，熔体从喷丝板中心或是喷丝板与组件的结合处，有大部分黑色熔体，黑色融体下落遇冷成为浆块随丝束下行，造成断头，出现这种情况的原因，是组件的密封性不好，在组件组装过程中各个部件之间受力不均导致密封圈跑偏或是变形造成的。第二种现象是组件外漏，主要是组件刚上机，就在短时间内出现连接处漏浆，这种情况主要是入口垫圈未安装好或紧固不到位造成的对于中心漏浆，需要对中心螺栓进行热紧，外漏则应该热紧上位螺栓或更换入口垫圈。

2.4.组件的使用

1 组件组装预热

工作人员需要对纺丝组件进行更换，在使用前需要组装好备用的组件，然后将其放到预热炉中，在温度达到工艺要求后，进行热紧。上位前注意组件的降温时间，防止过热造成粘板。规范组件的使用的时间，工作人员定期更换组件，能够更好的控制纺丝的稳定性，提升原丝的质量，降低异常丝的产生。

2 纺丝的修板作业

纺丝的定期修板作业主要在喷丝板表面喷涂硅油，再用修板刀除掉板面的熔体升华物和硅氧化合物。通过这种方式增加喷丝板的熔体剥离性，减少粘板情况和浆块产生，工作人员要较好的控制盛丝桶的最上部或最下部（横动换桶前后），以减少后纺加工时异常丝的产生。针对纺丝定期作业，要加强标准化操作监督，保证纺位的作业质量，减少重复断头现象的产生。

3 组件装拆、清洗操作以及喷丝板镜检

工作人员针对到期或异常的下位更换，需要按照标准流程，使用特定的工具进行组件的装卸。对于喷丝板等关键部位，工作人员需要认真清洗，然后将其放入专用的格架，放置板之间的摩擦，由此损坏板面。工作人员要使用跟踪卡，记录组装和喷丝板号，以及上机和下机的时间，整体过程需要对喷丝板的使用质量，进行准确的跟踪。

喷丝板的镜验主要是在喷丝板经过超声波清洗后，针对导孔光洁度、有无异物堵塞、微孔有无异常、板面有无伤痕进行检查，在针对喷丝板的检验中，使用铅笔、通孔针或是金针等。如果工作人员在镜验中，发现内部存在堵塞，要使用金针进行清理，然后使用气枪吹净。在证镜检合格后可放入干燥、清洁的环境中。

在生产中工作人员要注重纺丝组件的工况检查，聚酯粘度、负荷的波动都会对组件工况产生影响，尤其在断头大面积更改负荷后组件可能会出现中心螺栓漏浆现象，需要对组件进行热紧。

3、 环吹桶以及油盘工况对生产的影响

在生产过程中到期的环吹桶或者新上位的环吹桶因密封性降低导致漏风会吹乱新出的丝束，致使出丝孔处丝束粘连形成疵点、浆块从而导致纺位断头；油盘出油不均，新生丝束无法及时上油从而导致摩丝，造成卷绕缠辊。在纺丝定修作业时，首先应对环吹桶进行检查，如果漏风应及时更换，针对出油不匀的油盘应进行调整，必要时进行更换。

4、 结束语

在涤纶短纤维前纺生产中，员工应加强对纺丝设备的关注，对于聚酯粘度、压力波动要做好恰当的应对措施，对于定修岗位的组件、环吹、油盘工况进行检查，定修作业时要严格按照标准化操作，确保纺位的作业质量，避免重复断头，保证生产线的平稳运行。

参考文献:

[1]刘力威,尹正路,白万勇. 涤纶短纤维疵点的产生原因及对策[J]. 化工管理,2014,(26):28+30

[2]高仲芳. 涤纶短纤维物理机械特性与混纺纱品质指标的关系[J]. 棉纺织技术,1982,(02):2-5.

[3]王鸣义，林雪梅.民用涤纶短纤维生产技术及产品发展趋势[J].合成纤维，2012（09）：6-10

论文作者:权迎峰,谷屹松

论文发表刊物:《防护工程》2019年8期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c0aa4e52995d59f1550409a.html