# 房屋建筑工程软土地基的处理技术论文_杨林茂

潍坊高新建设集团有限公司 山东 261061

【摘 要】地基是建筑工程建设中重中之重，无论如何都要保证其施工的质量，保证建设工程的质量，为人民提供一个安全舒适的生活环境，这不仅仅是为了他人的生命财产负责，也是为了自己的工作负责，为了自己的职业道德负责，为建筑行业的发展负责。针对房屋建筑工程软土地基的处理技术要根据工程的实际需求合理应用，并加强对该技术的研究，为我国建筑行业的发展提供技术保障。

【关键词】房屋建筑工程；软土地基；处理技术

在房屋建筑工程中，为了保证施工质量，就需要重视软土地基处理；如今已经出现了诸多类型的软土地基处理技术，各有优缺点，在实际的施工过程中，需要结合具体情况，选择最为合适的处理技术；相关的设计施工人员需要不断的努力，提升自己的专业水平和综合素质，总结施工经验，以便设计出更加科学的软土地基处理方案，实现房屋建筑质量提升的目的。

一、地基施工的特点

我国国土资源辽阔，各个区域的地形、自然环境、气候变化等都存在很大的差异性，在土质松软的地区，对于地基的稳定性，强度等各方面提出了更高的要求，无论是对设计师还是施工人员无形中都加大了工作的难度，对自己本身也是一种挑战。第一点由于居住的环境存在着巨大的安全隐患，房屋坍塌后许多人将没有居住的地点，群众会找开发商争议，如果得不到合理的解决办法，那么必会带来法律的纠纷。第二点造成的后果对于建筑工程来说是毁灭性的，很难在进行修整，对于人力物力财力有代表着巨大的浪费。为什么说地基问题往往在工程后期或是建筑的使用过程中显现出来，因为地基问题是具有潜在性的，建筑工程的施工程序繁多复杂，工作都是相互衔接的，前面工作完成后续工作开展，这样对于质量的监管增加了很多难度，导致隐患一直存在。

二、房屋建筑工程软土地基中存在的问题

1、缺乏对现场的详细勘察。如果要处理好软土地基，就必须加强对施工现场的地质情况和水文的勘查，并且要及时收集相关资料。但在现实中，却存在在实际施工中不够重视的情况，进而导致工程的勘查资料不够全面和准确。众所周知，勘查数据尤其是有关水文条件的数据对工程后期的设计和施工都会造成很大的影响，但是现实中的勘查情况却是只进行简单的常规勘查，或者是仅利用施工现场其他工程的勘查资料进行计算，这样的勘查结果缺乏科学性和准确性。

2、缺乏全面的施工准备。许多房屋建筑工程，在施工过程中都要面临复杂的地基条件。所以为了保证施工的顺利进行，在施工之前必须做好地基情况的分析，并做好充分的准备。所以，前期准备工作不足，就无法对软土地基的涌水量和流沙情况进行科学地计算，容易对工程的进度和质量造成一定的影响。

3、未能充分理性认识硬壳层的强度。软土地基的表面一般会有一层强度较高的土层，叫做硬壳层。硬壳层的强度比较高，所以可以把来自地基表面的负荷进行很好的扩散，所以有必要在施工过程中对软土地基表面的硬壳层进行充分的利用。这样不仅可以降低地基处理工程的难度，同时也可以利用硬壳层的强度对软土地基进行加固。但是在实际工作中，没能对硬壳层的厚度进行详细的勘测和掌握，所以无法准确掌握硬壳层的位置，所以难以对其进行充分的利用。除此之外，如果未能正确处理硬壳层的强度，而是一味地进行软土地基的加固，也容易造成硬壳层的破坏，这样不仅不能起到积极的作用，反而适得其反。

三、房屋建筑工程软土地基的处理技术

1、搅拌桩法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆搅拌桩法也可以分为两种，分别是水泥搅拌桩和石灰搅拌桩。在淤泥、淤泥质土以及泥炭土等处理中，可以采用水泥搅拌桩，具有不错的效果。深层水泥搅拌桩指的是在固化剂中，选取了水泥，将特制的深层搅拌机械应用过来，来在地基深部强制拌合软土和固化剂，促使房屋的地基强度得到提升。深层石灰搅拌桩则是强制搅拌混合地基土和石灰，促使二者有化学反应生成，进而实现地基土稳定以及软土地基强度提高的目的。通过实践研究表明，这种方法比较的简单，有着较好的经济性，房屋整体沉降以及软土层沉降可以得到有效减少，软土层的承载力也可以得到有效提高，促使房屋软土地基得到 有效的加固。

2、强夯法施工技术。在房屋建筑工程施工中，如果软土地基中的含水量比较小，我们可以考虑使用强夯法施工技术对软土地基进行处理。一般来说，强夯法就是使用起吊机把重锤调到高处，然后再让重锤落下对房屋建筑地基进行反复夯实的一种方法。在软土地基处理方面，这种施工技术能够有效降低软土地基的压缩性，提高地基的承载性能，从而使软土地基满足房屋建筑施工需要。在具体的施工中，一般先对软土地基的周边进行夯实，接着再对地基的中间位置进行夯实。同时，在对地基进行夯实的过程中，还要做好相关的记录工作，从而为以后提高一些参考依据。

3、换土垫层技术。软土地基最基本的特性就是承载能力不能够达到建筑施工的要求，换土垫层技术就是对软土地基进行处理的有效方式之一。所谓的换土垫层技术，顾名思义，就是把地基基础中一定深度的不适合土层去除，把质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎石、石屑或其他工业废粒料填入夯实，从而改善像软弱地基等不良地基的强度与硬度，使其能够达到建筑地基所需的条件。换土垫层法常用的垫层有砂卵石垫层、土垫层、素煤渣垫层、碎石垫层、砂垫层、灰土或矿渣垫层以及用其他性能稳定、无侵蚀性的材料做的垫层等。此技术一般情况下能够提高浅层地基承载力、减少沉降量、加速软弱土层的排水固结等。因此，在软土地基施工过程中，此技术的使用的范围还是很广泛的，施工人员应该充分根据施工的条件选择适当的垫层，进行合理科学地施工。

4、排水固结处理技术。排水固结处理技术是软土地基处理技术中重要的一种，就是先将软土地基中的水排出，缩小软土地基的空隙，使孔隙水压降低，促进软体地基土体固结，有效的提升土体的抗剪力强度，提升地基的承载能力。排水固结处理技术具体可以分为砂井法、排水电渗法、堆载预压法、真空预压法等。其中，堆载预压处理技术花费时间较长，具体做法是对填土材料、砂石等进行预压，促使地基沉降，快速固结地基土块，最后在将荷载撤除后进行房建工程施工； 如果地基透水性较低，可以选用砂井法，具体做法是在地基空隙中灌以砂土，采用专用的排水固结管道进行排水，保证地基稳定，这一处理技术具有施工材料少、连续性强、排水速度快等优点，得到了广泛的应用；

总之，软土地基处理是否得当，关系到工程质量、进度。因此，科学的选择地基处理方法对工程建设具有重要的意义。虽然，我国房屋建筑工程的软土处理技术正逐渐的成熟，并取得了较好的应用效果，但是我们也要清楚的看到，仍然存在一些不足之处，需要相关的工作人员参与探索和实践从中获得地基处理的经验，为我国的房屋建筑工程的发展提供依据。

参考文献：

[1]李红霞．高层房屋建筑软土地基处理的深层搅拌法[J].洛阳工学院学报，2015，(1)．

[2]赵春生，李安玉．浅谈房屋建筑软土地基处理及路堤施工技术［J］．四川水力发电，2016，(6)．

[3]陈丽萍. 民用房屋建筑地基基础和桩基础施工技术探讨[J]. 广西建材,2015(14).

[4]周军平.高层建筑基础施工及地基处理技术现状及发展趋势[J]. 江西建材,2015(2).

论文作者:杨林茂

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c4b5741e399e09eae65e581.html