# 试析化工项目环评工程分析方法与解决途径论文_李伟玉, 袁媛

摘要：众所周知，化工工业是重污染型行业，会对环境产生严重影响，化工项目环评旨在结合区域规划、产业政策，在分析项目生产工艺、污染物排放和环保措施效果、重大污染源及环境风险防范措施、区域环境质量现状水平的基础上，预测项目对周边环境的影响和环境风险的可接受程度，提出可操作性的污染控制措施和环境管理要求，给出项目建设环境可行性结论，为环保部门环保决策和企业环境管理提供技术依据。其中，工程分析是评价的核心内容，文章从化工项目入手，对工程分析的方法与解决途径进行了研究与分析，希望能够实现减少化工项目的造成的污染，有效改善生态环境的目标。

关键词：化工项目；环评工程；分析方法；解决途径

引言

工程分析在环评中具有至关重要的作用，是开展环评的基础，不仅是整个项目决策的重要依据，也是环评和预测的关键。化工行业涉及化学产品种类繁多，生产工艺较为复杂，在生产过程中，生产装置的介质一直保持在高温、高压、负压等特殊工艺状态中，物料和产品具有易燃、易爆、有毒、有害、易挥发等特点，即使是同一产品化工项目，也会因为不同的工艺过程和操作方式，导致污染物的排放方式、排放量等的截然不同，这些是复杂多样的环境影响因素决定的，因此其他建设项目与化工项目工程分析的章节的要点与内容的编写有较大的区别。为此本文对化工项目环评工程内容进行具体深入分析。

1化工项目环评工程分析内容

第一，对于化工项目来说，对其进行分析的内容较多，在实际操作中需要抓住重点，包括：明确划分出化工生产单元并且确定出此单元能够出现的反应和工艺类型；对于不同物料流向和变化情况进行分析，从而明确污染物，运用不同方法核定污染物的产生情况。第二，工艺性分析。最主要的内容包括：说明建设项目的生产方法以及具体工艺路线；对于项目中重点工艺环节以及工艺过程进行系统性说明，明确物料流向和污染物的产生过程，同时要绘制出污染源位置的装置工艺流程图；列出化工项目中和污染源有关的设备、原材料以及辅助材料情况等。对于化工项目来说，由于其生产过程的复杂性，只有充分明确生产工艺之后才可以准确实施物料衡算、污染物的产生和排放等计算分析。

2化工项目环评工作的重要性

在化工项目的实际生产过程中，由于化工项目可能涉及有毒有害、易燃易爆原材料，在生产过程中，若不加以控制，除了会造成环境污染以外，严重时还会造成严重的安全事故，从而造成十分恶劣的环境影响和社会影响。因此，化工项目环评工作对于生态环境的发展和化工项目的顺利进行都有着重要的意义。首先，化工项目环评工作中，需要对生产过程的每一个环节，每一个细节进行分析，整个的项目数据都需要全面的了解，确认污染产生环节和风险隐患，所以通过化工项目环评工作，能够促进整个化工项目的科学性，合理性，可行性。其次，通过化工项目环评工作，能够强化环保措施及环境管理，使环保措施得到有效监管，并能通过及时信息反馈，保证环保措施有效稳定运行，最大限度降低非正常情况发生，减少人员的伤害和环境污染。最后，通过化工项目环评工作，能够有效的促进化工项目的清洁生产工作。在进行化工项目环评工作中，技术人员会对各个项目产品进行评价分析，对化工产品的环保性进行审查，保证化工产品是符合环保生产要求的，保证了化工产品的环保性。对于没有相关环保标准的化工产品。评价人员更要进行深入研究，与同类型产品进行比较，增强产品的环保性，促进化工行业的环保生产。

3化工项目环评工程分析方法与解决途径

3.1资料收集及分析

化工项目环评人员先要对拟建项目进行调查了解，做好相关资料的收集和分析，重点是要根据化工项目国内外研究进展，查找相关的报道、论文等。在资料收集完成后要对其进行总结归纳和分析，最终获得拟建化工项目的生产工艺、用途等，在资料收集和分析过程中若有工业化生产的相关资料，应重点做好物料能耗、单耗、排污等情况分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在分析后，还需要结合项目的可行性报告进行对比分析，确认项目产品工艺流程、回收率、副反应、污染物、物料单耗及产污情况。

3.2绘制工艺流程图，明确产物节点

首先，在进行工艺分析时，需根据项目的实际工艺，绘制工艺路线图和产污节点图，让审查人员了解化工生产工艺路线和项目产污特点。工艺流程和产物节点图中必须要把废气、废水、固废的产生节点标注清楚，并在工艺流程描述中把每一步反映的化学方程式、转化率、装置操作参数（反应釜压力、反应时间、投料方式、物料转移方式等）讲清楚；涉及分离、提纯工艺的，必须明确采用具体的分离和提纯方式（如结晶、蒸馏、过滤、压滤等），分离装置的先进程度直接影响项目产染情况。

3.3物料平衡分析

化工项目的物料平衡包括总物料衡算、有毒有害物料衡算、能量衡算、水衡算等。物料平衡图的绘制则需要重点把握原料的回收率、转化率；化工项目的物料平衡分析可采用类比法、资料复用法、物料衡算法等，其中，类比法即比照相似项目物料消耗指标，计算出相应的产品产量。尤其需要注意的是，化工项目物料平衡计算应考虑各环节物料损耗分配，并与技术员进行沟通，绘制出完整的物料平衡图。物料平衡图绘制时，既可以根据建设方技术和环评要求，由建设方绘制物料平衡图草图，再对其进行核实、完善，也可以利用“定头定尾掐中间”法，即依据原料投入量（定头）、确定化工项目产品成分及比例（定尾），原料投入量与最终产品确定后，结合收率和方程式确定中间环节产出及物料流向。注意：收率≠转化率；化工项目物料流向应充分考虑物质饱和度、溶解度、沸点等；有害有毒化学品、重金属等特征物料平衡图要重点绘制；需要与建设方等进行充分沟通。

3.4确定污染源强

（1）废气，主要来自化工项目锅炉尾气、火炬气以及工艺尾气等有组织废气；以及生产环节的跑冒滴漏、污水处理设施和储罐大小呼吸等。确定废气污染源强可采用实测法、估算法、类比法、物料衡算法，特别需要注重VOCs排放量。（2）废水。废水污染源强主要采用物料平衡、水平衡图、生产工艺流程等确定化工项目废水的水质及水量。可采用类比中试或小试实验结果，对项目的废水进行实际检测；或根据物料平衡计算，也可参考竣工验收实际测量获取的数据为依据确定。

3.4加强污染物防治措施分析

有效的污染物防治措施水平也是减少污染物排放的关键，是企业末端治理的重要内容，化工项目环评工程分析内容中应能重点体现项目采取的污染防治措施水平。在环境保护措施和污染控制上，由于化工行业的特殊性，会严重污染环境，因此，我们要践行循坏经济发展模式，科学合理控制生产污染问题，深入贯彻落实环境保护措施，实现化工行业的可持续发展。

结语

化工项目评价是为了根据发展的实际影响和情况，进行研究分析，设计编制与化工项目相匹配的行之有效的环境保护防治措施。通过评价，能够有力的缓解化工项目对环境造成的危害，改善生态环境的质量，贯彻节能环保的绿色理念，促进绿色经济发展。所以，化工项目的环评工作势在必行，是改善环境又保证化工项目顺利开展的有效途径。

参考文献

[1]杨晋.化工项目环境影响评价工程分析方法探讨[J].资源节约与环保,2019(7):108.

[2]文菁.化工项目环评中工程分析要点及方法[J].环境与发展,2019,31(4):9-10.

[3]崔志平,王佳,徐琳.浅谈化工项目环评工作中的工程分析要点与方法[J].科学与财富,2016,(10):594.

论文作者:李伟玉, 袁媛

论文发表刊物:《建筑实践》2020年1月1期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d0dc3a5569a7fbc25f977f6.html