# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施探究论文_杜青

潮州电力设计室 521000

摘要：输电线路作为供电系统中的重要环节，其运行质量的好坏直接影响到整个供电系统的质量好坏。由于输电线路常常暴露在外，常常容易受到自然或非自然因素的破坏，这给维护工作带来了一定的困难，但相关部门及人员仍要迎难而上，在人力、物力、资金、技术的投人上要不断加大，努力打造安全畅通的输电线路，保障人民群众的正常生活。本文主要研究和探讨的，旨在促进我国电力事业的发展，并为相关人员提供有效合理的建议与参考。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；防治措施

引言：

近几年，伴随电网建设的不断加快，各等级输电线路随之增多。输电线路具有覆盖广，长度大等特点，直接受到外界因素的影响，复杂的地理环境、恶劣的天气等都会对线路造成不同程度的破坏，危及输电安全性与可靠性，亟需针对各安全影响因素，采取有效的防治措施，以此保证输电安全。

1.输电线路运行安全影响因素分析

1.1 冰害

目前，各地输电线路冰害情况日益严峻。就冰闪机理的角度讲，在轻微覆冰的情况下，线路绝缘子产生的闪络现象依然是冰污结合造成的，与其表面的积污和覆冰存在十分密切的联系，大多在融冰的过程中出现闪络，其放电的电弧一般会沿着线路绝缘子的表面延伸。调查显示，有很多线路表面都存在积污，覆冰时期的电导率和环境参数密切相关，对冰闪特性造成实际影响的实质上是湿污的不断叠加。

冰层上分布的导电离子大多会向表面移动，导致表面上的离子浓度大幅提升，融冰过程中会产生具有较高电导率的薄水膜，进而降低了冰闪的电压。通常情况下，覆冰厚度会随着地区海拔的提高而增加，低温天气的积累时间是影响覆冰实际厚度的主要因素之一。为有效提升覆冰状态下的冰闪电压，可根据当地的实际情况，采取不同伞径绝缘子间插法，预防冰凌桥接。实践证明，在采取这种方法以后，近一半的闪络电压得到有效的提升，效果显著。

1.2雷击

雷电多发在春夏之际，其复杂和不稳定性给预测造成了很大的麻烦，常常是不可预测的。雷击产生时会释放出大量电压，而当这些电压施加在输电线路上时，轻则使线路出现跳闸的现象，严重的话会导致线路起火、断裂.将会影响这整条电路的安全运行，甚至还会造成人员的伤亡。

1.4山火

山火也是干扰输电线路正常运行的一大威胁。山火多发在冬春之际，干燥的天气、祭奠的风俗习惯等都是引发山火的主要原因，而输电线路周围往往植被繁茂，更加容易导致输电线路出现故障。山火发生时产生的高温会使线路周围空气密度下降，而燃烧产生的烟尘颗粒具有较强的导电效果，容易引发电子崩，从而导致线路孔隙发生穿漏，影响线路运行安全。

人为因素

1.5 强风

1.5.1 风偏放电

输电线路的风偏放电主要是由飑线风引起的，而飑线风则是热冷空气对流产生的风带，夏季较为常见，瞬时风速可以达到30 m/s，具有相对较强的阵发性，且通常伴有冰雹等恶劣天气，对输电线路的影响较大。在强风环境中，线路随风偏移，减小了杆塔之间的距离。此外，

由于飑线风经常伴有冰雹、暴雨，产生定向水线，若此水线和闪络路径相同，则会引发颗粒触发放电，尤其是酸雨情况下，这一现象将更加明显。在空气间隙所具备的绝缘能力无法承受线路运行电压时，就会出现击穿放电现象。

1.5.2 线路倒塔

如果发生输电线路倒塔情况，那么主要是由飓风或龙卷风等引起的。飓风与龙卷风都是在较为平旷的地面上由冷暖空气对流产生的强风，飓风的风速按照高度进行分布，而龙卷风则属于一种中心气流。

研究发现，无论飓风还是龙卷风，其在地面以上的40～60 m范围内会产生较大的破坏力，通常情况下风速不低于50 m/s，如果杆塔在没有其他防护措施的情况下与强风正面接触，则极有可能造成倒塔事故，严重危害线路安全，甚至造成不必要的伤亡。

1.6台风

台风往往是造成我国沿海地区输电线路不稳定或无法正常运行的主要因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆强大的风力，带来的是在短时间内无法恢复的线路故障，因为它造成的破坏力常常很大，并且持续时间长。超强的风力可能会造成输电线路的断裂甚至杆塔的倒塌，这些J清况都会给整个地区的电网系统造成巨大的伤害。

1.7认为因素

1.7.1对输电线路的盗窃

由于有关部门监管治理的漏洞，近年来盗窃输电线路的情况越来越严重，盗窃行为越来越专业，参与人数也越来越多。这种盗窃案往往发生在比较偏远的山区，那里人流量少，有关部门管理也不及时，地方政府也不愿投人时间、资金来解决这类问题，从而导致供电系统无法持续的正常运行，给当地人民群众的生活带来了一些负面影响。

1.7.2对输电线路的破坏

经济的快速发展，推动着城市的发展，也推动着城市的改造。城市在进行道路、桥梁等工程建设时，由于缺乏与供电部门的协商，在施工时可能对供电系统造成一定程度的损坏。此外，农村产业结构的调整，也对输电线路造成一定影响。比如，耕地变为水塘，就可能会导致供电设备受潮、生锈，进而影响设备的正常工作。另外，某些企业或施工单位缺乏对输电线路的了解与保护，在进行违章开发时，也在一定程度上给供电系统造成了损害。

2 防治措施

事实上，输电线路运行安全影响因素必然存在，是不可避免的，所以线路故障预防工作应从线路自身角度入手，充分考虑现实存在的各项影响因素。

为从根本上提升输电线路运行维护水平，还需针对运行维护体系和必要的硬件装备进行深入的分析，具体内容如下。

2.1 创建一个综合性数据分析系统

对冰冻区、强风区、积污区与雷电活动区的相关数据进行汇总，创建一个专门服务于输电线路的全域数据分析系统。此外，借助数据挖掘技术，掌握海量数据中保持的规律和特性，创建基于不同危害类型的数学分析模型，实现输电线路异常预警，为实时监控工作提供状态评估，为恶劣天气的预防工作等提供指导和意见，促进输电线路运行维护工作有序开展。

2.2 积极研发自动化、机械化设备

从线路状态监测角度讲，可充分采用在线监测技术提高系统的感知能力，并在此基础上考虑现代化信息技术，创建一个健全的智能输电网。在线监测技术是实现状态感知目标的有效途径，具有很好的发展前景。然而，在线监测设置的故障率较高，尤其是那些较为精密的电子器件，在复杂的环境下运行很容易出现故障和损坏，因此，在未来工作中，应将在线监测的重点放在开发性能稳定、可靠的电子器件上。对于线路巡检平台而言，应切实加大自动化技术的投入和研究，利用那些高精度智能化设备取代人工作业，如可见光检测仪、外红外成像仪等。此外为切实满足现场需求，还需研究大范围巡查系统，并具有稳定操控、自主导航等功能，确保输电线路无人巡查不断向全自动化领域迈进。

检修装备对于线路安全同样重要，目前，直升机与绝缘斗臂车的应用较为普遍，其具有相对较高的安全性，而且具体操作也十分便利，现阶段我国正致力于研究超高电压线路的检修装备应用。

2.3 创建一体化的运行维护体系

一体化的输电线路运行维护体系，主要由动态监测系统、故障预警系统、故障分析系统以及检修维护系统等构成。在输电线路状态感知监测过程中，一体化体系可以提供一个立体系统，包含由无人机、检修装备构成的巡查平台、由各种监测设备构成的智能化监测系统以

及由卫星遥感等构成的全域系统。

在输电线路故障预警及分析过程中，依靠相应的数据系统，深度挖掘故障信息中蕴含的规律和特征，进而创建一个数学分析模型，形成正确的判别系统。

在输电线路检修维护过程中，对各种类型和功能的自动化、机械化设备进行积极研发，及时、准确的定位故障，消除所有潜在隐患，从根本上提升线路的恢复能力，将线路故障造成的损失降低到最小。

3．总结语

总而言之，输电线路作为供电系统中的重要环节，其运行质量的好坏直接影响到整个供电系统的质量好坏。由于输电线路常常暴露在外，常常容易受到自然或非自然因素的破坏，这给维护工作带来了一定的困难，但相关部门及人员仍要迎难而上，在人力、物力、资金、技术的投人上要不断加大，努力打造安全畅通的输电线路，从而来保障人民群众的正常生活。

参考文献

[1]张明.试论如何保障偷电线路的冬季运行安全田.科学中国人，2014，22（10）41.

[2]万海峰.试论电网偷电线路的运行维护与管理田.山东工业技术，2013，24（25）89-111.

[3]张君琪.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施探讨[J].科技创新与应用，2015，（25）：216.

论文作者:杜青

论文发表刊物:《探索科学》2016年6期

论文发表时间:2016/10/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fe662800d249014a17e1221.html