# 浅谈复杂环境下石方控制爆破施工技术论文_李志强

中铁三局集团天津公司

摘要：在进行爆破作业时，炸药爆炸时的危害主要是产生爆炸地震、空气冲击波、飞石和噪声等，一旦失控，就会造成事故。要避免这些危害，必须按照爆破的有关技术操作规程操作，确保必要的安全距离和采取相应的安全技术措施，使工程顺利进行。

关键词：复杂环境；石方控制；爆破施工技术

1工程概况

随着朔黄铁路运输量不断扩大，神池南站已无法满足煤炭运量要求，神华集团决定对神朔线及神池南站进行扩能改造。中铁三局天津建设工程有限公司神池南站项目部管段JXIK218+500～JXIK219+000段路堑石方位于新建I场内，处于既有电气化铁路和村庄之间，是集团公司管段内工程施工的重点和难点，必须确保工程安全、优质、按期完成。本管段内开挖长度为500米，中心最大开挖高度为16米，最大开挖宽度为174米，需爆破开挖石方47万方。

2工程特点

爆破区在既有神朔铁路和小山村之间，一侧邻近神朔电气化铁路，必须保证爆破飞石、滚石不危及既有电气化铁路安全，确保神朔线正常运营，另一侧相邻村庄距爆破区边缘为 7m，爆破振动和飞石对村庄不产生危害，确保村庄房屋、各种设施及人身安全。本管段长达500米，爆破次数繁多，每次爆破均面对既有电气化电路和村庄的安全，爆破技术难度大。

3爆破方案

3.1总体方案

主体石方采用深孔控制爆破为主，浅孔爆破为辅的开采方法，边坡采用光面、预爆破使边坡达到稳定、平整、美观的要求，为了降低振动效果，采用毫秒延时网络，实现逐孔起爆，必要时在孔内采用分段毫秒延时爆破，使振动影响降低到最小程度。

3.2施工步骤及施工方法

3.2.1 开挖区段划分

为了确保爆破安全，加快施工进度，将开挖进行分区，以采取相应的开挖爆破方法施工。见图1

开挖区段施工方法说明

Ι区：站场基线两侧40m以内可采用深孔爆破施工，控制单响药量，一般采用单孔起爆，临空面方向指向线路两端。

Ⅱ区：为控制爆破区，一般宽度不大于20m，采用深孔分层剥离爆破，临空面方向指向I区。

Ⅲ区：宽度不小于10m，为严格控制爆破区，可采用深孔薄层剥离爆破，靠村庄一侧，必要时采用从上向下，分层控制爆破的方法。

3.2.2爆破参数选择

3.2.3施工工艺

（1）施工测量

严格按图纸设计要求放出各坡面的界桩，原则上一般在直线段每20m放一个边桩，特殊段上每10m放一个边桩。

（2）钻孔

1）钻机平台修建

钻机平台是钻机移动和架设的工作场地，原则上越宽越好，一般应根据钻机类型而定，自行式钻机一般应大于4.0m，QZ-100型三脚架钻机一般不小于1.5m。平台应尽量做到横向平整，纵向平缓，无明显突出石块，以确保钻机按桩钻孔。

2）钻孔

钻机对位与架设；钻孔精度是保证主炮孔爆破效果，特备是光面和预裂爆破成败的关键。除提高钻孔技术水平外，必须按“对位准，方向正，角度精”三要点。对位准：为了保证钻机在同一平面上对位开孔，用钢管在钻机平台上铺设钻机移动导轨，钢管一般铺在边线处30cm处，钢管要连接牢固、垫实。根据设计孔距按水平距离用红油漆在钢管上标明孔位，以保证钻机对位准确。方向正：就是使爆破孔垂直于边坡线，并保证相邻炮孔在同一坡面上平行，一般做法是沿边坡开挖线拉一条侧线，量测机架两侧至侧线距离，当S1= S2时，则钻机没有发生扭曲现象。角度精：是爆破坡面平整、光滑的保证。一般做法是在铺设机架上吊一垂球，调整钻杆角度符合要求时，固定钻机进行钻孔作业。

钻孔方法：钻孔操作要领：孔口要完整，孔壁要光滑，湿试凿岩要调整好水量，掌握岩浆浓度，保证顺利排渣。基本操作方法：软岩慢行，硬岩快打。钻孔技术要求：按桩钻孔，钻孔孔位误差在+0.2m。钻够孔深，吹净孔内残渣。钻孔完成后必须实测孔深，符合孔深后方可转移钻机。对于孔口破碎或通过破碎层时，必须进行黄泥糊孔，以保证孔口完整、孔壁光滑。移动钻机前将孔口用编制袋堵孔防护，防止碎石和雨水流入孔内造成堵孔。

（3）、装药

1）装药结构

①装药结构一般可采取连续装药结构、间隔装药结构或混合装药结构，浅孔爆破一般采用连续装药结构。见下图

2）装药

采用人工装药，装药时必须做到：①尽量做到先吹水后装药；②装药必须到位；③装药过程中必须保证雷管的导爆管不受损坏；④必须按设计装药量进行装药。

（5）、堵塞

1）堵塞长度：堵塞长度取L2≥30D，本工地取L2=（35～40）D；确保飞石不向上飞。

2）堵塞材料：钻孔岩屑、沙或半干黄粘土

3）堵塞方法：分层捣实

4）注意事项：①必须按设计堵塞长度分层捣实；②严禁用碎石或石块堵孔；③严禁不堵孔爆破。

（6）起爆网络

起爆网络是爆破成败的关键点，起爆网络设计施工必须保证起爆药量按设计的起爆顺序，起爆时差，全部安全准爆。

1）起爆网络设计原则

起爆网络应尽量规格化，操作简便易行，以避免错接或漏接；

保证每个药包按起爆顺序、起爆时间起爆，不出现重复起爆；

能保证起爆系统可靠、准确全部起爆；

本工程采用毫秒延时起爆网络。

2）起爆模式

本工程为石方控制爆破，爆破区在村庄和铁路之间，应根据爆破区到村庄实际距离，随时调整爆破规模，达到有效地控制振动对民房的影响。一般可采用以下起爆模式。

①对角线起爆模式

适于距村庄比较远地段，且每次爆破排数不大于3排，见图

综上所述，通过采用深孔台阶控制爆破技术、施工中不断优化爆破参数、微差延时爆破网络设计，很好地控制了爆破震动，爆破飞石、滚石等有害效应得到了有效控制，取得了良好的爆破效果。

参考文献：

[1]郝锐. 复杂环境下石方控制爆破施工技术[J]. 广东交通职业技术学院学报,2011,02：14-17.

[2]王国强. 谈复杂环境下高边坡石方控制爆破施工技术[J]. 山西建筑,2016,21：106-107.

[3]梁焕章. 复杂条件下石方控制爆破施工技术[J]. 黑龙江科技信息,2014,10：182-183.

[4]杨钊. 探讨复杂环境下石方爆破施工监理的控制管理[J]. 门窗,2014,07：272.

论文作者:李志强

论文发表刊物:《基层建设》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80b4cfe68d71b862a066335e.html