# 玻璃丝网印刷的应用与常见问题的解决方法论文_周富强

摘要：玻璃丝网印刷即上个世纪七十年代末发展起来同时在全球广泛应用的一类印刷模式。因为玻璃丝网印刷具有其特有的优势及应用范围，迄今为止，已然变为很多领域不可替代的印刷方式。而在应用过程中，我们会遇到一些影响其正常使用的故障，因此我们要对这些故障予以有效的处理。

引言

玻璃作为建筑装饰用材料具有平整透明遮挡风雨、容易擦洗等优点，经人工美化后的玻璃用于室内外的装饰更倍受欢迎。丝印玻璃就是一种应用玻璃丝网印刷工艺，在玻璃表面进行装饰印刷，用高温烧制而成的一种装饰玻璃。为满足人们的生活和审美需要，在玻璃上美化的方法越来越多，传统的、现代的方法争奇斗艳、曲尽其妙、巧夺天工，深受消费者青睐。

1玻璃丝网印刷技术简介

玻璃丝网印刷，就是利用丝网印版，使用玻璃釉料，在玻璃制品上进行装饰性印刷。玻璃釉料也称玻璃油墨、玻璃印料，它是由着色料、连结料混合搅拌而成的糊状印料。着色料由无机颜料、低熔点助熔剂（铅玻璃粉）组成；连结料在玻璃丝印行业中俗称为利板油。印刷后的玻璃制品，要放火炉中，以520-600℃的温度进行烧制，印刷到玻璃表面上的釉料才能固结在玻璃上，形成绚丽多彩的装饰图案。如果将丝印与其它加工方法并用的话，会得到更理想的效果。例如利用抛光、雕刻、腐蚀等方法在印刷前或印刷后对玻璃表面进行加工处理，能够加倍地提高印刷效果。

2璃丝网印刷较为多见的故常及处理方式

2.1油墨在承印物上不牢固

对玻璃予以印刷，我们要在未印刷的时候对玻璃予以全面的degreasing工作。一般玻璃会附着一些杂质，因此造成油墨（ink）无法牢固粘结的情况。同时一些种类的ink粘结力偏低，这样ink就无法贴附于玻璃之上，这种情况下我们需更换其他类型ink予以印刷。而一些稀释溶剂也会出现ink不牢的情况，在稀释溶剂的则取过程要充分考虑ink性质，规避ink粘结不牢。

2.2ink边缘所存在的问题

常规玻璃丝网印刷很可能出现ink附近毛刺现象。发生毛刺的成因存在多元化特性，不过大多由于丝网印版自身质量存在弊病，通过分析我们总结出下述几点：（1）感光胶缺乏有效的分辨力，造成精细线条残缺；（2）曝光时间过长或果断，未完全显影，丝网印刷图文周围即会产生锯齿状；（3）丝网印版外层感光胶涂布偏移，在印刷过程中，丝网印版和承印物间出现间隙，因为油墨悬空渗入，进而导致印刷墨迹周围产生毛刺；（4）印刷环节，因为版膜接触溶剂后会出现一定程度的膨胀，同时横向与纵向的膨胀程度存在较大差异，进而造成版膜外层发生凹凸的情况，印刷过程中丝网印版和承印物接触区域会存在间隙，油墨悬空渗透，进而墨膜会有毛刺产生。

2.3着墨不均匀

造成墨膜厚度存在差异的因素很多，而针对油墨自身，其调配存在问题，或调配ink内加入了墨皮，在此状态下印刷，由于溶剂的存在杂质，会将需透墨的网孔完全阻滞，进而导致ink通透率降低。为了有效避免此类问题的发生，通过调配后的ink，在使用前要通过过滤。在使用旧印版前，一定要将版框内之前的ink予以彻底处理。印刷后保管印版时，要予以全面清理。若回墨板前端的存在损坏，那么依附于刮板的运动方向会有明显的痕迹。在印刷玻璃过程中，就会存在墨不匀的现象。因此，我们一定要保护好刮板的前端，若出现了损伤，可通过研磨机予以研磨。

2.4针孔

在制版的时候，显影会渗透至溶胶之内。而且，在乳剂涂布的时候，也会有杂物附着，而这些杂物在丝网上就会造成针孔问题。在正式印刷前，要全面查看网版，并去除版上的灰尘。玻璃板在印刷前要予以必要的处理，在处理过程中清除外层污垢，在此基础上予以印刷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若玻璃通过处理后，无法第一时间予以印刷，那么很可能被再污染。通过前处理，能够去除油脂等物质，而且，也可清理附着于外层的灰尘。

2.5网痕

丝印环节，在印版抬起后，移动至承印物上的油墨依附于惯性流动填充网迹，使墨膜外层光滑。若油墨缺乏流动，在丝网印版抬起后，油墨无法进行流动，那么外层就会缺乏光滑性。为了避免印刷品上存在网痕，我们可利用下述举措：（1）择取流平性优异的油墨予以印刷；（2）择取慢干燥的油墨进行印刷，延伸油墨的流动时间，让油墨慢慢流平；（3）在制版过程中尽可能择取细丝网。

2.6漏墨

版膜个别区域漏墨，即漏墨故障，造成漏墨的因素主要包括：刮板个别区域存在损伤；刮墨压力过大；版和承印物间的距离远；版框存在变形，区域性印压不足：丝网过细；印刷速度快。漏墨在承印物中附着，没有第一时间进行处理，进而会致使刮扳压力增加，使版膜受损进而造成漏墨问题。

2.7图像变形

在印刷过程中，因为刮扳要放置于印版上予以印压，可以使印版和被印物间趋于线接触。若印压太高，那么印版和承印物接触，会造成丝网伸缩，继而导致图像形变。丝网印刷是众多印刷中印压最低的一类，所以在印刷过程中我们要注意这一点。

2.8滋墨

此问题即承印物图文区域与暗调区域存在斑点形印迹，此类问题在很大程度上影响着印刷效果。而玻璃丝网印刷很容易出现此问题。针对滋墨的有效举措即为：（1）提高油墨的流动率，择取快干熔剂；（2）择取粘度大的油墨予以印刷；（3）提高油墨厚度，尽可能择取吸油量低的颜料做成的油墨，同时在印刷过程中要避免静电。

3玻璃丝网印刷油墨的配方设计及其生产工艺的技术要点

玻璃是化学性质稳定的无机材料，表面光滑坚硬，与普通的合成树脂类有机印墨结合力不强，而且多数为透明制品，表面上不能有印墨的斑点。因此，网版的印刷最为适合。能够被网版印刷的硅酸盐玻璃制品表面进行网版印刷的方式主要是图案装饰、刻度文字等，在硅酸盐玻璃制品(一般为板玻璃与瓶玻璃)表面进行网版印刷所使用的油墨称为玻璃油墨。首先玻璃网印油墨主要由三种成分组成：调墨油、玻璃基釉和着色剂。玻璃网印油墨(玻璃色釉)的调墨油，也叫刮板油(连接料)，它的主要成分为各种合成树脂油或天然树脂油及高沸点有机溶剂，在玻璃网版印刷油墨配方中的作用主要是将粉状的玻璃色釉及色粉颜料混合成糊状以便于网版印刷。印花油在玻璃网印油墨配方中用量有一定的控制性考究数据，应根据配方体系的各物料性质适当使用，为使网版印刷易于进行，并且在网版印刷后玻璃表面不出现线条繁乱的现象，必须尽量少地使用调墨油。玻璃网印油墨的连接料油通常选用松节油、松油醇、松香、乳香、乙基纤维素等作配方用料，玻璃网印油墨制备配方中调墨油的作用不仅为在网版印刷过程中能将玻璃色釉粉末调成糊状以便印刷，而且还能借助其黏性将玻璃色釉粉末暂时性的黏附于平滑的玻璃制品表面，而在高温烧制过程中它本身又必须全部挥发燃烧掉，从而使油墨配方中的玻璃色釉粉末熔结于玻璃制品的表面，形成色彩斑斓的网印图案与文字。这些具有黏附性的印花油不但要求其与玻璃色釉粉末混合时应有较好的润湿性，而且还应具有一定的干燥速度及黏度，能够使印刷形成的墨膜具有一定的厚度和强度。

结语

综上所述，随着社会经济与科技的全面发展，玻璃丝网印刷不仅在技术上与凸版印刷、凹版印刷以及平板印刷等印刷术存在加大差异，同时是目前所有印刷技术中适用面最为开阔的一类印刷术。

参考文献

[1]苏旭光.丝网印刷实验室艺术理论与实践教学探讨[C].北京高教学会实验室工作研究会2013年学术研讨会论文集(上册),2017.

[2]王承遇,姜妍彦,卢琪,等.我国玻璃表面装饰的现状及发展方向[C].2014全国玻璃技术交流研讨会论文集,2016.

[3]黄毓礼,侯海薏.新型光聚合丝网印刷感光胶的感度和成像性能[C].面向21世纪的科技进步与社会经济发展(上册),2015.

论文作者:周富强

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第24期

论文发表时间:2019/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80bde0ff897af81c13622133.html