# 浅谈爆破工程的安全管理问题论文_张扬

中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 重庆 401121

摘要：随着我国社会的不断发展，爆破施工安全管理关系到整个爆破工程的经济效益，也决定着爆破的成功与否。因此，浅谈爆破工程的安全管理问题具有重要的意义。本文首先对影响爆破工程安全的主要因素进行了概述，详细探讨了安全管理的具体措施，旨在保证爆破安全。

关键词：爆破工程；安全管理；问题

爆破技术是随着建筑市场的快速发展而逐渐成熟起来的；但由于该技术本身危险系数就非常高，属于事故率较高的行业。因而，进行安全管理对于爆破工程来说是尤为重要的。我们要将“预防为主、严字当头、安全第一”和“谁主管，谁负责”作为我们在爆破安全管理中的指导方针。在执行爆破工作中要“严”字当头，将各项制度落实到位，增强安全管理工作的主动性与预见性，只有这样才能实现爆破施工的安全性。

1 影响爆破工程安全的主要因素

1.1爆破地震波

爆破地震波，是指炸药爆炸的部分能量转化为弹性波，在岩土中传播引起的震动。爆破地震波对爆区附近的地层、建筑物、构筑物及边坡等产生破坏作用。

1.2爆破冲击波

炸药爆炸时，在有限的空气中会迅速释放出大量的能量，导致爆炸气体产物的压力和温度局部升高，高压气体生成物迅速膨胀的同时，急剧冲击药包周围的空气，空气中压力陡然上升，形成以超声速传播的空气冲击波，在波的传播过程中，空气冲击波逐渐衰减，最终变成声波。

1.3爆破飞石

爆破飞石是指在爆破作业过程中从爆破点抛掷到空中或沿地面抛掷的杂物、泥土、砂石等物质。在工程爆破中，特别是在露天进行抛掷爆破或用裸露药包进行大块破碎时，个别岩块可能会飞散的很远，其飞行方向与抛掷距离难以预测，爆破飞石的危害主要体现在人员伤亡、建筑物毁坏、机器设备损坏等方面，而其中人员伤亡是爆破飞石的最大危害。

2 安全管理的具体措施

2.1现场勘察要仔细

爆破现场的详尽勘察是爆破设计的基础，爆破现场的详尽勘察应注意以下几个方面。环境勘察中：既要重视表面目标，又要重视隐藏目标，如弄清是否有地下电缆、地下通信设施；既要注意可见目标，又要注意不可见目标，如确定是否有危及爆破安全的杂散电流、射频电流和易燃、易爆气体；既要重视外部情况，又要重视内部设施，如需保护建筑内是否有需要保护的精密仪器，建筑内有无行走不便的卧床病人等。其它应注意的事项还有需保护设施的情况，警戒范围，关键防护部位和警戒点等。

2.2方案和参数选择要慎重

爆破方案的合理与否直接关系到爆破效果和爆破安全。爆破方案的选择要兼顾理论与实际经验数据，这主要是因为爆破工程学科的理论研究不够深入，纯理论公式都是在理想条件下推导出来的，将此类公式用于实际工作，爆破效果会有一定差距。因理论研究不够，爆破常用的公式许多是经验公式，这类公式繁多，每个公式都有一定的使用范围，带有很强的局限性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些经验公式对技术人员确定一些爆破参数有帮助，但应注意其使用条件和范围，否则难以达到预期目的。爆破方案的选择要根据周围场地情况，建筑的结构，周围需保护目标的情况来确定。爆破方案应尽量具体，过于粗糙的方案无法细化量化，容易造成现场施工的灵活性过大，为今后的安全管理埋下隐患。爆破方案形成前，设计者应该对以下问题深入研究，这些问题包括：方案选择的依据和主要考虑、爆破切口的高度与大小、爆破危害的类型与危害范围、预处理的部位、爆破器材的选择、防护量与防护部位、特殊部位的处理措施等。合理的爆破参数是避免爆破安全事故的前提，如炸药单耗合理，发生飞石伤人、伤物和冲炮的可能就会降低。

2.3要及时收集反馈信息

进行爆破设计时主要采用业主提供的资料和设计者现场勘察看到的表面情况，这些信息的可靠性和完整性较差。预处理时揭露出的信息是建筑真实情况的准确反映，试爆时的数据是调整爆破参数的重要依据，这些信息现场管理者应该及时了解、掌握，并据此进一步完善方案。

2.4严格按照施工设计

许多爆破安全事故的发生都是施工人员不按设计施工造成的。工程施工中此类现象有：增加或者减少炮孔药量或者漏装药；钻孔深度不合要求；孔距与设计差别过大；预处理不到位；雷管段数搞错；堵塞不合格；防护不到位等。现场施工人员要严格按照设计方案进行施工，设计方案是现场施工的主要依据，若需变更设计参数等必须事先征得现场主管工程技术人员同意。

2.5安全防护必须到位

有些工程为了节约开支，对爆破体的主动（近体）防护不严密，对被保护对象的防护也是草率遮盖。在防护用材上图方便，所用防护材料质量差，没有防护作用，有些防护不讲究科学，防护工作简单化，形式化，这些都是安全工作的隐患。安全防护资金应该尽量保证，用于安全防护的钱省不得。

2.6爆破作业前的周围居民走访必不可少

爆破工程是典型的扰民工程，爆破工程的成功实施需要周围居民的积极配合和支持。爆破前应按照规定对爆破区域内居民进行走访，将爆破工程的潜在危害等讲清楚，使居民充分了解爆破前警戒撤离的必要性，这不但可以消除居民的侥幸心理，也可取得周围居民的谅解与支持，为确保爆破的安全进行打下基础。

3 结束语

综上所述，浅谈爆破工程的安全管理问题对保证爆破安全具有重要的作用。因此要进一步提高和完善安全管理的具体措施，这样才能保证爆破施工的安全实施。

参考文献：

[1]屈鹏. 高速公路隧道爆破施工中安全管理举措之研究[J]. 四川水泥，2017(06):291.

[2]刘俊昌. 浅谈露天矿山爆破安全管理系统的研究[J]. 山东工业技术，2017(19):83+240.

[3]王锐. 浅谈爆破工程的安全管理问题[J]. 城市建设理论研究(电子版)，2017(29):29.

[4]崔鑫，吴红波. 浅谈拆除爆破安全管理措施[J]. 安全与环境工程，2007(01):119-121.

[5]庞玮，余德运. 高速公路爆破施工中安全管理探讨[J]. 爆破，2007(02):105-108.

[6]张万营. 浅谈爆破施工过程安全管理[J]. 山西建筑，2009，35(10):220-221.

[7]顾金龙. 浅谈拆除爆破工程中存在的问题和对策[J]. 工程爆破，2004(03):56-59+67.

[8]孙守平，王爱华，兰小平. 浅谈LEC法在爆破安全管理中的应用[J]. 采矿技术，2012，12(04):99-101+107.

[9]刘光祥，王丹丹，池恩安，詹振锵，和铁柱. 浅谈烟囱爆破施工安全管理[J]. 采矿技术，2012，12(04):102-103.

[10]武翠香，陈素萍，赵明生，余德运. 高速公路路堑开挖爆破安全管理浅谈[J]. 爆破，2006(02):122-124.

论文作者:张扬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80ce109630f9f656883a4d9c.html