# 配网配电线路的常见故障分析与运检管理李华论文_李华

摘要：配网配电线路的分布范围较广，易出现故障，若不及时处理，会影响电力资源的正常供应，因此要加强故障的运检管理。随着科学技术的不断进步，可以将智能化、信息化的先进技术应用于相关故障的运检管理，建立完善的运检系统，设立智能化的运检平台以及强大的数据库等，以提高配网配电线路故障的运检管理水平，保证故障检测的可靠性，促进故障的及时解决。

关键词：配电线路故障；原因；运维管理

1配电线路运行故障问题

电力企业安全运行对电力输配电线路的稳定运行有重要影响，在智能电网建设过程中，电压等级有明显升高，输配电线路在电网安全运行方面发挥关键性作用，因此，必须要充分了解输配电线路运行过程中存在的故障和问题，更好地满足电网持续稳定运行需要。配电线路运行过程中常见故障主要有以下几个方面。

1.1接地故障

电路接地可分为保护接地以及工作接地两种，其中保护接地主要是确保人身安全，避免因为间接触电等导致电器设备的金属外壳以及其他部分出现问题，当前配电线路运行过程中往往会忽视这一方面。工作接地主要是为了持续系统、设备等的正常工作，工作接地包含有中性点接地、防雷设备接地、铁塔接地等。不同接地方式其功能存在有明显区别，其中中性点接地主要是为了维持系统运行中三相系统电压固定，防雷设备接地主要是为了将设备运行过程中所积累的静电荷等导入地下，铁塔接地则是将金属外壳作为导电回路，实现对接线的简化。配电线路运行过程中接地线路具备明显优势，但是运行过程中容易有问题出现，比如线路某一绝缘点出现破坏时与大地连接接地，这个电路中容易有过电压或过电流等问题出现，造成设备的损坏，威胁人员安全，这些问题都可划归至接地故障范畴。

1.2短路故障问题

配电线路运行过程中短路故障较为常见，主要是因为短路出现故障，威胁配电线路的安全稳定运行，容易有人员伤亡等事故出现。短路主要是不同导体在短接情况下出现，同时绝缘击穿同样容易出现短路问题。在不同电路中都会存在有绝缘体，长期运行过程中容易受到外界因素等影响导致绝缘体被破坏，进而引发内部线路短路等故障。在线路维修方面，维修人员可能会先接上短路，在完成维修后忘记拆除，进而出现短路问题。维修施工中，如果维修人员未能按照规范作业，未能落实线路绝缘工作，造成金属芯外露等，在导线移动过程中同样容易有短路问题出现。另外，电力线路检修中还会因为其他违规操作现象导致线路短路。

1.3线路超负荷

电力传输过程中，不同线路所承受的荷载存在有明显区别，各类导线都有其安全限度，当出现超安全限度范围情况时，将会出现超负荷问题，进而引发安全事故。线路传输中需要结合电流大小分析考虑，选择合适线路规格，针对线路中过大电流等问题，容易造成线路发热，线路发热程度与电流大小之间呈正相关，如果电流过大，将容易有电线过热问题出现，造成火灾等事故，因此，必须要注意对电流量的合理控制，选择合适规格电线。

2电力配电线路运行中线路运行的维护方法

2.1设立档案信息数据库

电力系统运转过程中，难免会产生大量的数据信息。通过这些信息可以判断出系统线路的运行情况，提前做好防范措施，避免故障的发生。尤其是当下，各种设备的应用使系统运行中产生的信息逐渐增多，必须依赖先进的技术对数据信息进行处理和分析。因此，需要积极引进信息通信技术，并设立专门的档案信息库，提高对相关信息的整合分析能力，进而保证运检系统的高效运行。例如，针对变压器设备的故障问题，就可以收集设备在运行中的相关数据，然后与信息库中的数据进行比对，得出较为科学合理的结果，依据结果采取相应的运检措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2建立运检管理系统

以往的线路故障运检管理模式很不成熟，实际应用中经常发生运检失误的情况，给线路维修造成不利影响。信息化时代背景下，电子信息技术不断进步，可以将先进的计算机技术应用于配网配电线路故障的运检管理中。建立完善的管理系统，以科学技术为依托，加强线路故障的检测和维修，提高作业的效率和质量，保证系统的稳定安全运转。建立完善的运检管理系统后，要做好数据的收集工作，依据数据资源，判断线路的使用状况以及相关故障的实际情况。

2.3提高线路抵抗自然影响的能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理。工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。强风对输配电线路的冲击也是影响线路的重要因素。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方，要对水泥电线杆进行加固工作，并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙，如果发现水泥电线杆出现异常情况，要及时进行修补与加固处理。

2.4实行定期检查制度

输配电线路是整个电力供应网络中至关重要的组成部分，无论是在确保居民的日常用电还是保证工厂生产方面都有着举足轻重的作用。因此，对于输配电线路要实行定期检查制度。成立定期检查小组，不仅要对故障多发区进行检测，而且要对于其他配电、输电装置进行详细检测，要秉着认真负责的态度，将检查工作落实到位。根据故障发生的种类与频率对特定的地点进行重点检查，将输配电线路出现故障的风险降到最低。同时，要不断优化检查技术，更新检查手段。例如，城市的输配电线路检查中，可以采用分区域停电的方式对城市的每个区域进行详细地检查，发现并及时处理可能引发问题的隐患，保证线路的平稳运行。

2.5 提高安全巡视力度

输配电线路的检查是一项花费大量时间及精力的工作，不仅要进行定期检查，而且要进行日常巡视，以求在出现突发情况时可以快速维修。一方面要保证故障反馈的效率，争取在故障发生的第一时间就对故障进行申报，保证维修人员可以在第一时间赶往现场进行维修；另一方面要保证巡视小组的灵敏性，要准确把握当地的自然条件以及交通情况。例如，在一些交通事故多发的地段，如果存在输配电装置，就要提高警惕，通过交通广播以及手机端的交通App，时刻掌握城市的交通情况，如果发现有重大的交通事故，就要考虑是否会对输配电装置产生威胁。

结束语

配网配电线路是电力系统的重要组成部分，但一般配网配电线路分布的区域广阔，且环境复杂，容易出现故障。为了降低故障发生的风险，需提高运检管理的质量和效率，有效防范和控制配网配电线路故障。

参考文献

[1]钟跃.电力输配电线路的运行维护与故障排除研究[J].智能城市,2018,4(24):69-70.

[2]谢言.配电线路运行维护以及故障处理的探讨[J].科技视界,2018(36):257-258.

[3]王津,刘春阳.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].黑龙江科学,2018,9(24):134-135.

[4]贾佳,辛周.电力系统中配电线路运行故障的检修[J].科技风,2018(36):220.

论文作者:李华

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年14期

论文发表时间:2019/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80d5eaa2a209b4a2818bb270.html