# 园林施工中栽植技术及具体施工工序的研究论文_孟庆光

摘要：随着我国工业的快速发展，空气质量明显下降，人们越来越追求绿色生活，对园林绿化工程越来越重视，园林工程不仅可以净化环境，提高人们的生活质量，还可以营造一种休闲、舒适的生活气息，给人一种亲近自然之感。本文探讨了园林施工过程中栽植技术及具体施工工序。

关键词：园林施工；栽植技术；施工工序

1园林施工的功能目标

植物种植施工是园林工程中主要的一部分，园林工程的质量对园林景观的视觉审美效果有很大的影响。而在具体的工程施工过程中，园林的栽植技术和施工工序是主要内容。园林工程不仅影响着生态环境的建设，也对经济效益有重要的影响。同时，还促进了人与自然的和谐发展，提高人们的生活水平和生活质量，提高人们的审美观，促进社会主义和谐文明的建设。

1.1生态环境目标

园林景观对生态功能有重要的作用，美化环境同时净化空气，使人们有更加适宜的居住环境，大大满足了人们对生活质量的需求。在园林工程建设中应加大园林景观的构建工作，要注意园林工程的生态环境目标，遵循生态性的原则，尊重自然发展的规律，形成人与自然的和谐发展，协调好人与自然的发展关系，实现可持续发展，构建绿色化、生态化的发展之路。

1.2艺术审美目标

艺术审美是园林景观中重要的一部分，社会经济的快速发展，人们的审美有了很大的提高，而园林施工的艺术审美满足了人们的审美需求，为人们提供更加舒适、生态的生存空间。在施工过程中，要重视园林景观艺术审美的提高，艺术审美也是园林建设的核心所在；综合各种环境、气候等因素，从实际出发，注重植物与周围山石、水体的搭配，也要重点注意颜色的协调，使得园林景观不仅美观，而且整体和谐统一。

1.3经济效益目标

经济效益主要是对园林施工单位和管理单位而言的，园林景观不仅要实现生态目标、审美目标，同时经济效益目标也不可忽视。园林景观的构建，不仅仅局限于当时施工的资金、技术消耗，对于日后的园林景观的保养，也需要大量的资金、人力和物力。所以，为了保证工作的有效进行，需要在施工前进行费用的预算。在施工过程中，要严格控制成本，施工工作要有详细的规划，尽量减少浪费，减少不必要的开支。如果资金预算没有科学的规划，不仅会影响施工的质量和降低工作质量，也会影响施工单位的经济效益，增加日后的工作量。

园林景观的建设，还需要园林施工单位和管理单位加强日常对园林景观的维护与管理工作，园林景观大部分都是植物的栽植，所以要更加注重园林生态系统的维护。定期对园林进行除草、修枝、病虫害预防等工作，促进植物的健康生长。而且园林景观的维护管理工作对技术的要求较高，所以要不断提高管理技术，构建系统、科学的管理体系，促进园林工程的生态系统的构建，以及生态系统和谐、持续的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2园林施工中栽培技术的应用

2.1对苗木进行选择

园林中苗木的质量会直接影响着苗木栽植的实际成活率，因此在选择苗木时，一定要严格按照施工图纸提出的要求进行选择，保证苗木的规格以及种类都可以满足施工要求，确保苗木的质量。选择苗木时，其一，需要对苗木根系进行检查，看根系是否足够完整并且粗壮，如果苗木的主根非常直并且短，苗木侧根的和须根又相对比较多，在起苗工作完成之后根系也并没有发生非常明显的裂痕，则可以证明该苗木质量比较好。其次，需要保证苗木的苗干比较粗壮并且笔直，长度也比较适宜。其三，需要保证苗木无虫害同时也没有受到机械带来的损害。

2.2放线定点

通过放线定点技术的应用，可以将树木间的实际间隔距离进行合理的规划，同时还可以保证种植空间可以得到充分并且有效的利用。在对放线定点技术进行使用时需要保证在对树木位置进行安排，对数量进行分配，对树种的选择要和施工图纸一致，保证树木配置方案合理，一定不能呆板，将树木的特点作为依据对树木进行划分，需要注意等到放线定点结束之后需要对树种安排以及树木之间的实际比例进行验收，真正的确保放线定点的质量可以符合要求。

2.3起挖技术

起挖技术是确定栽植位置后，结合树木实际特点以及其所需的土壤环境，对土壤和苗木进行挖掘的过程。挖掘结束后，要根据规定选取苗木，将对应的苗木进行挖掘。要注意工作过程中的其他情况，当天气比较干燥时，需要提前对土壤浇水，以防土壤干燥。对于不同种类苗木的挖掘，需要采取不同的挖掘方式。对于针叶树和带刺灌木的挖掘，要用麻绳将树冠固定。落叶树种的挖掘，要采用裸根起苗的方式。常绿树种的要求比较高，需要大量的水，所以一般采用土球起苗的方式进行挖掘。

2.4对苗木进行整形修剪

树木在运输过程中会由于自身作用导致水分蒸腾，因此需要对苗木合理的整形修剪，从而减少水分蒸腾，使苗木可以获得较长的存活时间。对不同树木进行修剪时具体的修剪方式也不一致，有些树木仅仅需要对根部展开修剪即可，而有些树木则需要对枝干展开修剪。以落叶乔木为例，该树种在修剪时只需将枝干修剪，对主干进行保护。对裸根苗木展开移植时，需将劈根以及烂根减去，从而保证树木的正常生长。

2.5运苗与假植

苗木的运输，要对苗木的种类、规格、质量进行全面详细的检查，对于质量不合格的苗木，要及时进行更换，减少运输前后的不必要的麻烦，影响工作的正常进行。装车的过程，要注意苗木的摆放方式，一般苗木的摆放方向是根部向前，梢部向后，并且要摆放整齐。裸苗根苗木的运输要用湿草垫沾泥浆，而且还要包裹好，还要用绳子将其捆好，用毡布盖住，更好地保护苗木的根部。装完苗木后，还要缩短运输的时间，保证苗木有充足的水分，对于路途遥远的，中途要进行洒水工作，避免失水过多，影响苗木的质量。在苗木到达栽植地后，如果不能及时栽植，要做好苗木的保护工作，可以先进行假植，主要是为了保证苗木的水分，但是时间不能过长。

3园林具体施工工序

3.1准备工作

施工前需要将准备工作做好，即根据要移植树木对土壤的需求对土壤展开相应的处理，首先需要对土壤酸碱度进行检验，可以利用消毒或者施肥等措施对土壤进行改良，从而使土壤可以更好的满足植物生长的需求。其次，需要对施工现场的杂物，垃圾展开清理，给苗木种植工作提供一定的空间，同时还需和施工用水进行接通，从而保证水资源合理的供给。另外，苗木移植之前需要由检疫部门进行检验，检验结果证明合格之后才可对树木展开种植。

3.2树木的种植

树木的种植采用放线定点的方法，确定树木之间的距离，也确定了树木的数量。树木的挖掘，大部分采用的植树坑是圆形的，在植树坑挖好后，将质量较好的土壤埋在苗木的根部，为苗木更好地提供所需的营养。在种植过程中，如果遇到电缆和管道等设施，要停止种植，以免造成更大的损失。

3.3新植株的支撑和养护

新植株在刚刚植入土壤后，其根部并没有稳定，存在较大的问题。所以对于新植株需要有相应的措施进行支撑保护。支撑物需要与植株紧密绑扎，并且还要有相应的支撑点加固，牢固树木的支撑，使新植株进行更好地扎根生长。除了要对新植株进行支撑工作外，还需要对新植株进行修剪，进行一系列的养护工作，可以加强保温、保湿工作，帮助新植株更好地适应土壤环境，进行更好的生长。

4结语

城市中园林工程的数量在不断增多，园林工程不仅需要满足审美性要求，还需要具备有一定的生态性，因此需要人们给予园林施工一定的重视，在园林施工中了解具体的施工工序并且合理的应用移栽技术，从而真正保证园林工程质量。

参考文献

[1]韩珍芳.园林施工中树木反季节栽植技术应用分析[J].现代园艺，2016，(08):38.

[2]杜相国.初探园林工程施工质量管理[J].四川建筑，2016，36(04):270-272.

论文作者:孟庆光

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81d80f4f0d03a50f0e8de2bc.html