# 论房屋建筑结构检测鉴定的程序及要点论文_周艳芳

南京工大建设工程技术有限公司 江苏南京 210009

摘要：我国的房地产事业不断的蓬勃发展，国家对于房屋建筑结构的检测鉴定也逐渐变得比较严格。那么房屋建筑结构该如何检测鉴定。如何保证房屋建筑结构可以达到标准。本文中介绍了该方法的主要注意事项，并结合工程实际，着重阐述了建筑结构质量及安全性调查、检测、分析、鉴定过程中的工作方法及要点。

关键词：房屋建筑工程；主体结构；检测鉴定；程序

1房屋建筑主体结构的常见质量问题

1.1结构承载力不足

房屋建筑主体结构因自身受到冲刷或剥蚀引起构件截面面积减小，也有可能因钢筋锈蚀变细，在主体结构自身荷载不变的前提下，结构承载力明显不足，无法满足基本的承载要求。还有一种原因就是外部环境发生了重大变化，主体结构所承受的荷载作用显著增大，这样一来，超出了原设计的承载能力。

1.2混凝土裂缝

混凝土构件出现裂缝是导致主体结构承载能力和耐久性大幅度下降的主要因素，且严重影响建筑美观，为其他有害因子提供了后门，进而加重劣化程度，甚至成为建筑结构倒塌的重要因素。在房屋建筑结构中，混凝土构件的裂缝问题是常见问题，即便是作为主要承载结构如地基、梁构件等也会出现这样的额裂缝问题。至今，混凝土构件的裂缝问题仍为建设方和施工单位最难以克服的质量问题之一。

1.3结构变形

房屋建筑结构出现变形说明主体结构的承载能力下降，且变形使得结构的受力状态发生变化，倘若变形程度很大，可能会引起裂缝的产生，严重影响结构的使用功效。最为常见的结果变形有梁构件挠度增大、主梁侧向弯折、桁架侧向弯折、柱构件倾斜和地基的不均匀沉降等等。

1.4连接部位的质量缺陷

主体结构内不同构件、构件与连接件的连接方式不合适，造成构造的质量缺陷，如焊缝、铆接等位置具有明显的变形或局部的拉脱。连接位置的质量缺陷会引起建筑物主体结构的局部破坏，甚至于造成整体的垮塌。

2房屋建筑结构检测鉴定的程序及要点

针对社会中逐渐出现的劣质房，我国在房屋质量安全检测方面早已经有了明确的规定，而且规范了具体的鉴定工序：（1）接受委托；（2）现场初步调查；（3）确定检测鉴定内容，双方签订协议；（4）现场详细检测、调查；（5）综合分析、计算、评定等级；（6）做出鉴定报告等6个步骤。根据步骤一步一步的来作，最终来决定一个工程质量的好坏。

房屋质量安全检测问题是一个重要的问题马虎不得，质量安全检测一旦应付，对人民群众的生命财产安全将是一个巨大威胁。

这些鉴定工序一个也马虎不得，按照标准来做事，按照工序来进行，每一个质量问题也就不再话下，每一道工序都是国家在血的教训下总结出来的，这些经验可以有效的节省检查时间，增加检查效率。在检查鉴定过程中也不至于丢掉某一个环节，这样的鉴定工作可以进一步确保工程的安全。此外，增加了报告答疑这一环节，实践经验证明，这一步骤有时是非常实用和必要的。

2.1钢筋的检测

钢筋的检测鉴定主要对混凝土保护层的厚度作为衡量标准，利用厚度测定仪对混凝土构件进行检测鉴定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该流程：资料准备→测定仪预热、调零→被测钢筋初步定位→设定仪器量程及钢筋的直径→施测→出具报告及计算。检测中要保持测定仪探头与混凝土构件钢筋布置方向的平行关系，确定钢筋位置后根据设计图纸的钢筋配级来调整仪器的量程范围和钢筋直径。钢筋直径的检测需要以测定仪配合钻孔、剔凿等手段同步进行，其钻孔数量不宜少于相应规格钢筋的30%且不少于3处（如总数少于3应全部选定）。

2.2裂缝鉴定

房屋建筑结构裂缝的形式很多，如温度裂缝、收缩裂缝、荷载裂缝和地基沉降裂缝等。裂缝的检测鉴定通常包括外观形态和分布特征描述两项内容。如上裂缝均可以利用理论推算确定不同的成因，比较常用的方法是根据材料强度、实际尺寸、结构荷载并基于混凝土结构设计规范的相关规定来计算验证，温度裂缝可通过温度场与温度应力来推算，收缩裂缝则通过收缩发展的相关数据与结构力学原理推算结果，地基沉降裂缝按照基础的实际沉降情况来计算变形并利用结构力学相关的方法推算变形应力。除此以外，也可利用变形观测的手段来检测鉴定混凝土结构的裂缝问题，例如测定地基沉降的变形曲线和梁板构件的挠曲变形线等等，其要点关键还在于整个运算过程的精确性。裂缝的宽度检测鉴定首先查看裂缝的外观形态，初步绘制裂缝的分布图，准确记录裂缝的数量、出现位置、裂缝长度和发展走向，如条件允许可记录混凝土构件典型裂缝的相关影像资料。裂缝深度检测鉴定多采用无损检测手段，以超声波法居多，按照裂缝深度和被测混凝土构件的厚度情况可选择单面平测法、双面斜测法和钻孔对测法。我们必需重视混凝土结构裂缝的问题，基于裂缝检测鉴定结果积极查询成因，并采取相应的补救加固措施，尽力将危害程度控制在最小程度。

2.3整体结构的倾斜检测与鉴定

房屋建筑结构的变形情况有很多种类型，对于水平混凝土构件如梁板构件均会发生挠曲问题，屋架及柱构件也可能会出现侧向倾斜或偏移问题。除此以外，地基不均匀沉降也会引起建筑物的倾斜问题。在检测与鉴定跨度较大的梁构件或屋架挠度中，可采用拉铁丝网的方式也可选用基准点利用水准仪来监测，而检测鉴定板构件挠度时需扣除梁构件挠度值，屋架的倾斜情况则在屋架中间拉杆位置以上弦固定吊锤直至下弦位置，铅垂线距离下弦水平长度就是屋架的倾斜情况，准确记录倾斜的方向和偏移值。地基不均匀沉降检测鉴定可按照房屋建筑的水准点进行相应的观测活动，观测基准点应该设置于建筑物的四个角点位置、中点位置和沉降缝两侧位置，通常可以沿着建筑物的四个周边每间隔10m或20m布设一个测点，利用经纬仪、水平仪来测定水平与垂直两个方向的变形情况。对于老旧建筑物而言，土建施工并没有预先埋设沉降观测点，不均匀沉降的检测无法按照如上方法进行，此种情况可以按照墙体是否出现裂缝来初步判定地基是否存在不均匀沉降问题。通常讲，如果底层出现了45°的倾斜量，可判定地基出现了盆式沉降（即中间位置下沉量较大）。如果墙面裂缝出现于顶层则说明四周的沉降量较大。检测鉴定房屋建筑物的倾斜量首先要保证建筑物垂直方向要设置上下两点或包括中心三点作为主要的观测点，观测过程中要保持与建筑物足够大的距离，一般要求该距离要大于建筑物的总高度，在该位置放置经纬仪以便于通过基准点来观测其他点位的水平位移情况，倾斜观测则从两个垂直方向同步进行。

结束语

总结全文，房屋建筑的建设质量和结构检测鉴定工作具有较大联系，结构检测鉴定人员需要对检测鉴定程序及要点进行掌握，将其落实于实际工作中进而对检测鉴定效率及水平进行提升，房屋建筑结构的改造及加固工作也可以顺利开展。上文已经对程序及要点方面的内容进行具体分析，希望我国检测鉴定人员可以对其进行参考，最终根据检测鉴定结果对房屋建筑结构进行改进，减少质量隐患问题出现的可能。

参考文献：

[1]赵鹏鹏.关于房屋建筑结构检测鉴定分析[J].绿色环保建材，2016（2）：137-138.

[2]徐明春.建筑结构检测鉴定加固若干问题的综合分析[D].青岛：青岛理工大学，2012.

[3]唐红芳.房屋建筑无损检测技术应用解析[J].装饰装修天地，2015（4）：109-109.

论文作者:周艳芳

论文发表刊物:《基层建设》2018年第18期

论文发表时间:2018/7/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/827ab5aaed302e821e77a4af.html