# 土建施工中软土地基的施工技术分析论文_程新

北京建工四建工程建设有限公司 北京市 100000

摘要：软土是一种特殊土质，具有压缩性高、含水量大、承载力低等特点。软土包括饱和粘土、淤泥质土和淤泥等多种类型，形成的地基被称为软土地基。在建筑工程施工中遇到软土地基时，需采取一定的技术手段进行处理。如果软土地基处理不当，可能会带来许多问题，因此，施工单位必须重视建筑工程软土地基施工技术管理，采取有效措施对软土进行加固处理，使其满足建筑施工要求，切实保障建筑结构的稳定性。

关键词：土建工程；软土地基；施工技术

引言

社会经济的快速发展，带动了我国城市化的进程，同时还提高了人民的生活质量，满足了人民对于基本生活的需求。由此，人民对于工程质量的要求也逐渐提升，同时对于软土地基的施工质量问题也越来越关注。因此，为了能够有效提高软土地基的施工质量，避免工民建施工中出现安全隐患问题，就需要对工民建施工中的软土地基处理技术进行分析，以此保障施工稳定开展。

1软土地基的基本概述

对于软土地基来说，其特点主要体现在以下几个方面。首先，变形量较大。由于软土地基的含水较为丰富，并且水分不容易流出，这就会导致软土体很容易发生形变。其次，压缩时间相对较长。在进行软土稳定压缩的时候，往往需要较长的时间，主要是由于土体内部的空间相对较大，但是单个颗粒之间的缝隙却很小，其内部的水分很难在缝隙之间进行流动，这也就直接导致了其整体透水性相对较差，在不同荷载的作用之下，想要在短时间之内使土体内的饱和水分尽快排出还是存在一定困难的。最后，侧向变形程度相对较大。与一般土质相比较，软土地基的侧向变形水平要大很多，主要还是与软土地基特殊的结构有直接关系，在相同的条件之下，与一般土体相比较，竖向变形往往更加不容易对其进行控制。对于道路桥梁施工来说，软土地基的施工是其中非常重要的一部分，并且软土地基对公路桥梁的整体质量会产生很大的影响，容易出现道路滑坡的情况，如果施工技术使用不当，会直接导致地基的整体施工质量受到严重的影响。

2软土地基的特点

2.1渗水性较差

软土地基含水量相对来讲较为丰富，因此，就使得软土地基渗水性能相对较差。根据软土地基的该特性，碰见软土地基时，就需要确保其不能渗水。但是，如果施工结束并投入使用过程中，没有对软土地基进行合理的处理，则会导致工民建建筑出现明显的塌陷情况，对建筑的质量造成严重的影响。

2.2压缩性能较强

软土地基最主要的成分就是饱和性黏土，不仅具有较强的压缩性能，同时如果受到强大压力作用过程中，则会出现极其明显的地基形变情况，进而导致工民建建筑出现沉降的情况。

2.3承载能力较弱

在进行工民建施工过程中，如果地基以外区域的土质也属于软土，则在进行施工时，该地基产生的压力也会对软土地基造成影响，对地基本身的土壤结构造成损坏，进而使软土地基的结构发生转变，由传统的固体状态，转变为流体状态，一定程度上降低了软土地基的承载能力，对土建工程的施工产生质量损坏。

3建筑工程软土地基施工存在的问题

（1）施工现场勘察资料不完善。在对软土地基进行处理时，必须全面掌握施工现场的工程地质条件、水文地质条件，地基处理需要详细准确的勘察资料作为基础。然而，由于施工单位对勘察工作不够重视，导致勘察资料数据缺乏准确性与时效性，尤其是在缺少水文地质指标、物理学指标的情况下，不仅大大增加设计难度，而且影响设计方案的科学性、合理性，导致后续施工出现安全隐患。

（2）没有合理利用硬壳层强度。软土地基表层为硬壳层，该土层强度很高，能够有效传递上部建筑的荷载压力。在地基施工过程中，合理利用硬壳层强度既能减少施工成本，又能降低施工难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然而，施工单位往往不重视硬壳层强度，由于工程勘察环节缺乏，无法对硬壳层的具体位置进行确定。在处理软土地基时仅强调地基加固，导致硬壳层强度受到破坏。

（3）施工准备不充分。不同工程会遇到不同的地基条件，因此在正式施工之前，需要综合分析施工中可能出现的问题，做好施工准备工作。然而，由于施工单位不重视前期准备工作，对涌水量、流沙情况计算不准确，导致降水效果不好，进而对工程质量和施工进度造成影响。不仅如此，施工现场周边的建筑物高度不同，地质状况也存在一定差异，施工单位只针对这一工程进行降水，没有对降水后果加以考虑，从而引发地下水位降低、土壤空隙增加等一系列问题，造成周边建筑地基出现不均匀沉降。

4土建工程中软土地基的施工技术分析

4.1软土层地基换填法。

现阶段，土建工程在进行施工的过程中，对于软土层地基的处理是非常重要的，其主要分为开挖以及填充两部分。通常情况下，会采用石块、沙土等材料来换填，最后再用机械设备对其进行压实处理。整个施工过程必须严格按照项目施工的标准来进行，从而保证整体施工的质量。

4.2软土地基密实技术

软土地基密实技术主要是通过增加软土地基的密实度来提高软土地基的抗压性，使当外界压力过大时，道路不易发生变形或者是下沉的现象。相关施工队要实施软土地基密实技术时就要采用合适的设备，对软土地进行挤压和搅动和震荡，从而提高软土地基的稳定性。在运用该项技术时，必须选取合适的设备，并且要利用合适的科学技术，不能只依赖于以往的经验，必须根据实际问题提出实际解决方案，做到有针对性的解决问题。相关工作人员同时要加强对设备的管理制度，确保设备的正常进行，从而有效提高软土地的稳定性。

4.3排水固结技术

排水固结技术主要针对的是软土地基中的含水量，该技术在土建施工过程中遇到软土地时经常使用，能有效降低软土地基的含水量，从而有效提高软土地基的稳定性和抗压能力。在运用排水固结技术时，要根据实地实际情况进行分析，不能对含水量高和含水量低的地区采用同样的方法，运用同样的设备进行处理。对于含水量较高的软土地基运用排水固结技术可以有效地提高软土地基的稳定性和抗压能力。对于含水量较少的软土地区的，如果运用排水固结技术可以有效，但不明显的提高该地的稳定性和抗压能力。但是如果过度运用排水固结技术就会导致相反的结果。所以要根据实际情况，运用不同的方法进行分析。

4.4粉喷桩施工技术

粉喷桩施工技术在施工过程中运用的十分频繁。粉喷桩软土基主要运用的材料是水泥，沙子还有石灰，还有其他的一些添加剂。粉喷桩施工技术主要是通过搅拌软土地，从而使他自行形成圆柱桩，从而提高软土地基的稳定性和抗压能力。在使用粉喷桩施工技术时，必须根据当地环境的实际情况。先对一小块儿地进行实验，观察是否合适，最终再运用于所有地区。此外，在施工过程中首先要进行试桩，以确保圆柱桩的稳定性。运用粉喷桩施工技术的一大难题是：在施工过程中必须不断的添加灰土浆。如果在施工过程中停止灰土浆的运输，就会影响原土桩的稳定性和抗压能力，从而会影响到整个地基的施工质量。

结语

在工程建设过程中，经常会遇到软土地基这类特殊的地质情况，需对其进行加固处理。软土地基施工技术经过几十年来的发展已经渐趋完善，在软基施工过程中，施工人员应当认真做好勘察工作，全面了解施工现场的实际情况，在此基础上选择最合适的一种或几种软基施工技术，并且严格按照规范要求处理软土地基，切实保障软基处理效果，有效提高地基承载力，确保土建工程施工质量。

参考文献：

[1] 陈孟海.对建筑工程中软土地基施工技术的研究体会[J].智能城市，2018（15）.

[2] 李浩.建筑工程中软土地基的处理技术应用[J].建材与装饰，2018（30）.

[3] 王小垒.软土地基处理技术在建筑工程施工中的应用[J].建材与装饰，2018（27）.

论文作者:程新

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8282bc3dadab5f98cc9ca565.html