# 浅析采矿工程中爆破技术的运用论文_葛新辉

巴州敦德矿业有限责任公司 新疆 830000

摘要：近年来，我国采矿业取得了较快的发展，作为传统型支柱产业，在当前爆破技术应用十分广泛。通过准确和科学地利用爆破技术进行煤矿的开采，可以有效地提高采矿的效率和质量。但在实际爆破技术应用过程中需要高度重视安全问题，因此，要运用科学合理的爆破技术，以此推动我国采矿业的快速发展。

关键词：采矿工程；爆破技术

前言

当前采矿工程中运用的爆破技术取得了较快的发展，但在实际爆破过程中存在较多的不稳定因素，极易对社会和人们的生命安全带来较大的损失。因此，需要对爆破技术进行不断改进，并掌握现代化的爆破技术手段，有效地提高采矿的安全系数，进一步促进采集效率的提升，从而促进了我国采矿质量和产量的提升。

1爆破技术在采矿工程中的有效运用

1.1凿岩劈裂技术：当前在采矿过程中，凿岩劈裂技术是比较常见的，其通过运用机械对大型矿山进行凿孔，在凿开的孔洞里放入劈裂杆，劈裂机进行工作的过程中，和劈裂杆之间产生反作用力，使其能够向岩石内部增加压力，进而凿开巨大的岩石。在实际应用凿岩劈裂技术时，使用劈裂机对岩石造成巨大的压力并对其进行破坏，劈裂机运行过程中不会对周围环境带来影响，特别是针对于岩石层相对较薄的状态下，凿岩劈裂技术具有非常好的应用效果。

1.2定向爆破技术：在矿山开采过程中，利用炸药对其定向进行爆破是较为常见一种开采手段。由于定向爆破技术能够准确对其爆破，可以对爆破后的结果进行有效预测，能够有效地避免爆破过程中安全事故的发生。近年来，此技术取得较快发展，在矿山开采过程中进行运用，有效地提高了矿山开采的工作效率。在定向爆破技术使用过程中，其利用烈性炸药与铜制的圆盘结合在一起，在爆炸时，铜盘能够快速撞击岩石，能够有效地穿透岩石至较深程度，在具体爆破时，根据实际情况，适当增加或减少炸药，可以有效地减少矿石溜井问题发生。

1.3等离子技术：在利用等离子爆破技术进行矿山开采作业时，其通过蓄电池组储存强大电能，并在岩石孔洞中放入金属电极，设置远程开关，这样在实际爆破过程中所产生的强大电压不会对工作人员造成伤害。在将启动按钮按下的时候，在蓄电池组中存储的电能能够在极短时间内向岩石洞底部释放强大电能，在这种强大电能作用下，电解质可以瞬间转为高温和高压，在岩石洞中出现较大作用力，以达到较好效果。运用等离子技术时，其效果和化学爆破基本类似，但其爆破原理却存在较大的差异，其利用电能释放的压力产生的冲击性来达到爆破岩石目的，爆破过程中没有有害气体产生，对周围带来的影响可以忽略不计。目前在等离子爆破技术运用过程中还存在许多问题，因此还要加大研究力度，从而使其技术在采矿工程中进行广泛应用。

1.4电雷管爆破技术：在当前采矿工程中电雷管爆破技术是较为广泛的爆破手段，电雷管作为起爆设备更是被广泛应用。在实际运用电雷管爆破技术过程中，其操作十分便捷，性能较为优越，具有较强的爆炸特征。但在实际爆破过程中容易受到外界影响，易出现早爆、晚爆和拒爆的问题，因此在实际爆破过程中容易发生各种安全事故。因此在运用电雷管爆破技术时需要针对具体的影响因素来制定科学的防范策略，加大防护力度，保证采矿安全、有序开展。

2采矿工程中运用爆破技术的注意事项

选择适合的引爆方法：对爆堆分布、块度均匀性分析，起爆方法的选择能够对其产生直接影响。而斜线起爆、V型起爆方法的应用，可以对孔距和抵抗线状况进行一定的处理，宽孔爆破能够有效提升破碎岩石的效果；但是，V型起爆顶尖炮孔所需的时间要比同段位时间提前，这是因为受到达夹制的影响，使其形成大块现象，而V型张角能够达到引爆的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

延期时间的确定：在采矿过程中，深孔爆破技术也是常见的，它是应用短间隔延时对其进行引爆的一类方法，在对网路设计时，需确保每一个孔可以自由崩落，每一个炮孔、相互间可以拖延时间，以此为接下来爆破提供自由面，从而找到最适合的延迟时间，以此提升爆破的效果，减少飞石的产生，同时为接下来的爆破提供有效的移动时间，以确保后期爆破的有序开展。

飞石的有效预防与掌控：开采作业时，在运用采脑筋深孔温存技术过程中，在孔口和前担的方位容易产生飞石。导致飞石产生的因素主要是由于在爆破过程中使用的炸药量较大，从而会形成堵塞，导致孔口处有飞石出现。另外，当堵塞不够紧密的时候，在有冲炮的情况下孔口会变得松驰，导致飞石产生。因此在孔口位置处宜通过增加一定的砂包来对孔口处出现飞石的情况进行有效的预防和控制。

3提高爆破技术的有效措施

3.1完善安全生产责任制度，开展动态化的安全管理

对于矿山开采来讲，现场安全管理工作是非常重要的，针对爆破开采的情况，不同岗位所承担的责任也不尽相同。在安全管理过程中，矿山开采实施单位应该制定完善的安全生产事故责任制度，使其责任到人、到岗，确保在出现问题时责任人能够第一时间解决，提高事故处理的效率和水平。矿山爆破开采工作是一项动态发展的过程，由于现场环境随机多变，矿山爆破作业很可能给周围环境造成不同程度的变化。随着现场工序的深入发展，风险也随之发生改变，现场工作人员应该结合工序变化做好动态安全管理，第一时间进行现场的监督和隐患排查工作。针对发现的安全问题及时做好防治对策和保护措施，并结合实际情况进行调整与改进。

3.2制订应急救援计划

矿山爆破施工中安全问题是比较常见的，通过对以往工作经验和实践案例进行总结分析，在开展采矿爆破作业之前结合现场实际情况对可能存在的安全隐患进行排查，找出可能出现的问题及不安全因素，根据不同情况制定针对性的措施和解决方案，将事故危险降到最小。比如在爆破开始前对周边人群进行疏散，及时发出警告信号，确保周围人员的生命安全；设置警戒线，在爆破开始前安全范围内设置警戒线，保证能够安全、顺利地进行爆破作业，禁止非工作人员进入；起爆后，地下矿山因为空气中弥漫着大量的有毒、有害气体，需要及时进行通风处理，露天矿山待爆破粉尘降下后，总之等场环境稳定方可允许爆破安全检查人员进入现场，确认无盲炮、无残留器材、爆堆稳定、周边环境安全才能解除警戒。在整个爆破过程中一旦出现任何意外，都应及时启动相应的处置方案，直至危险解除。

4结束语

综上所述，采矿的安全性和可靠性是矿山安全生产的重要保障。在矿山开采过程中，需要合理选择爆破技术，避免由于爆破技术不稳定而给社会带来严重的影响。因此，在实际采矿工程中，需要根据工程的实际情况运用适宜的爆破技术，这样不仅有利于提高开采作业的安全性，而且有利于提高采矿工程的作业效率。当前我国采矿工程中的爆破技术与发达国家之间还存在一定的差距，还要加大研究力度，积极引进国外先进的爆破技术进行消化，进一步提高我国采矿业的产量和质量，为采矿行业的健康、持续发展打下良好的基础。

参考文献

[1]彭海辉.爆破新技术在采矿工程中的应用[J].中华民居，2013(3).

[2]王洪.爆破技术在采矿工程中的应用分析[J].企业技术开发.2015(01).

[3]王振.试析采矿工程中爆破技术的发展与运用[J].中国探矿工程，2010(09)

[4]刘志强.矿山爆破安全与技术的探讨[J].世界有色金属,2017(13):294-295.

论文作者:葛新辉

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第09期

论文发表时间:2019/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/82cc38217e99033dcd0bdddf.html