# 改性沥青路面施工控制与监理探讨论文_高绍宇

吉林省忠承工程项目管理有限公司 130000

摘要：改性沥青添加了橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细了的胶粉等改性剂，用它铺设的路面有良好的耐久性、抗磨性，实现高温不软化，低温不开裂。改性沥青在一定范围内弥补了普通沥青高温易流淌，低温易脆裂的弊病，本文对改性沥青路面施工控制与监理进行了探讨分析。

关键词：改性沥青；施工；控制；监理

引言：改性沥青路面的施工工艺与普通沥青有很多地方相同，但改性沥青的特殊性决定了自已的特殊施工工艺。但与基质沥青相比。改性沥青有着较高的粘度，使得改性沥青路面施工工序控制的难度较大，如拌和温度增高，拌和时间长，碾压难度加大等，若施工工艺不当及工序控制不严，都会造成改性沥青路面因空隙率过大而易渗水，最终导致早期损坏等问题。因此，加强改性沥青路面的施工质量的控制与监理就显得尤为重要了。

一、改性沥青的特点

（1）改性沥青价格较普通沥青高50%左右，沥青用量多，高达5.8%～6.5%，造价高，对路基与路面的施工质量要求较高。（2）改性剂必须完全分散在沥青中，才能充分发挥其效能。（3）改性沥青及SMA混全料具有粗集料多、矿粉多，改性沥青含量少，掺纤维稳定剂，材料要求高的特点。（4）材料方面，对粗集料的要求高，高强度，针片状颗料含量少，细集料使用天然沙时必须非常洁净。（5）拌和时间适当延长，拌和温度要高，成品温度在180℃左右。（6）只有在高温状态下碾压才能达到密实效果，且不产生推拥，温度低于120℃则很难压实。

二、施工质量控制

（一）原材料的质量控制

改性沥青路面使用寿命是否长久，行车是否安全舒适。与沥青和碎石的配比密切相关，所以改性沥青在质量保证的前提下，原材料质量的好坏直接关系到混合料的各项性能指标，所以原材料的选择至关重要。

（1）粗集料：用于改性沥青混合料面层的粗集料，宜采用碎石或碎砾石，其粒径规格和质量要求均应符合公路沥青路面施工技术规范的规定。

（2）细集料：包括人工砂、天然砂。沥青路面面层宜采用人工砂作为细集料，细集料应洁净、干燥、无风化、无有害杂质，有合适的颗粒组成，并与改性沥青有良好的粘附性，天然砂由于质量变化大（大部分为中粗砂），形状较圆滑，与沥青的粘附性差，对沥青混合料影响较大。对于高速公路、一级公路沥青混合料，大然砂的含量不宜超过20%，可用0～3mm的石屑粉代替天然砂。

（3）填充料：用于改性沥青混合料面层的填料应洁净、干燥，其质量应符合公路沥青路面技术规范规定的技术要求。①改性沥青混合料填充料宜采用强基性岩石（石灰岩、岩浆岩）等增水性料经磨细得到的矿粉，矿粉要求干燥、洁净，不宜使用混合料产中干法除尘的回收粉。②采用水泥、消石灰粉做填料时，其用量不宜超过矿料总量的2%。③对于沥青表面层混合料推荐使用回收粉，当塑性指数小于4且亲水系数小于0.8时，经过试验可以部分的使用，回收粉用量每盘不能超过矿粉总量的1/4。

（二）原材料的储存

由于改性沥青要求的拌和温度相对较高，为保证在正常生产中的产量和避免扬尘，对粗、细集料应存放在经硬化后的场地上，并加以覆盖。改性沥青的储存温度宜控制在90—170℃之间。储存前应对储存罐进行彻底检查，储存罐内不得残余其他沥青或杂质，且空储存罐体的温度不底于160℃。为避免改性沥青储存过程中发生离析，规范要求立式罐应有搅拌器，为了加强改性沥青的流动性，卧式罐存放改性沥青时，应采用强制循环泵。

（三）拌和质量控制

改性沥青储存应加装搅拌器，每3～4h搅拌一次，存储温度控制在170～190℃。严格控制混合料级配。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了确保混合料级配符合要求，选用适宜的热料仓储网，冷料进料比例准确。不得使用回收粉尘替代矿粉填料。纤维的添加必须在沥青喷入拌缸前完成。一般在添入纤维后与集料干拌过5s才能喷入沥青拌和。拌和时间：加矿料加纤维干拌约10s，加沥青加固粉湿拌约30—35s，出料总生产时间约70—80s。

（四）运输

所需的总动力应根据拌和机实际作业时的拌和能力结合拌合厂施工现场的运距来确定，必须保证摊铺机前应有3辆车等待卸料，坚持“宁可运料车等候摊铺”也不能摊铺机等候运料车。运输车辆应涂刷隔离剂。采用数字显示插入式热电偶温度计检测沥青混合料的出厂温度和运现场温度，插入深度大于150mm。为了减少粗集料的分离现象，拌和机向运料车放料时，汽车应前后移动分三堆装料。为了保证保温防雨或避免污染环境，运料车应用完整无损的双层蓬布覆盖。

（五）摊铺

摊铺前需要对摊铺机的熨平板进行预热0.5—1h，保证熨平板的温度不小于100℃。为了确保改性沥青路面的压实度，摊铺时可将熨平板的振捣或者夯锤压实装置设置为合理的频率和幅度；因为改性沥青的粘度较高，摊铺的温度也需要得到保证，所以摊铺时阻力较大，可建立履带式摊铺机来进行摊铺，单机摊铺的宽度可设定在8m之内，伸缩板摊铺机的摊铺宽度不应该大于7.5m，对相邻两幅进行摊铺时要保证重叠的宽度在50～100mm；改性沥青在摊铺之前，应该先测定其温度，保证摊铺温度大于170℃，为了保证摊铺均匀，摊铺机要均速行进，且不应该出现中间暂停现象。摊铺机速度可控制在1～3m/min之间，为了保证摊铺的连续性，要确保混合料的供料充足。

（六）碾压

改性沥青混合料碾压在摊铺以后紧接着进行，应采取紧跟慢压的方法，初压温度应不得低于165℃，复压应在混合料温度降至140℃前完成。初压时采用DDI10双钢轮压路机静压1遍，复压时采用DD110双钢轮压路机开振动碾压4遍，终压采用DO110双钢轮压路机碾压2遍消除轮迹，终压温度不得低于120℃，碾压过程中压路机从外侧向中碾压，重叠1/3～1/2轮宽压路机由两端折回位置阶梯形随摊铺机方向推进，同时将驱动轮面向摊铺机碾压，严禁压路机在未成型的路段掉头等。为了避免粘轮现象，采用在轮上洒水的方法。

（七）接缝的处理

在每天施工结束或摊铺过程中的停机待料地，进行横缝处理，在混合料完全冷却前，刨除平整度不好、厚度不足的沥青混凝土，做成垂直接口。接缝处人工找平，点补，利用DD110横向碾压，每次碾压回程依次向新铺面推进直至新铺层碾压密实，再进行正常碾压。

（八）施工质量控制检测

坚持分部分项工程检查，做好隐蔽工程验收，工程质量评定，做好材料实验、构件技术检验等工作，从各环节严把质量关。主要检测以下项目包括油石比、矿料级配、松铺系数、横坡度、平整度、厚度、压实度等。

三、监理控制要点

配合建设单位组织好工程招投标，严格把好资格预审关，通过公开竞争择优选择综合实力强的施工企业，确保施工企业中标后能够胜任本工程的各项工作。审核施工单位的专项施工技术方案、进场设备的性能、数量是否满足工程质量要求，并审核施工单位选择的沥青材料厂的生产资质，考察厂家的生产设备性能、质量管理水平、生产能力、社会信誉等方面内容。监理工程师对改性沥青采用的原材料进行全面控制，所有原材料未经监理工程师批准不许使用。全面开工前，按照设计配合比，在工程现场选择不少于15Om的路段进行试铺，试压，按照规范要求进行各项检验、检测。加强施工人员及机械操作手的质量意识，保证按施工规范施工。

参考文献：

[1]方信贤.论改性沥青路面施工技术[J].中国科技博览，2016（16）.

[2]孙玉明.改性沥青路面施工工艺和质量控制[J].中国科技博览，2015（20）.

论文作者:高绍宇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/854bb6b0e072bcd2fffdc13f.html