# 石油化工管道安装常见问题分析及质量控制探讨论文_张成

九江检安石化工程有限公司 江西九江 332004

摘要：随着我国市场经济的快速发展，石油能源的广泛利用，对社会现代化建设做出了极大的贡献，而正是市场需求量的增大，使得石油化工管道装置的质量问题频发，极为容易造成化工产品的燃烧爆炸，严重时，造成社会经济的巨大损失。鉴于此，加强分析石油化工管道安装过程中出现的问题，并及时的做出纠正处理的措施，提高石油化工管道安装的质量控制，促进石油化工企业的可持续化发展，从而对社会的建设以及进步做出有力的贡献。

关键词：石油化工；管道安装；常见问题分析；质量控制

导言：近年来，随着我国经济的不断发展和日益进步，我国石油石化行业也得到了迅速发展。各领域对石油量的需求不断增加，势必要求敷设更多的石油化工管道以利石油的长距离、大体积输送，从而为各地的经济建设提供更强劲的动力。作为石油的主要介质，石化管道与石油输送的安全和质量关系，随着石油管道建设项目的增加，石油管道项目建设管理也将朝着专业化、规范化、标准化的方向发展。因为石油管道介质易燃、易爆、易渗漏、有毒的特殊性，必须警惕的安装工作，在建设的过程中，应该按照程序和国家建设行业规范的建设和专业施工队伍，参与建设的过程中，每个工序都没有丝毫松懈的复杂，各种胃痛、偷工减料和偷窃行为，否则，如管道运行后的损失将是不可估量的。因此，从这一观点出发，加强石油化工管道建设过程的质量控制和管理是必要和重要的。

1石油化管道安装中较为常见的问题及处理方法

在石油化工管道安装中，其出现问题的主要原因就是受地理位置、技术工艺等方面的影响。这些问题的出现，严重影响石油化工程的实施。因而需要对其采取针对性措施。

1.1管道安装中焊接问题及解决方法

相关人员在对管道安装焊接过程中，如果不按照相关标准进行，则会使得焊接定位标识不够准确，同时在焊缝处理上也不够达标，从而造成管道漏焊问题的出现。作为施工企，要想能够有效避免这种问题的出现，则需要管理人员根据管路施工图纸来检查管道焊接位置是否有遗漏。在此过程中，还需要专业工程师对焊接质量进行检验，进而保障管道的安全性。

1.2管道安装中防腐蚀问题及解决方法

在实际施工中，由于现场的土壤含有有机酸和碱等物质，使得其一旦受污染而发生化学反应，则就会直接造成管道腐蚀问题的出现。对于如何解决这种问题，施工企业则可以采用两种方式解决，即石油沥青防腐层和环氧煤沥青防腐层。相施工人员在对管道采取防腐措施时，首先就需要对管道上的锈蚀和油污进行清除，保证管道的清洁性。在清除后，施工人员在对管道的表面和玻璃布进行刷漆处理，然后在进行相应的防腐蚀处理。

1.3管道制作问题

在对管道安装过程中，一些施工单位在管段周围的实际情况没有引起足够的重视，因而使得相关工作人员在安装管道工艺上与原先的技术图样不具有一致性；此外，还有部分企业在管道的检测上也没有足够的重视，在安装上比较盲目。对于这些情况，在一定程度上给整个石油化工管道技术的运行带来安全隐患。为了能够有效解决这些问题，需要企业根据施工的实际情况来对于管道进行测试，以便能够较好的判断该管道质量是否达标；其次在注重对施工图纸的审查工作，并经过专家进行审核；最后，对管道安装做好相应的记录。

2石油化工管道安装的质量控制对策

2.1石油化工管道焊接的质量控制对策

确保管道安全的根本在于提高焊接的质量。为了可以在进行焊接的时候有效地处理一系列的问题，务必根据有关的焊接要求认真地进行处理，尤其是一系列制约焊接质量的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在完成施工支护，焊接工作人员需要将每一个焊接点的实际位置标注在单线图上，如此便于维护工作人员进行检验，从而提高焊接点质量。除此之外，为了可以提高焊接质量，还要求专门的工作人员对焊接位置开展无损检测。

2.2石油化工管道安装阀门的质量控制对策

2.2.1应当借助起吊装置来安装大阀门，在水平安装作业的过程中，操作频繁的阀门手轮务必低于地面12dm或操作平台，如此才有助于工作人员进行操作。

2.2.2倘若并非频繁地对阀门进行操作，安装工作人员能够安装手轮的高度在1.5～1.8m的位置，应当确保错开安装一系列的阀门，之间存在相应的距离。

2.2.3安装工作人员在安装的过程中务必注重安装的位置与方向，且认真地根据施工图纸的标准来安装，防止运转故障的出现。

2.3石油化工管道的防腐蚀对策

2.3.1应用电镀防腐电镀层。电镀防腐电镀层有阴极性镀层与阳极性镀层之分，电镀防腐的运行理论是结合化学原理进行。在化学知识当中，能够通过氧化电势高的一方对电势低的一方予以保护，进而实现目标。在化学系统当中，借助阴阳两极组成而成一个电回路，进而能够保护阴极金属，在石油化工管道受到腐蚀的情况下，让镀层受到腐蚀，并非腐蚀到管道。如此一来，能够使腐蚀管道的情况大大地减少。然而，由于其具备较为复杂的工艺，进而导致价格的提升，因此未曾被普遍地应用。

2.3.2应用内防腐层。内防腐层重点指的是在管内壁与管流间进行物理隔离，其作用可以有效地避免钢管跟腐蚀性物质相接触，进而达到防腐蚀的效果。当今，在石油化工管道中重点应用水性带锈复合防锈涂料内涂技术、玻璃钢管道内衬技术、水泥砂浆内衬里技术、环氧粉末涂料内防腐技术、涂塑钢管技术、H87内防腐涂层技术、玻璃鳞片漆内防腐技术等一系列的涂层防腐蚀技术，人们也日益注重应用这一系列的技术。

2.3.3缓蚀剂防腐。缓蚀剂防腐指的是将一些缓蚀剂加入到腐蚀介质当中去，进而可以从某种程度上对腐蚀管道的情况进行有效地控制，从而使管道的应用寿命延长。缓蚀剂防腐蚀有着非常多的优点，像是环境适应性强、效果理想、便于操作、成本低、用量小等等。为此，缓蚀剂防腐蚀有着非常普遍的应用。当前应用于石油化工管道的缓蚀剂是由季铵盐类、松香衍生物、链状有机胺和衍生物、炔醇类、磺酸盐、亚胺乙酸衍生物、有机物组合而成。需要引起重视的是，为了实现防腐蚀的效果，通常会联合配伍应用其它的防腐蚀物质，像是水合物抑制剂、除硫剂、破乳剂等。总之，应用缓蚀剂防腐蚀能够实现较为理想的效果。

2.4建立和健全石油化工管道安装施工的管理制度

石油化工管道施工的意义非常重大，其安全性影响到石油企业和整个国家经济的发展。为此，石油化工企业务必关注石油化工管道的施工，建立和健全相应的管理制度，且以此作为前提培训工作人员，以及全面地监测应用的材料，从而能够及时地发现问题和解决问题。并且，在各个单位中都要严格地贯彻实施责任制度，从而最大程度地减少石油化工管道安装施工当中面临的问题。

结束语

总而言之，石油能源对社会建设的重要性，使得石油化工企业的发展更加的迅速，而石油化工管道出现的问题，制约着石油化工企业的可持续发展。鉴于此，积极分析石油化工管道安装中常见的问题，并给出解决办法，通过加强石油化工管道安装的质量控制，以此推动石油企业的长远发展。

参考文献：

[1]张强.石油化工管道安装常见问题分析及质量控制探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2013（7）：53.

[2]娄屹萍.浅析石油化工管道安装中的常见问题及质量控制[J].中国石油和化工标准与质量，2016（17）：17-18.

[3]胡海波.现阶段石油化工管道安装中的常见问题分析[J].化工管理，2014（27）：198.

论文作者:张成

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/873c03eb7014628efbdbc531.html