# 土木工程施工中边坡支护技术的应用论文_耿志艳

山东中慧咨询管理有限公司 山东菏泽 274000

摘要：伴随着城市的发展进程，城市中土木施工项目随之增多。边坡支护技术是其中一个重要组成部分，技术水平决定着整个工程的质量。我国土木工程中边坡支护技术的应用已经有所成就，现存的问题就是要普及这一技术的使用，在施工过程中加以利用，对土质进行重点勘测，对施工环境进行重点检查，并且要制定合理的边坡支护方案，保证工程的高效进行。文章讨论了边坡支护技术的作用，分析了其中的类型，提出了边坡支护技术的实践应用。

关键词：土木工程；施工；边坡支护技术；应用

引言

合理科学的边坡支护技术方案是确保土木工程顺利实施的关键。在具体施工过程中，加大对边坡支护技术的应用可以进一步降低对周围环境的影响，确保工程项目实现长期有效的运行。在施工中要从工程的各项因素、性质及危险源等方面进行综合分析，以制订出高效可行的支护方案。确保边坡的稳定性，改善现场的施工环境，提升施工效率。

1土木工程施工中边坡支护技术应用的重要性

土木工程施工中边坡支护技术应用能够有效降低施工边坡安全事故发生的概率，土木工程本身建设具有较强的复杂性，地基地质结构组成有可能存在软土等不良土体，施工环境较为恶劣，并且地下管道的分布也较为纷杂，因而在施工的过程中容易出现地质灾害。施工期间各项环节的运行若是出现不良因素影响，也容易引发施工安全事故，利用边坡支护技术对地基结构进行支撑围护，能够创设更加安全的施工条件，保持边坡结构的稳定性和坚固性，避免土体塌陷、滑坡、断裂位移等事故发生。

另外，土木工程施工中半坡支护技术应用对技术专业性、合理性与规范性有较高的要求，需要有具备专业素养的人员开展技术施工，并且要保证所有技术操作的规范性，支护技术分为多种形式还需要根据土木工程施工环境的实际条件进行合理选择。支护技术确定后，要结合实际对支护的强度、深度等参数进行科学、清晰的设定，保证边坡支护施工的质量和效率，能够对边坡结构进行有效的加固与防护，促使土木工程能够安全、高效的完成。

2技术类型

2.1土钉支护技术

土钉支护技术通常运用在地下水位不高、基坑边坡深度不超过12m的施工中。边坡支护流程：基坑降水→开挖→基坑修坡→混凝土初喷→钻孔→成孔→注浆→绑扎钢筋网→喷洒混凝土。此技术稳定性较强，成本投入低，应用广泛，还具有很强的抗震性能。

2.2锚杆支护技术

最基本的边坡支护技术，就是通过土锚杆和拦土墙进行施工，土锚杆可以将地基和墙很好地结合在一起，通过结构上的独特构造，对多重方向上受到的压力进行有效的分散。除此之外，还可以选择使用螺栓进行支护结构的构建。施工人员应该对螺栓的工作条件和受力强度有一个初步的估计，通过计算和实地勘察，选择最佳受力点来放置螺栓结构。这样才能够完全让螺栓发挥支护的作用，确保了施工结构的稳定性，保证了施工安全。

2.3悬臂式支护技术

悬臂式支护技术运用具有施工简便、结构组成精简、支护性能良好等优势，技术运用施工期间，需要对地基开挖的深度进行严格的控制，悬臂式支护技术运用具有范围局限性，适用于地质条件良好、开挖深度浅的工程。因而悬臂式支护技术应用前，需要对地质条件和支护施工的要求进行清晰。通过地质勘察施工，确定施工区域地质条件的各项参数，并以此为依据，对土方施工的深度、内力位移等参数进行准确的计算，根据施工条件及要求来合理开展悬臂式支护技术的运用。在悬臂式支护技术运用期间，核心在于支护结构的设计，在保证支护效果的基础上，要注重节约成本，对结构高、宽、长等参数进行合理规划，立壁下部弯矩要保持适中，提高其支护结构的可靠性。

2.4地下连续墙支护

地下连续墙支护技术较为先进，将其应用到土木工程中，可以有效提升建筑物稳定性。与此同时，地下连续墙支护技术作为应用较广的一门技术，也不会对地下管线造成影响。另外，这一技术的合理化应用，还能有效提升土木工程经济效益，降低工程建设成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆地下连续墙支护技术运行包括下面几个方面：（1）在明确施工边界与墙面以后，使用挖沟设备与技术开展实际挖沟操作。（2）将沟槽四周的碎屑清理干净，保证沟槽干净整洁。（3）清洁完成后，在沟槽里面放入混凝土。

3边坡支护技术的应用

3.1对基坑边坡的稳定性进行科学评价

为了进一步提高基坑边坡稳定性评价数据的科学性和准确性，在开展基坑边坡稳定性评价时，要对土木工程的内部条件和周边环境进行综合评价。首先是有关土木工程内部条件的评价，可以通过土木工程勘察来获取相应的数据，深入施工场地有效收集各岩土层的空间分布数据，以及水文地质情况，在获得基础性的信息参数后，还要对岩土层的性征、特点，以及基坑位置的稳定性展开相应的分析评估，从而得出准确、全面的土木工程内部条件；其次是有关土木工程周边环境的评价，主要是对工程周边的各类建筑物、地下水、流泥、流沙等情况进行有效的核实、调研、分析、评价。

3.2要确定科学合理的施工计划

为了最大程度发挥边坡支护技术应有的效应，在施工之前就要制定合理完善的施工计划。施工方要确保工作人员严格按照施工计划的相关要求来进行施工，这样才能够保证工程的高质量。在计划筹备的初级阶段，要对施工的外界环境和影响因素进行全面的统筹估计，选择最适合的施工方案，为施工创造良好的施工条件。

3.3基坑土方开挖

在该类工程中的基坑土方开挖虽然可行性非常高，但是会破坏原先土壤的情况，破坏生态平衡，风险性较大。这种风险还会在土方开挖当中渐渐增大，所以在边坡支护中，土方开挖必须对土质进行严格的检测，以确保施工安全。在基坑土方开挖当中，必须坚持平衡原则，运用分区、分层和分段的方式严格控制挖土量，决不能出现超标的情况。自由开挖的范围必须限制在可控范围中，并实施分层分段的方式，具体长度不能超过基坑边缘。为了确保施工进度，还可以直接使用分段跳挖的方式施工。

3.4地址检测

地址检测是整个边坡支护施工过程中很关键的一个环节，相关的监测人员一定要在施工过程中及时对监测点进行检测，如果发现什么变化一定要及时的分析对施工方案进行改进，使边坡支护工程能够达到最好的效果，也能从一定程度上减少对当地地质的伤害，是施工环境与边坡支护工程能够更好地进行结合。另外，基坑施工的阶段要及时发现土木工程地质条件变化的临界值，把土木工程边坡结构对地质的影响降到最低。

3.5要建立安全保护举措，确保施工的安全性

安全第一的理念要始终贯彻落实在施工工程的每一个部分。相关部门要建立合理的施工监管机制，确保施工按照合理的规章制度来进行。要对施工人员进行安全知识的普及和教育，保证每一名施工人员都能将安全放在首位。由于边坡支护技术具有较高的技术含量，因而就需要技术人员给予相应的技术支持。施工部门要对施工场地技术员进行安全教育，增强其安全意识。在施工的全过程中做好相应的防护措施，每一步的操作都要本着安全第一的原则来进行，这样一来才能够确保工程进度的发展，提高工程的施工效率，从而更好地达到预期的经济效益。

结语

综上所述，不难看出，在新时代，我国土木工程中边坡支护技术的发展也呈现出新的特点，面临新的机遇和挑战。边坡支护技术的运用是一项系统的工作，要结合土木工程的具体特点，采取科学策略与方法推进边坡支护技术的开展，进一步提高土木工程基坑的稳定性，有效防止地基工程的变形、塌方，更好的为后续的土木工程作业提供技术支撑，推动土木工程施工作业的健康发展。

参考文献：

[1]白红红.土木工程施工中的边坡支护技术探讨[J].企业科技与发展，2015（17）：57-58.

[2]朱文飞.分析土木工程施工中的边坡支护技术[J].低碳世界，2016（15）：173-174.

[3]徐建月，冯文新.土木工程施工中边坡支护技术的研究[J].工程技术研究，2019，4（17）：38-39.

[4]李琦.土木工程施工中的边坡支护技术要点[J].住宅与房地产，2019（16）：188-189.

论文作者:耿志艳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/884a18e1e7ae7fbbb4d60822.html