# 园林施工中的反季节种植技术探究论文_王燕霞

慧展科技（杭州）有限公司 浙江省杭州市 310023

摘要：反季节种植技术凭借其特有的优势被广泛应用在园林施工过程中，不断促使生态效益和景观效益紧密相融在一起。反季节种植需克服不利自然条件，提高植株成活率，完善相关技术，保证反季节种植的有效性成为关键。

关键词：园林；施工；反季节种植

引言

反季节种植技术在园林施工过程中扮演着重要的角色，其发挥的作用不容小觑。尤其是在大力推进城市现代化建设的今天，必须要积极创新反季节种植技术，从植物生长规律和生长条件出发，不断赋予反季节种植技术新的内涵。

1反季节种植技术概述

反季节种植技术综述反季节种植，是指利用特殊技术措施在非种植季节进行植物种植。由于城市园林绿化工程往往需要在相关城市建设工程完成之后进行，而受工程技术措施或其他非可控因素影响，不可能完全按照季节规律种植。加上绿化形象工程的需要，反季节种植技术适应了发展的需要，是现有园林工程中的首要技术。该技术涉及到土壤条件改善、科学选择树种、植株运输种植及后期维护等环节。

在推进城市生态环境建设的过程中，一些苗木的存活率十分低，增加厂后期的施工、养护难度，借助反季节种植技术可以实现对任何季节的绿化施工。判定苗木是否存活主要是根据长势平衡情况，当植物需要的水分和营养物质处于平衡条件时，种植成功；反之植物就会枯死。反季节种植技术以此作为基础，来进一步指导绿化施工过程。只有当植物处于体眠期时，才能进行绿化施工，比如说旱春或者晚秋季节，这个阶段顺应厂植物的生长规律，不仅操作简单，而且苗木极易成活。而在其他季节，不仅需要对移植树木进行带土坨的包装处理措施，操作复杂，最重要的是苗木并不易成活，这个过程也就是反季节种植

2园林施工中的反季节种植技术

2.1植前的土壤处理

园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合所种植植物的生长要求。种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，或强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、粘土、沙土等，均应根据设计规定引进种植土或采取改良土壤的技术措施。反季节移植的树木对土壤的要求比较高，因为土壤是植物存活的基础保障。反季节移植的树木要求土壤具有足够的厚度，有良好的排气性和排水性且土质疏松。在移植前要充分了解种植地的树木的土壤的性质，以便能够对移植地的土壤进行施肥、松土或换土。

2.2种植材料选择

要想促使植物在非生长季节的茁长成长，必须要严格选择种植材料，着重考虑选择那些植株健壮并且长势良好的苗木，通过反季节处理技术，积极应对恶劣环境的影响。对种植材料的根系、形态规格、种子饱满情况以及草块土层厚度等都做出了明确具体的要求。首先，移栽植物必须有着发达的根系，生命力顽强，并没有受到病虫害的感染侵蚀，同时形态规格也满足既定的设计要求，不同的植物要求存在差异。对于植生带来说，其厚度需要控制在1毫米范围内最佳，种子需要颗颗饱满，且具有极高的发芽率，只有这样在种植以后才极易成活下来；最后，草块和草卷的土层厚度要求是不一样的，前者的话需要控制在3到5厘米范围内，而后者则是在1到3厘米范围内时最佳，进行反季节种植时，需要根据实际情况来着重考虑。

2.3苗木移植和运输

根部土壤移植是苗木移植的主要方式，尤其在反季节种植中应用更为广泛。根部土壤移植技术，是指移植过程中，挖苗时在植株根部保留一定大小的土球，以保护植株根系。土球越大，对植株根系保留越完全。而在反季节种植过程中，需要克服的不利条件众多，要求植株根系土球大于正常情况下的土球，有效地提高植株成活率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆值得注意的是，在植株移植前，需要确保植株根部已经长出细根，才能进行移植处理。为保证运输过程中的稳定性，不对植株本身造成伤害，需要在装运前利用麻布、草绳等对其进行包扎。其次，为保证植株根部的水分条件，需根据实际情况进行喷水，喷水量则根据当天的阳光和运输时间控制。而运输时间上，不宜过长，尤其是裸根苗木，其运输时间不能超过8个小时。为保证植株的完整性，应当特别注意植株装车和卸载。

2.4修剪苗木

反季节种植过程中需要当地当时的自然条件，尤其是光照和温度。以夏天为例，太阳光照强，温度高，植株蒸腾加快，导致水分流失过快，有效提升修剪技术能够降低叶面蒸腾，保证水分条件。植株修剪主要包括移植前、移植后的修剪，主要是根据生长情况和移植需要，修剪断枝、弱枝，从而减少植株叶面蒸腾，实现植株健康生长。为了确保在植株运输的过程中最大程度地减少植物自身的蒸腾作用与呼吸作用，所以，在运输之前要进行枝叶的修剪，剪掉植物枝叶的1/3或者2/3，可以剪去有病虫侵袭的部分，但要注意不能剪去顶端生长旺盛的冠顶，否则会阻碍植物生长。在裸根的运输过程中，剪去一些根须，更好地促进根部的快速生长。种植园中要提前进行摘叶处理，保证苗木在进行切口处理过后伤口平滑。

2.5苗木栽种

种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并修剪树冠，保待地上地下营养平衡。落叶树可抽稀后进行强截，多留生长枝和萌生的强枝，修剪量可达 6/10~9/10。常绿阔叶树采取收缩树冠的方法，截去外围的枝条，适当疏稀树冠内部不必要的弱枝，多留强的萌生枝，修剪量可达 l/3~3/5。针叶树以疏枝为主，修剪量可达1/5~2/5。对易挥发芳香油和树脂的针叶树、香樟等应在移植前1周进行修剪，凡10cm以上的大伤口应光滑平整，经消毒并涂保护剂。珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。灌木及藤蔓类修剪应做到：带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌生枝条剪除。

2.6苗木养护

当苗木在完成栽种后，要做好养护管理工作。其具有一定的持久性。在进行养护管理时，要针对土壤、气候特点等，对苗木采取不同的养护方案，合理调控温度、水分，保证苗木的正常成长。在盛夏时节时，光照比较强烈，且温度比较高，因此，树木的蒸腾作用和光合作用比较强烈，若不能及时补充水分，则将会导致苗木的大量死亡，所以，可以通过顶部遮阳的方法，从而降低光照和温度。还可以向树冠喷适当的蒸腾剂，从而可减少水分的散失。当在冬季时，由于温度比较低，植物的根系生长地比较缓慢，因此，可以在树冠、树干等位置覆盖薄膜，从而起到保温、增温的作用。对反季节种植的植物来说，养护工作是一项重要的工作，在这个过程中，浇水的次数不能太多，但是不能使其干燥，并且要依据天气的状况，实现有效地管理植物，从而提高植物的成活率。

结语

综上所述，反季节绿化施工中的各个环节都需要按照要求来完成，否则移植的植物成活率难以保证。为了更好地适应园林绿化发展的需要，满足城市规划建设的要求，提高生态建设的有效性，需要积极完善、改造、更新和创新反季节种植技术，同时根据植株需要和生长特点，创造相关条件满足植株生长需要，提高反季节种植成活率。

参考文献：

[1]黄中祥.浅析园林绿化施工中的反季节种植技术[J].中华民居（下旬刊），2012（12）．

[2]夏庆宇.园林绿化应用反季节种植技术要点[J].城市道桥与防洪.2016（07）

[3]肖世浩，陈家庆.反季节种植技术在园林绿化施工中的应用——以湛江市为例[J].现代园艺.2016（02）

[6]李凤敏.反季节种植技术在园林绿化施工中的应用[J]. 中国新技术新产品.2015（14）

论文作者:王燕霞

论文发表刊物:《基层建设》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88d30ceb550d7bd8403b5510.html