# 浅析市政道路改性沥青混凝土路面的施工技术论文_朱善文

台州市建设通信管道开发有限公司 浙江台州 318000

摘要：随着我国社会经济的快速发展，对于交通建设领域的要求与日俱增。交通建设和社会经济发展之间呈现了相互促进的关系，所以相关部门要有效平衡两者的关系，促进公路交通事业的发展。但是在经济建设迅猛发展的背景下，众多市政道路工程中出现了多样化病害，比如沉降、裂缝等，严重降低了道路的安全性和稳定性，具有较大的安全隐患。本文首先对改性沥青混凝土路面进行了分析，然后针对改性沥青混凝土路面的优势进行了阐述，最后提出了改性沥青混凝土路面施工技术的控制要点，望对业界人士提供有效的参考意见。

关键词：市政道路；改性沥青混凝土路面；施工技术

前言：随着城市人口密度的不断增大，对我国市政道路工程的建设提出了更高的要求，如何在高楼密布的城市中建设高质量的道路工程，成为当前工作的重点。经过调查和分析，在我国市政道路工程的建设中，会有众多沉降、裂缝等问题，严重影响了人们的出行安全。当前，改性沥青混凝土路面在市政道路工程中的应用较多，针对其施工技术的高标准落实具有重要意义。

1改性沥青混凝土路面分析

市政道路路面与车辆直接接触，承载了大量的车辆压力。所以道路路面若是平整、强度高、抗压能力强，其安全运行的寿命就会较长，会给城市内的道路交通纾解压力，更好地疏通车流量。但是伴随着广大人民群众经济实力的提升，家庭拥有的汽车数量在不断上升，市政道路所承受的交通压力逐步增大，给市政道路路面造成了较大的影响，路面沉降、路面裂缝等问题层出不穷，给市政道路工程的建设带来了较大的影响。由此可见，强化对市政道路改性沥青混凝土路面施工技术的严格管理，制定相应的施工标准，让施工队伍做到有做参考，更好地保证市政道路工程的建设质量。在市政道路改性沥青混凝土工程建设之前，要对改性沥青混凝土的施工特点进行全面的了解，保证施工的顺利开展。

2改性沥青混凝土施工特点和优势

改性沥青混凝土材料在交通工程的建设和发展中起到了巨大的作用，与传统施工材料相比，改性沥青混凝土具有较强的优势和特点，获得了道路工程的广泛应用和推广。下文将详细阐述改性沥青混凝土的施工特点，同时也是施工优势。

2.1改性沥青混凝土具有较强的粘结性

沥青的成分为沥青质和树脂，不溶于水，沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致癌作用。通过对沥青成分改变或者改变其空间分布结构，时期具有更强的应用特性，更好地应用道路工程建设领域。改性沥青掺假了橡胶、树脂、高分子聚合物、改性剂等成分，使得其具有较高的柔性和弹性，且粘结性能较强，加固了沥青面层和水泥路之间的粘合，使得更加稳定和牢固。

2.2改性沥青混凝土具有较强的抗疲劳性

改性沥青混凝土内融入了骨料，有效降低了沥青应力吸收层的弹性模量，也是改性沥青混凝土具有抗疲劳性能的关键因素。如此一来，改性沥青混凝土具有较强的稳定性，延长了路面的使用寿命。

2.3提升了沥青混凝土路面结构的密实性

在改性沥青混凝土内含有大量的改性沥青，有效填补了沥青面内部结构的中的孔隙结构，增加了材料的密度，其密实性有所增加。所以当面临雨水天气时，混凝土路面可以有效防止地上水和地下水向下、向上的渗透，降低了雨水对路面结构的损害。

2.4改性沥青混凝土施工质量控制较为简单

改性沥青混凝土路面施工时，可采用普通沥青混凝土路面施工的设备，选择最适宜的施工工艺即可，保证施工参数的正确性，就可以保证路面工程的施工质量。

2.5施工周期短

改性沥青混凝土施工的速度较传统道路工程快，压缩了工期，为施工企业降低了施工成本，加快了进度。改性沥青混凝土可以有效减少工程中的裂缝、沉降问题，减少了养护成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 市政道路改性沥青混凝土路面施工技术控制要点

3.1施工温度控制技术要点

在市政道路改性沥青混凝土路面施工时，温度控制是影响路面质量的关键，所以相关施工人员要对该施工项目提起高度的重视。因为改性沥青本身的属性特点，在市政道路施工时，其施工温度要求在其他施工温度的10摄氏度以上。根据具体的施工情况，还要根据厂家提供了改性沥青混凝土温度控制说明进行温度控制工作的落实。在进行改性沥青混凝土路面工程的施工时，温度控制要保证在大于其他项目温度的20~100摄氏度为佳。在实际施工过程中，需要专业的施工人员进行材料铺设和压实过程中的温度控制，并详细记录温度变化，若是超过规定的温度范围，就要废弃。

3.2 沥青拌合施工技术要点分析

在市政道路改性沥青混凝土路面施工的过程中，沥青的拌和十分重要。首先，做好沥青拌和过程中的清洁防尘工作。一般情况下会在室外进行沥青材料的拌和，为了避免尘土影响材料质量，就要做好清洁防尘工作，保证材料质量。具体来说，应该根据室外的环境情况和拌合产量，合理的计算矿粉量，将使用消耗的参数与计算参数进行比较，如果使用参数较小，则需要进一步进行清洁防尘施工。其次，在改性沥青进行拌和的过程中添加适量的抗剥落剂。在拌和的过程中加入抗剥落剂，可以有效提升改性沥青混凝土的质量。比如某个市政道路路面工程对防滑性能的要求较高，我们就可以添加玄武岩，增强其防滑性能。添加抗剥落剂可以促进玄武岩和沥青之间的融合，更好的提升材料性能，契合工程建设需求。在施工过程中，针对沥青材料和玄武岩的使用总量，科学计算抗剥落剂的使用剂量，保证材料的性能符合施工要求。

3.3 强化混合料的碾压的操作质量

改性沥青混凝土与传统的混凝土材料相比，其具有更高的硬度，所以在施工的过程中容易受到天气因素的影响，导致施工效果不理想。所以，在施工前，将施工重点和施工难点进行全面地分析和研究，精细化控制施工过程，保证摊铺机和压路机施工的连续性，确保改性沥青混凝土的施工效果。

3.4粘层油施工和透层油施工技术

在当前的市政道路工程中，因为改性沥青具有的独特属性，所以试用期作为透层或者黏层，还会采用专用的沥青洒布机进行洒布施工。在该环节的施工中，施工人员要严格控制洒布机的行驶速度，调节好洒布参数，保证洒布量符合相关规定。在洒布施工之前，要对路面上存在的杂物和尘土进行全面彻底地清洁，保证路面的干燥，保证粘层油施工和透层油施工技术的高效落实。在进行基层表面透层油施工时，必须保证整个基层都洒布了透层油，透层施工时，应选取具备良好渗透性的液体沥青与乳化沥青。如需检测透层油是否全部渗透到基层中，可使用钻孔以及挖掘的方法确定。

结束语：

综上所述，针对当前市政道路改性沥青混凝土路面工程，参建各方要充分了解改性沥青混凝土的特性和优势，针对当前道路工程中出现的沉降、裂缝等问题原因进行严格地分析，并在具体的施工环节予以高度重视，保证温度控制技术、

拌合施工技术、碾压技术、粘层油施工和透层油施工技术都能得到良好的落实，保证道路工程的高质量建设，促进我国交通事业的发展。

参考文献：

[1]李凌波.市政道路改性沥青混凝土路面施工技术[J].河南建材，2014（01）：86-87.

[2]廖立波.探析市政道路改性沥青混凝土路面施工技术[J].建材与装饰，2016（19）：240-241.

[3]岳政松.市政道路改性沥青混凝土路面的施工技术[J].建材与装饰，2018（13）：292.

[4]李志强.改性沥青混凝土在市政道路中的应用[J].山西建筑，2018，44（14）：119-120+212.

[5]陈伟.浅析市政道路改性沥青混凝土路面施工技术[J].低碳世界，2018（08）：279-280.

[6]史宏杰.浅析市政道路改性沥青混凝土路面施工技术[J].山东工业技术，2015（04）：121.

[7]许战强，屈耀红.浅析市政道路改性沥青混凝土路面的施工技术[J].企业技术开发，2015，34（09）：162+164.

论文作者:朱善文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/894d8d9bafdfec687fb03e9e.html