# 浅谈导杆法在重力式码头方块安装定位中的应用论文_褚严春

天津港航工程有限公司 天津 300457

摘要：结合某重力式方块码头的实际情况，提出方块安装定位导杆定位方法进行方块安装，可提高了方块安装的效率，保证安装质量，为同类工程提供参考。

关键字：方块；定位；安装

重力式码头实心方块水下安装精度和进度受船机设备、自然条件及测量定位工艺的影响较大，当处于特定的自然条件和船机设备可选有限的条件下，通过选择一种可行的水下定位工艺，可以大大提高安装进度和工程质量。本工程基床水深较浅，上下两层方块，上层方块在平潮时可以露出水面，只有下层方块采用水下定位工艺，结合项目的实际，建设性的提出导杆法定位工艺，通过本工程的实践应用，不仅保证了定位精度，还大大保证了工程的节点工期。

1 工程概况

福建省漳州市某码头工程为重力式方块码头，方块分为上下两层，码头断面图见图1，方块共172块，方块为实心素混凝土，强度为C30。下层方块尺寸为4.97*4.4*3.6（长*宽*高），共76块，重191t；上层方块尺寸为3.97*4.4*3.6，共96块，重168t。下层方块顶标高-2.0m，上层方块顶标高+1.6m。方块吊装采用马腿吊装工艺，在方块预制中预留马腿吊孔，通过计算块体重心，确定马腿吊孔预留位置，方块采用四点吊装。

（2）方块安装后，必须检查记录：方块安装前后缝、相邻方块前后错牙、相邻方块顶面标高差、临水面与施工准线的偏差等。

（3）方块安装时，现场的技术人员要对安装方块的预制日期、型号、安装日期、安装位置、安装偏差等进行记录，确保方块安装具有可追溯性。

（4）通过缝板调整方块安装位置，确保前沿线符合要求。缝板长50cm，宽5cm，厚度分2cm、3cm、5cm共3种。

（5）潜水员摘钩时，起重船钢丝绳应放松且不能下降太多，以免给潜水员作业带来困难。

（6）潜水员摘钩时，为避免潜水管线与钢丝绳等交叉缠绕，潜水员必须由固定的方向进出方块顶面。无潜水员信号，起重船禁止升降吊钩。

7.3安装工效及质量

起重船不受天气影响时，平均每日（有效工作时间12小时）可安装10块，相比较常规定位安装方法，提高20%左右。

根据潜水探摸及测量复核来看，方块前沿线偏差基本在40mm以内，相邻块体错台基本齐平，安装质量满足规范及设计要求。

7.4工艺优缺点

（1）优点：本工艺操作简单，节省水上方块安装时间，安装质量可控；用长度1m、间隙2mm的套管来固定长6m的导杆，固定质量较好，能保证导杆的垂直度;导杆直接露出水面，第一时间可以直观反映方块的位置且方便测量，不单单依靠潜水员的专业技能及责任心，更好的保证了安装方块的质量。

（2）缺点：本工艺适用范围有限，适用于重力式码头方块顶标高在水深5m以内的方块安装(确保导杆能露出水面)；导杆利用了无缝钢管的单根最长生产长度（6m），不宜焊接接长导杆。

8 结语

该工程方块安装，探索了新的水下方块安装定位技术，经过实践，进度、质量均满足要求，为同类工程方块安装提供借鉴。

参考文献

[1]《港口工程施工手册》（第二版）.

[2]《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）.

[3]练学标.重力式码头方块安装定位技术[J].水运工程，2009（10）.

[4]邹刚.铅锤线法在重力式码头方块安装定位中的应用[J].水运工程，2016（2）.

论文作者:褚严春

论文发表刊物:《防护工程》2018年第33期

论文发表时间:2019/2/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8980f79f5939fe6fa09f3af0.html