# 定静压法和变静压法在变风量空调系统中的对比论文_梁杰

身份证号码：44092119820103****

摘要：本文主要介绍了变风量空调系统中的定静压控制法和变静压控制法的对比和分析。

关键词：定静压；变静压；变风量空调系统

1.变风量空调系统的特点和分类

变风量空调系统简称VAV，最早由美国研制而出，随着能源出现危机，很多的国家都采用了这种变风量空调系统技术。我国也在其中，这种技术首先在一些中外合作的设计项目中被使用，随着设计的不断的发展，变风量空调技术越来越受到了业主以及设计人员的广泛的关注。

变风量空调技术是一种利用改变空调的送风量来调整区域内负荷变化的空调系统，这与原来的定风量变风温的单风道系统的不同之处就是对所送的风不同，这种变风量的空调系统提前将风温度固定下来，然后在根据负荷的变化来改变负荷量。这种系统可以完成每个房间的室温的单独控制。这样就可以在每个房间的送风量进行各自的控制，节约了能耗。这就比定风量的空气系统灵活。所以变风量的空调系统的优势主要在于以下几点：1，降低了风机的运转能耗。2，可以充分利用室外的风作为冷源，降低能耗。3，能实现能量的动态转移。4，能够自平衡，维修方便费用低。

1.1变凤量空调系统的特点

变风量空调系统具有以下特点：1，可根据局部空间的需要达到局部的灵活的控制，根据个人的舒适和工作环境的要求来调节风量和空调的负荷，避免了冷热风的混合过程中的能量的损失。2，可以实现自动的调节各个局部空间的送风的能量，当很多的局部都在使用时，可以将空调器的总装机的能量进行自动的降低。3，可以保证室内不会出现过热和过冷的现象，减少能量负荷。4，当只有局部的负荷在运转的时候可以减少风机的动力。5，在实用性方面，这种空调系统可以使用于多种类型的建筑，特别是一些办公区域的制冷系统中。

1.2变风量空调系统的分类

从系统的形式方面可以将变风量空调系统分为单风管的变风量空调系统、单风管的再加热变风量空调系统、单风管送回风机连动的变风量空调系统、但风管旁通式的变风量空调系统和双风管混风式的变风量空调系统。

从空调箱的形式上可以将变风量空调系统分为：节流型，就是节流型的变风量箱，有单重节流阀，包括气囊型百叶型和文丘里型；双风道型，就是风量箱有冷热两个风道组成；风机动力型，就是在风箱中增加了加压风机，根据变风量阀的排列的方式又可以分成并联风机和串联风机；旁通型，风箱可以根据旁通风阀来调节房间内的送风量。

2.变风量空调系统对总风量的控制

变量的空调系统中会有一个总的控制风量系统，这个系统是为了保证在末端对风阀进行调节的时候，系统的总风量也可以调节。这就达到了降低能耗和避免能量的失控情况的发生的目的。这种对送风量继续拧控制的系统一般都采用定静压的控制方法，这种方法是采用的变频的驱动器来对风机进行改变转速达到总风量的调节，使送风管内的系统达到静压的恒定。这种静压控制点是一个比较低的静压，这就节约了风机的能耗。为了保证系统的稳定，变风量空调系统都是采用的定风温，来调节风量的控制方法。

3.变风量空调系统的静压控制方法

为了实现良好的风量控制，使用静压控制是非常重要的环节，这种静压的控制系统可以使整个系统能稳定的进行，静压控制系统又有定静压和变静压这两种。

定静压法，是根据送风系统中的送风管，就是系统末端到风机的三分之一处设置一个静压的传感器，这就保证了这个位置的静压不变，然后调节风机的输入电压来改变空调的送风量。风机的运行可以随着送风量的变化而在变风量的空调系统的调节曲线上面进行移动，这也就改变了风机的动力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

这种定静压的变风量空调系统下，只是对静压的设定点的静压进行提高街和感应，因为静压的传感器的设置，只能在静压传感器这个位置的静压进行调节，在静压传感器处的静压升高的时候空调的变频器就会起到调节的作用，将风机的转速会减小，从而使静压传感器的位置处的静压值维持不变的状态。

这种定静压法的缺点是风机与送风系统之间的管网非常的复杂，这就会导致静压传感器在进行设定和位置的选择的时候非常的难以确定，那就导致了节能效果大打折扣。

另一种变风量的静压调节系统是变静压法，这种方法利用的是变风量空调系统的装置中安装了阀门传感器，这种阀门传感器可以根据系统的控制来对风机的变频器来进行计算和判断，使整个系统具有最大的静压变风量的系统装置的阀门都会处于全部开着的状态。这种形式，能够对静压来进行控制，当某个区域内要求的风量和实际的送风量，也就是传感器计算的风量不一致的时候，风量不足会尽可能的自动的调节阀门，这种阀门的调节开大会降低系统的静压，从而节约了能源。

4.定静压法和变静压法的控制分析

4.1定静压法的控制

作为变风量控制系统中普遍采用的静压控制方法，定静压法是需要与压力无关的变风量末端来配合使用的。这种配合在一定程度上保证了变风量空调的对风量的调节作用。当使用定静压控制的时候，静压的设定值是一个设定不变的值，在运行中就按照这个值可以保证每端口都能根据各种情况来达到最大的设计的风量。这种控制方法是具有简单实用的优点，能够满足变风量控制系统的要求。这种静压控制的缺点在于当整个系统中部分的负荷在工作的时候，所设定的高静压会给风机带来一些不必要的能耗的损失。此外还有压力的无关性末端会随着静压的波动而影响末端的风阀的有效调节作用。在压力控制环路和末端控制中会出现耦合比较严重的现象。这就给控制系统带来了很大的难度，在实际的运行中，可能需要对系统的不断的调试甚至重新调节。

4.2变静压法控制

使用变静压的方法对系统进行控制有力与末端的流量的控制，能够控制到所设定的流量，这个设定的数值是根据设计的工况来进行选择的。在变静压控制方法中，系统处于部分的符合运行时，会因为设定的静压的数值的偏高而导致各种变风量的阀门的开关会开到最小的位置，这就消耗了很多的风机的能量。不利于变风量空调系统的节能优势的体现。于是未来的变静压控制系统的发展方向及时要将这种部分负荷的情况下的对风机的有效调节来对风机的能耗进行减少，达到节能的目的。

随着计算机的控制系统的应用，很多领域都引入了新的控制系统，对于变风量的空调的控制系统，也需要引入计算机的集中控制。变风量的空调系统使用计算机的集中控制可以有利于对控制系统的网络化通讯，可以使各个末端如端口和阀位等末端状态都能够得到单独的控制从而实现控制系统对个末端的控制和网络化的通信链接。计算机控制系统的引入大大的提高了变风量空调实行集中控制的可能性。随着计算机技术的发展，这种静压的控制系统可以根据计算机控制系统传来的信号来调整风机的能耗，这种方法可以最大限度的节省风机在工作中出现的能耗的损失。降压系统不断的发展中，比较普遍使用的变静压的控制方法是最小静压控制法，这种设定方法是可以通过末端的阀位的信息来对末端的阀位的开关进行控制，使末端的阀位始终都处于以个百分之八十五以上百分之九十五一下的开度范围。

结语

根据对定静压控制法和变静压的控制阀的比较和分析，我们会发现定静压的控制方法是一种非常普遍的使用方法，这控制的结构和方法上都是容易控制和操作的。这种系统也有不稳定的因素的存在，也就是当风机的控制环路和控制末端的流量控制环路中的参数设定出现设定不当的情况的时候会导致系统的不稳定。此外，当运行中如果有阻力部件发生变化也会导致系统的不稳定。变静压法虽然可以在节约能耗方面起到一定的作用，但是在控制方法上比较复杂，还存在很多的困难难以解决，有周期是对变静压控制的算法方面还需要专业人员进行现场的编程和调试，需要很大的工作量。在广泛的推广中还具有一定的阻力。

参考文献：

[1]陈方圆.变风量空调系统静压控制方法优化研究[D]中国建筑科学研究院，2013.

[2]袁自远.变风量空调系统新风量控制方法实验研究[D].大连理工大学，2013.

[3]张洁.变风量空调系统静压设定值重置控制方法研究[J].建筑热能通风空调，2010

论文作者:梁杰

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d2817b7504c4b144dfc5a01.html