# 浅谈工程地质勘察中水文地质问题论文_丁晟1,张理政2

1.身份证号：33070219790522xxxx；2.身份证号：33072119790109xxxx

摘要：工程勘察是工程建设的重要环节，工程勘察的精确度直接影响整个工程的质量，由此可见工程勘察对工程建设来说是多么的重要。而水文地质问题作为建筑工程建设中常见的问题之一，需要对其进行重点的勘察。为了化解各种原因造成的水资源恶化、地面沉降、地面塌陷等现象，在整个勘察期间必须要制定合理的开采计划，开源节流，做好水资源保护工作。

关键词：工程地质勘察；水文地质；问题

引言

在自然界中，所有的物质都在冥冥中维持着稳定的生态平衡。一旦人类由于某种活动打破了自然界物种之间的这种生态平衡，那么所造成的危害很容易就会威胁到人类的生命健康。除此之外，这种危害短时间内根本很难解决，其中水资源正是一种十分典型的代表。如果水资源由于某种人为因素发生了恶化，将会对人民的生活质量和国家经济发展带来严重的不良影响。因此，眼下做好水资源的合理开发和保护是目前水文地质工作的首要任务。

1 水文地质问题在工程地质勘查中的意义

工程地质勘查中必须认真仔细的考虑水文地质问题，否则会给工程施工以及后期使用造成各种难以预料的危害。但就目前的情况来看，很多施工单位在工程地质勘察时，并没有对水文地质问题给予高度的重视，殊不知，水文地质的情况将直接决定工程地质的质量。这是因为岩土中富含大量的地下水，而地下水会直接影响岩土的组织和结构，从而影响到工程的稳定性。大部分施工单位在工程地质勘察时，只对工程周边表面的水文地质进行了简单的勘察，并没有对地下水文地质进行仔细的勘察，这给将来的工程质量带来了巨大的影响。因此，水文地质的勘察在工程地质勘察中意义重大，不容忽视，为了使工程建筑建成后更加稳定、更加牢固，那么在前期工程地质勘查中进行深入的水文地质勘察尤为重要，必不可少。

2 工程勘察中水文地质常见的问题

2.1潜水位上升

潜水位的上升带来的危害主要有以下几点：

（1）软化地质，威胁建筑物的安全。随着潜水位的上升，容易使粘性土的压缩性不断升高、强度不断降低，而且含水率不断升高，从而容易导致建筑物沉降变形；

（2）使得地基出现隆起或者是侧移。潜水位上升会使建筑物的基础出现上浮，对建筑物的稳定性及安全性造成极大的威胁；而地基侧移则会使建筑物出现倾斜、墙体破裂等现象，同样威胁着建筑的稳定性及安全性；

（3）潜水位的上升导致粉土、砂土等处于饱和状态，严重的还会诱发管涌、流砂及砂土液化等不良情况的出现；

（4）潜水位上升会使一些地下室浸水，如地下停车场，从而造成极大的危害；

（5）潜水位上升会使土壤的化学性质发生改变，如盐渍化、沼泽化等问题的出现，使建筑物长期处于腐蚀的状态下，对其稳定性及安全性造成极大的威胁。

2.2地下水水位上升

在不受人为因素影响的情况下，地下水位随季节的变化的变化。如雨季水位相比起非雨季水位显著上升，温度提升也会引起水位升高。而水位上升有可能引发岩土工程危害，除了受气候、气象方面等自然原因影响，导致水位突变外，还受部分人为浇灌、施工、水利工程建设等因素影响，导致局部区域地下水位显著提升。例如：水坝上游水位升高，潜水位升高软化地基，增高土壤含水量，使工程物地基不稳固，加大工程施工难度。同时，由于水位升高，造成地基上隆，加大岩层压力，一旦岩层承压力到达临界值，岩层变形，地表隆起，损坏工程物地基。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3地下水位下降

在目前这种社会背景下，造成地下水位下降的因素有很多，例如：流域上流建筑坝堤或者地下水利用过度等等，这些都会对地下水位造成的严重的影响。一旦出现这种状况，很容易引起一些地面沉降、塌陷、龟裂等等严重的地质灾害问题出现，严重者造成地下水源枯竭。

3 水文地质参数的测算方法

水文地质参数的测算方法，主要是通过对地下水位、地下水的渗透性能以及导水能力等不同参数，结合吸水防水、以及越流过程的参数的测算，评价地下水位对于工程的总体影响。具体勘察方法的选择，要根据施工地点的状况进行选择。对于地下水的检测主要通过压力测试试管或者是地基上的刻度尺对其高度以及变化进行测量；通过利用实验室采集的材料，同时抽水注水、压力测试等不同的方法，对地下水体的渗透性能、导水性能等进行检测；通过对一些地下水体的抽取测试以及对于水位的观察等方法，观察地下水位的给水程度以及是防水的性能；利用多孔抽水来监测地下水的越流性能等。

4 对于工程地质勘察中水文地质问题有效处理措施

4.1加大地下水调查工作的力度

相关人员需要对地下水的状态进行勘察，并分析地下水埋藏的情况。先要对地下水的勘察目标进行明确，并设置一个勘察目标与体系；经分析地下水的埋藏情况，对地下水的类型进行明确，了解地下水上升下降幅度与变化情况，明确地下水流向与水位的变化规律。同时还需要评价分析相关要素，深入分析安全问题，以便及时进行处理，防止水文地质的问题影响到工程质量。

4.2加大资金的投入力度

为了确保地质勘探找矿工作的有序推进和逐渐提升工作的效率，因此，根据找矿工程前期勘探的情况，合理规划找矿工作的资金投入以及应用。只有有着充足的资金保证才可以便于技术人员来对勘探技术进行进一步的研究，同时给探勘人员的的物质生活基础提供可靠的保证。而对勘探技术来说，在研究过程中也要求不断进行实践，可以在实践中找到问题额，然后在对其进行改进，而这个过程要求有一定资金的支持，如此才可以把科学技术更好的应用到勘探工作中。资金的引进来源不仅可以是国家对其的支持，作为企业也要求不断寻找其他企业的资金投入力度，并且加强企业之间的合作，吸引更多的资金。

4.3规范工程地质勘察

工程地质勘察作为我国一项专业性较强的施工技术，需要规范有严格的标准对其进行监督与管理，完善地质勘查数据结果的准确性，为有效的监督施工质量提供必要的技术保证。规范的勘察体系对于地质勘察各个方面，都提供了完善的标准，是我国在地质勘查方面工作的规范标准。面对许多勘查工作随意性较强的情况，这种规范的标准体系，为其提供了必要的工作标准，提高了勘察技术的准确性与可靠性。勘察人员在进行水文地质的勘察过程中，要严格按照技术标准，保证水文地质的勘察结果真实可靠。

4.4做好水文地质的调查、实验与记录工作

为了保证勘察数据的可靠，一定要做好水文地质的调查、实验与测量。在进行具体的勘察时，根据不同施工地点的状况，选择相应的施工工艺、技术指标以及监测仪器。对检测所得出的信息进行一定的实验与核实，保证检测结果的准确性。同时，对检测的数据进行一定的记录，为后期的勘察与工程施工提供一定的数据保证。

结语

在工程勘察中，水文地质问题的勘察占有非常重要的位置，因此相关单位在设计和施工时要高度重视，确保勘察的准确性。因此，在工程勘察中，对水文地质问题进行合理的分析和探究，并采取相应的防护措施有着重大的意义和应用价值。是保证我国工程建设施工安全与稳定的重要技术手段，对我国建筑工程的稳定发展有着重要的作用。

参考文献

[1]陈国友.工程地质勘察中水文地质问题的重要性分析[J].建筑知识.

[2]杜东鹏.工程地质勘察中水文地质问题的危害探讨[J].工程技术研究,2017,03:236+238.

[3]郭沅坤.浅谈岩土工程勘察中的水文地质问题[J].世界有色金属,2016,21:114-115.

论文作者:丁晟1,张理政2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8dc26ea20768ebcff11b3f06.html