# 土建施工中软土地基的施工技术分析论文_汪华生

浙江华保建设工程有限公司 浙江杭州 311400

摘要：软土是一种特殊土质，具有压缩性高、含水量大、承载力低等特点。软土包括饱和粘土、淤泥质土和淤泥等多种类型，形成的地基被称为软土地基。在土建工程施工中遇到软土地基时，需采取一定的技术手段进行处理。如果软土地基处理不当，可能会带来许多问题，因此，施工单位必须重视土建工程软土地基施工技术管理，采取有效措施对软土进行加固处理，使其满足土建施工要求，切实保障土建结构的稳定性。

关键词：土建工程；软土地基；施工技术

1土建工程中的软土地基概述

1.1软土地基性质

软土地基压缩系数较大，当地基受到垂直压力时，建筑物会出现明显的沉降现象；触变性。在遭受破坏之前，软土地基呈固态，一旦遇到扰动或者破坏，软土地基很容易从固态转变为流动状态；不均匀性。软土的主要构成包括细微颗粒、高分散颗粒，土质均匀性较差。在不均匀负荷状态下，土建物会产生较大的沉降差异，由此引发裂缝等一系列问题，甚至造成土建倒塌；透水性差。软土基本上不透水，因此排水固结时间很长，这样就会延长土建物的沉降时间，有时甚至达到十年以上；流变性。当软土地基受到剪力时，其变形是缓慢、长期进行的，导致软土瞬时强度大于长期强度；沉降速度快。随着软土地基承受的荷载逐渐增加，地基沉降速度也会越来越快。

1.2土建工程软土地基施工存在的问题

1.2.1施工现场勘察资料不完善

在对软土地基进行处理时，必须全面掌握施工现场的工程地质条件、水文地质条件，地基处理需要详细准确的勘察资料作为基础。然而，由于施工单位对勘察工作不够重视，导致勘察资料数据缺乏准确性与时效性，尤其是在缺少水文地质指标、物理学指标的情况下，不仅大大增加设计难度，而且影响设计方案的科学性、合理性，导致后续施工出现安全隐患。

1.2.2没有合理利用硬壳层强度

软土地基表层为硬壳层，该土层强度很高，能够有效传递上部土建的荷载压力。在地基施工过程中，合理利用硬壳层强度既能减少施工成本，又能降低施工难度。然而，施工单位往往不重视硬壳层强度，由于工程勘察环节缺乏，无法对硬壳层的具体位置进行确定。在处理软土地基时仅强调地基加固，导致硬壳层强度受到破坏。

1.2.3施工准备不充分

不同工程会遇到不同的地基条件，因此在正式施工之前，需要综合分析施工中可能出现的问题，做好施工准备工作。然而，由于施工单位不重视前期准备工作，对涌水量、流沙情况计算不准确，导致降水效果不好，进而对工程质量和施工进度造成影响。不仅如此，施工现场周边的土建物高度不同，地质状况也存在一定差异，施工单位只针对这一工程进行降水，没有对降水后果加以考虑，从而引发地下水位降低、土壤空隙增加等一系列问题，造成周边土建工程地基出现不均匀沉降。

2土建工程中软土地基的施工技术分析

2.1垫层换填施工技术

2.1.1合理选择换填材料

材料的选择对软土地基施工质量有着直接影响。在采用该技术时，尽量选择质地坚硬、级配优良的填料，如砾砂、中粗砂或者碎石等。如果施工现场及周边细沙较多，也可以选择细砂作为填料，但是需要将一定量的卵石、碎石掺入其中，掺入量控制在50%以内。不仅如此，换填材料中不能含有有机物、垃圾、草根等杂物。如果材料用作排水固结，其含泥量需控制在30%以内，并且填料粒径最大在50mm以内。

2.1.2做好施工前的准备工作

在施工正式开始之前，应当认真检验基槽，同时清理干净基槽中的浮土。如果施工现场存在较高的地下水位，需要根据实际情况制定合理有效的排水方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆2.1.3加强施工技术控制

对垫层采取分层铺筑、分层夯实的施工方法，平振法是应用最普遍的方法之一。利用平板式振捣器来回振捣垫层，各层铺筑厚度最好控制在200~250mm，最佳含水量要在15%~20%左右。值得注意的是，以细砂作为填料的工程不可使用平振法。在换填施工过程中，如果垫层为砂石垫层，还可采用夯实法开展施工作业，夯实法主要包括两种，机械夯实、木夯，各层铺筑厚度最好控制在150~200mm，同时最佳含水量要在8%~12%左右。

2.2水泥搅拌桩施工技术

2.2.1确保施工准备充分

在软土地基施工过程中，施工准备工作非常重要。这一阶段需要平整场地，及时清除施工场所的障碍物，便于开展机械作业。如果施工场地属于洼地，还要做好回填工作，回填土通常选用粘土，回填之后还要再次平整场地，加强水泥采购管理，深层水泥搅拌桩施工技术选用的水泥通常为硅酸盐水泥。对于施工过程中需要用到的机械设备也要认真检测，安排专业人员负责检修工作，确保设备运行正常，以免对软基处理效果造成影响。

2.2.2开展试桩工作，获得相关参数

在正式施工之前需要进行试桩，通过试桩能够对施工区域的地质状况加以了解，获得必要的施工参数。在开展试桩工作时，施工人员可对水泥泵送速度、配合比设计、搅拌时间及搅拌程度等参数加以了解，为正式施工提供科学、准确的数据支持。

2.2.3严格控制深层水泥搅拌桩施工工艺

在水泥搅拌桩开始钻进之前，首先要对堵塞现象进行检查。施工人员应当清洗干净管道，以免出现管道堵塞。之后将水排出开始钻进。下钻过程中应当悬挂吊锤，确保水泥搅拌桩的桩体垂直度符合规范要求。吊锤可在主机上悬挂，并确保吊锤和钻杆上下左右的距离相同。当水泥搅拌桩成型之后，需对其进行质量检查，检查内容包括水泥浆罐数量、水泥用量、喷浆搅拌时间、断浆问题和复搅次数等。

2.3排水固结技术

地基土含水量过大是造成地基松软的重要原因之一。如果施工区域的地基土含水量过大，地基密实度就会受到严重影响，此时可以采用排水固结技术进行处理。在土建工程软土地基施工中，排水固结技术是常见的软基施工技术之一，当软土地基的荷载力达不到施工要求，需要将土壤中的水排除，减小空隙，固结地基。软土内部存在静水压力，当静水压力全部消失后，软土地基的强度就会明显提升。在黏性土质的软基中，排水固结技术应用效果较好。合理采用这一技术能够减少土建沉降，提高土建结构的稳定程度。排水固结法主要由加压系统、排水系统两部分组成，前者是在地基内部设置排水管、砂井，对地基的高透水性加以利用；后者包括真空排水法与降低水位法。

3结语

综上所述：近年来，土建工程在数量与规模上均有较大提升，土建行业取得明显进步。随着土建施工技术水平越来越高，土建工程质量也相应提升。在工程建设过程中，经常会遇到软土地基这类特殊的地质情况，需对其进行加固处理。软土地基施工技术经过几十年来的发展已经渐趋完善，在软基施工过程中，施工人员应当认真做好勘察工作，全面了解施工现场的实际情况，在此基础上选择最合适的一种或几种软基施工技术，并且严格按照规范要求处理软土地基，切实保障软基处理效果，有效提高地基承载力，确保土建工程施工质量。

参考文献

[1]孙凤先.路桥施工中的软土地基施工技术分析[J].科学技术创新，2019（05）：135-136.

[2]武晓燕.公路桥梁工程中软土地基施工技术分析[J].山西建筑，2019，45（05）：138-139.

[3]刘艳孝，马德龙.建筑工程中软土地基的施工技术分析[J].中国标准化，2018（24）：48-49.

[4]谭朝翔.路桥工程中软土地基施工新技术分析[J].建筑技术开发，2018，45（23）：123-124.

论文作者:汪华生

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年3期

论文发表时间:2019/6/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e108348c515758fa824c736.html