# 门窗安装各种质量通病成因分析及防治措施论文_贺于良

湖北省恩施精卫建设工程有限公司 湖北省 445000

摘要：门窗工程还是普遍存在着不同程度的质量问题，这些直接影响了门窗的使用功能和施工单位的声誉，也是影响住宅工程质量的主要因素。

关键词：门窗；质量通病；门窗安装质量通病

一、门窗安装的质量通病

门窗的安装存在许多质量命题，下面仅从九个方面容易发生的质量通病的现象、原因分析、防治措施三个方面进行阐述。

一）门窗扇翘曲

1）现象

门窗扇立面不在同一个平面内。门窗扇安装后关不平，插销棍插不进销孔内。

2）原因分析

①框、扇料断面小，型材厚度薄，刚度不够。

②型材质量本身不符合标准。

③窗扇构造节点不坚固，平面刚度差。

3）防治措施

①提高门窗扇的制作质量，门窗扇翘曲超过2mm，不得出厂使用，壁厚不得少于1.2mm。

②对已进场的门窗扇，要按规格堆放整齐，平放时底层要垫实垫平，距离地面要有一定的空隙，以便通风。

③窗扇四角连接构造必须坚固，一般做法为：上下横插入边、梃内通过转角连接件和固定螺钉连接，或采用自攻螺钉与紧固槽孔机械连接等型式。

二）门窗扇自行开关

1）现象

门扇开或关不能停留在需要的位置上（俗称走扇）。

2）原因分析

上下合页安装的轴线不在一条垂直线上

3）防治措施

①安装门扇前，先检查门框是否垂直。

②安装合页时应使合页槽的位置一致，深浅合适，上下合页的轴线在一条垂直线上。

三）门窗扇下坠

1）现象

窗扇安上玻璃后，不装合页一边上面的缝隙逐渐加大，下边的缝隙逐渐减小。门扇不装合页一边下面与地面间的缝隙逐渐减小，甚至开闭门扇时摩擦地面。

2）原因分析

①合页安装深度不一样

②合页大小不一样

3）防治措施

①安装门窗扇前，要检查扇的质量，按规定在扇上安好L形、T形铁角。

②合页的大小要选择适当，选用木螺钉要与合页配套。

③安装时，木螺钉应先用锤打人1/3深度，然后再拧人，不得打入全部深度。

④修刨门窗扇时，不装合页一边的底面，可多刨1mm左右，让扇稍有挑头，留有下坠的余量。

四）框与扇接触面不平

1）现象

门窗扇安装好关闭后，扇与框的边框不在同一平面内，扇边高出框边，或者框边高出扇边。

2）原因分析

①门窗变形；

②门框错位。

3）防治措施

①在制作门窗框时，裁口的宽度必须与门窗扇的边挺厚度相适应，裁出的口要宽窄一致，顺直平整，边角方正。

②门窗框扇要用干燥木材制作。运到现场后要认真保管，防止风吹、日晒、雨淋。

③在安装门窗扇前，根据实测门窗框裁口尺寸画线，按线将门窗扇锯正、刨光，使表面平整顺直，边缘嵌人框的裁口槽内，缝隙合适，接触面平整。

双弹簧门安装缺陷

1）现象

门扇与门口不平，对扇缝关闭后不在同一平面。

2）原因分析

中冒头高低不一。门扇与门扇或门挺磕碰。弹簧合页槽深浅不一，不光不平。门扇开关不灵。地弹簧（的龙）运转不灵。

3）防治措施

①弹簧门的对口缝要符合相关规定。

②弹簧门挺中间应呈圆弧凹面，安装弹簧门扇时，门边相应刨成圆弧凸面，并应吻合，以免门扇碰撞。

③地弹簧安装保证位置和标高准确。

六）关不严，锁不上的问题窗

1）现象

现象：在进行铝合金门窗开关时候会出现阻滞情况，每次开关就需要花费很大的力气了，有的时候即使关上了，也关不严锁不上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2）原因分析

①常见的关不严情况发生在窗扇与框之间密封胶条上，有的工人在施工过程中或者窗子在出厂的时候角部位置胶条切割不平均，或者干脆有的地方胶条甚至有一段没有

②铝合金门窗合页位置安装不正确，合页安装的或高或低都会导致门窗无法顺利开启或者关闭。

③铝合金门窗锁条和锁点安装位置合不上，具体表现在锁点位置安装不正确（因为锁条都是事先安装在扇上的，锁点配合锁条）。

④铝合金窗扇的风撑或者铰链安装时，没有将窗扇保证垂直，就直接将风撑或铰链拧死，这样整个窗扇不垂直再开启过程中产生扭矩，就会导致不灵活甚至于发生卡滞现象。

3）防治措施

①选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定，并与选用的门窗相匹配。

②对宽度超过1m的推拉窗，或安装双层玻璃的门窗，应选择双滑轮，或选用滚动滑轮。

③滑撑铰链不得采用铝合金材料，应采用不锈钢材料。

④用紧固螺丝安装五金件，必须内设金属衬板，衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上，也不得采用非金属内衬。

七）木门窗框变形

1）现象

①门框不在同一个平面内，门框接触的抹灰层挤裂，或与抹灰层离开，造成开关不灵。

②门窗扇不在同一个平面内，关不严。

2）原因分析

①木材含水率超过了规定数值。

②选材不当，断面小，而门窗扇尺寸过高、过宽，造成刚度不足。

③制作质量低劣，下料不方正、打眼偏斜，榫肩不方，榫眼结合松弛。

3）防治措施

①用含水率达到规定数值的木材制作。

②选用树种一般为一、二级杉木、红松，掌握木材的变形规律，合理下锯，不用易变形的木材，对于较长的门框边梃，选用锯割料中靠心材部位。对于较高、较宽的门窗扇，设计时应适当加大断面。

③门框边梃、上槛料较宽时，靠墙面边应推凹槽以减少反翘，其边梃的翘曲应将凸面向外，靠墙顶住，使其无法再变形。对于有中贯档、下槛牵制的门框边梃，其翘曲方向应与成品同在一个平面内，以便牵制其变形。

八）．雨水渗漏

1）现象

使用中门窗出现渗漏。

2）原因分析

①密封条质量差，安装质量不符合要求。

②玻璃薄，造成密封条镶嵌不密实。

③窗扇上未设排水孔，窗台倒泛水。

④窗框与饰面交接处勾缝不密实，窗框四周与结构间有缝隙。

3）防治措施

①密封条质量应符合《塑料门窗用密封条》（GB12002）的有关规定，密封条的装配用小压轮直接嵌入槽中，使用无“抗回缩”的密封条应放宽尺寸，以保证不缩回。

②玻璃进场应加强检查，不合格者不得使用。

③窗框上设有排水孔，同时窗扇上也应设排水孔，窗台处应留有50mm空隙，向外作排水坡。窗台泛水坡度反坡应重新修理。为使窗框内积水尽快排除，可在封边及轨道的端部50mm处钻3mm×8mm的隋圆形小孔，通过小孔将水排向室外。

九）门窗框外形不符合要求

1）现象

门窗框变形，门窗扇翘曲。

2）原因分析

①原材料配方不良。

②增强骨料用量不符合标准。

③角部焊接不牢固、不平整。

④存放不当。

3）防治措施

①门窗采用的异型材、原材料应符合《门窗框硬聚氯乙烯型材》（GB8814）等有关国家标准的规定。

②衬钢材料断面及壁厚应符合设计规定（型材壁厚不低于 1.2mm），衬钢应与PVC型材配合，以达到共同组合受力目的，每根构件装配螺钉数量不少于3个，其间距不超过500mm。

③四个角应在自动焊机上进行焊接，准确掌握焊接参数和焊接技术，保证节点强度达到要求，做到平整、光洁、不翘曲。

结束语

因便于取材，门窗窗在建筑工程中被普遍采用。为了确保门窗窗的质量和耐久性，制作过程中，应按施工规范对铝材的树种、材质等级、含水率等进行严格选材；有条件的必需将原材放进烘干房进行烘干处置，还应按设计要求和规范做好防腐、防虫、防火处置。并要求门窗框、扇的榫槽必需嵌合严密，以胶结料胶结并用胶楔加严。还应做到外表平整、无缺楞、掉角、裁口起线顺直、割角准确、拼缝严密；门窗窗制好后，还应立即刷一遍底油（干性油）防止受潮变形。

参考文献：

《GB50210-2016 建筑装饰装修工程质量验收规范

论文作者:贺于良

论文发表刊物:《基层建设》2018年第8期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f6e52e3e430fd1cd71f5bc4.html