# 建筑工程中高支模施工工艺及施工技术浅述论文_范晨旭

范晨旭

山东山能智城置业有限公司 山东济南 250220

摘要：随着我国高层建筑数量不断增加，从事建筑行业的工作人员应该加强对建筑工程中高支模施工技术质量的重视，因此，在实际的高支模施工工艺及施工技术中，施工人员应不断发现技术的不足之处，优化改革技术的细节问题，以此来保证工程的施工质量。我国的经济正以飞快的速度发展着，我国人们对生活品质的要求也越来越严苛，现代社会除了出现了大量先进的科技产品，优秀的建筑工程数量也不断增加着。这就导致了土地分配不均、不足的问题，为有效缓解这一问题，越来越多高层建筑出现在大众视野范围内。因此，高支模施工工艺及施工技术的应用就变得频繁起来，现已成为高层建筑施工不可缺少的技术。自进人二十一世纪以来，先进的科学技术已经涉及了各个领域，在建筑行业的发展更是明显，因此，优化高支模施工技术无论是对国家建筑行业的发展还是科技水平的提高都具有重要意义。

关键词：建筑工程；高支模；施工工艺；施工技术

前言：

高支模施工技术能够保证建筑物具有安全性和稳定性，这项施工技术的产生，不仅促进了建筑业稳定发展，也对我国社会的进步奠定了良好的基础，高支模施工技术在当前建筑工程中被广泛使用，但是在操作过程中却面临着巨大的挑战，一些技术类问题尚未得到全面的解决，因此，为了能够有效提升我国建筑工程的施工质量，就要采取科学、合理的措施提高建筑施工技术水平，从而提升建筑施工质量水平，促进建筑业蓬勃发展。

1 建筑工程中高支模施工技术的具体意义

随着城市化进程的不断加快，建筑物的结构逐渐向大型化和复杂化的趋势发展，例如：高层建筑、大型商场等，为了保证建筑施工的安全性和稳定性，需要依靠高支模施工技术的支持，高支模作为保障建筑工程质量的重要施工技术，近年来被建筑业广泛运用，已经成为了建筑工程施工过程的核心标准，高支模施工技术就是通过搭具有建支撑功能的模板对较高的建筑施工进行保护和支撑，属于高空作业，我国出台的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》内容明确指出，对于具有较高危险性的分部分项建筑工程中，混凝土模板支撑工程要求高支模搭设高度在5m以上，跨度在10m以上，另外，建筑工程的承载范围在10kN/m2以上，集中线承载能力在15kN/m2以上，当建筑工程超过较大危险性的范围，则需要搭设高度在8m以上，跨度在18m以上，另外建筑工程的承载范围在15kN/m2以上，集中线承载能力在20kN/m2以上，由此可见，高支模施工技术能够对建筑物施工起到辅助作用，从而确保建筑施工能够顺利完成，因此，在建筑工程施工过程中，进行高支模施工时，要具有科学性和安全性，必须做好质量监督管理工作，从而减少施工中出现影响因素，为建筑工程顺利施工奠定基础。

2 高支模施工技术具体要求

对于多层支模的施工，需要充分考虑上下支模保持统一，形成垂直线，以此为前提，继而可以将底座和点半等进行安装，在施工过程中，如果浇筑的梁和板跨度大于4m。就要将模板起拱，在操作过程中要把握好起拱的高度，可以控制在1‰~3‰左右。在高支模施工过程中，最关键的施工步骤是梁的立柱，要充分把握梁立柱的横竖距离，其距离普遍与板相同，特殊情况会以板的倍数为标准。高支模施工过程中，还需将高支模支撑区域和非支撑区域进行区间衔接工作，高支撑区的水平杆要伸向非支撑区域的立柱中，对支撑模板进行拆除时，要按照正确的顺序和相关规定进行工作，按照支模的先后顺序有序进行，在拆除过程中，对于支撑性不强的模板可以优先拆除，从而逐渐过渡到承重功能较强的模板，在模板拆除工作中，要与模板安装顺序相反，在拆除时要加强注意衔接部分，在拆卸过程中不要将拆除的材料进行抛掷，以免发生安全事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 建筑工程中高支模技术研究

3.1高支模施工技术检测

高支模技术是对建筑高8m以上的距离用钢管和脚手架搭建支撑结构，在施工中要充分考虑支架的稳定性，减少由于支护不稳定导致施工工作者或设备等受到伤害，所以要加强高支模施工技术的检测，以下分析：一是对建筑施工中的图纸和技术方案进行审查，确保其具有可行性，另外，还需对施工中使用的原材料进行质量检查，结合建筑施工的实际情况分析出高支模施工的用途，从而建立完整的高支模工程体系，保证图纸和建筑施工的项目能够完全匹配，对高支模施工所用的材料进行严格审查，从而确保施工的安全性。二是有效提升施工人员的综合水平，高支模施工质量的检测不是施工结束后才可以进行，而是要在施工过程中进行实时监督管理，以便出现问题能够及时采取相关措施进行解决。

3.2建筑工程高支模施工验收

对于建筑工程的施工而言，普遍都是通过招标的形式来建立的，通过拟定具体和合同内容规范施工的时间和质量，高支模施工结束后，要先通过施工单位进行自我检查，检查完毕上报给监理部门进行验收工作，全部合格后可以进行下一项施工内容，在对高支模施工进行检测过程中，可以通过专家对建筑环境和图纸等方面的具体分析，对施工方案进行反复验证，从而确定施工方案是否具有可行性，另外，还可以通过对修改方案的审核，对高支模施工中的衔接件进行质量检测，从而保证高支模施工没有松动和腐蚀情况，在检查过程中，如果发现问题，就要采取针对性措施对其进行修改，如果问题严重，需要将高支模施工全部拆除重新安装，直到检查标准合格为止，所以对建筑工程高支模施工验收的过程总体可以归纳为三点：方案、材料、施工。

3.3大型高支模拆除顺序

对于大型高支模拆除作业，等到现场现场留置出的与高支模施工条件相同的混凝土强度达到标准时，通过相关技术人员的及时上报，井监理公司审批后进行拆除工作，在拆除过程中，对于跨度比较大的区域，需要在强度达到标准时才能够拆除，在对大型高支模进行拆解之前，要对高支模表面进行清除，将杂物和建设材料等全部清除，另外，为了避免安全事故的发生，要拉好安全警戒线或设置较为醒目的警示牌，以免非工作人员进入施工现场。

4 建筑工程高支模技术质量检测

4.1高支模施工质量检测方法

为了能够提高高支模施工水平，就要对支架、部件等质量进行严格的审查，确保其符合施工标准，杜绝使用质量不合格的材料，在高支模施工过程中，要严格按照国家相关规定进行施工，在施工过程这种要进行全面的监察工作，从而使高支模施工符合国家施工标准，在施工时禁止违规施工行为，从而有效提升高支模施工质量。

4.2高支模施工安全防范措施

在进行高支模施工时，要按照相关规定制定详细的高支模施工方案，施工前要对高支模的设计、安装、拆除、浇筑等工作进行详细的编制，并且需要对制定的方案进行反复的验算，保证施工方案具有稳定性，建筑工程的相关管理人员和负责人对方案进行审批，确定具有可行性后方可进行施工作业，建筑工程高支模施工中所用的材料不能出现质量问题，避免由于材料不合格出现支撑不稳定等情况，在施工中对与反复使用过的材料要进行强度测试，确保其能够符合高支模施工标准。

结语

综上所述，高支模施工在现代建筑工程里有着至关重要的地位，能够在建筑施工中起到支撑作用，高支模技术作为建筑施工中一项重要的技术，通过建立支护结构，使高层建筑物在施工过程中具有安全性和稳定性，在当代建筑工程中被广泛应用，为了保证高支模施工的质量水平，需要施工单位对其进行高度重视，做好质量监测工作，对施工方案进行反复的审查，确保施工方案具有可行性，在施工过程中要制定健全的监督体系，通过实时监督的方式对高支模施工进行检查和验收，并且要结合相关规章制度落实到施工项目的各个流程中，从而保证高支模施工能够顺利完成，在对高支模进行拆除工作时，要按照顺序有序进行，从而有效提高建筑工程的质量。

参考文献：

[1]谭波.建筑工程高支模施工的实践[J].建筑知识：学术刊，2018（6）：473.

[2]苏文条.建筑工程中高支模施工工艺及施工技术浅析[J].江西建材，2017（03）：160-161.

[3]张伟.建筑工程高支模施工技术[J].全文版：工程技术，2016：158.

论文作者:范晨旭

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/908828951cc0aae024257ac1.html