# 电力线缆盘架存放装置论文_张秀华,赵杉,郭文涛,王雷,李玉超,张红涛

（国网山东省电力公司潍坊供电公司 山东潍坊 261041）

摘要：本文针对一种新型电力线缆盘架存放装置进行了简要分析。

关键词：电力线缆；盘架存放装置；现状；实施

1电力线缆及盘架存放装置的现状分析

电力线缆是电力输送的载体。根据用途不同，电力线缆大致可分为裸线和包芯线，裸线主要用于高空架线输电，包芯线主要用于地下电力输送。随着现代化城市输电的发展，地下电力输送已成为当今城市输电的主要手段。与之相对应的，包芯线的应用也就越来越多。包芯线由于要铺设在地下，因此必须保证足够的绝缘性能，这就需要包裹较厚的绝缘层，因此包芯线一般要比裸线粗的多。

目前，电力线缆一般是缠绕在电力线缆盘架上进行包装、运输和存放。电力线缆盘架一般包括两个同轴间隔设置的圆板，圆板之间通过同轴设置的圆筒固接在一起。这样，两圆板和圆筒就构成了一个“辊”，两圆板内壁和圆筒外壁就构成了一个圆环槽，也即“辊槽”，电力线缆就是缠绕在圆筒外周上，也就是这个圆环槽内。

由于包芯线一般都是铜芯的，而裸线一般是合金的，密度都很大，因此即使是单个的电力线缆盘架，轻则几百斤，重则几吨，因此给电力线缆的包装、运输和存放提出了更高的要求，特别是存放的要求更高。《电力设备存放规定》中要求，电力线缆盘架在存放时必须横向放置，严谨竖向放置，严谨在没有间隔支撑装置前提下上下叠放。横向放置，就是指电力线缆盘架（也即辊）的轴心线横向放置。横向放置的好处是用叉车或吊车吊装电力线缆盘架时，只需在圆筒内插装一根支撑杆，用吊车或叉车对支撑杆的两端向上施力即可，因此不会伤到电力线缆，非常方便。但横向放置的弊端也很明显，就是因为电力线缆盘架的外形是圆辊状的，横向放置到地面上后，电力线缆盘架容易受力滚动，因此必须使用辅助装置可靠固定才行。严谨竖向放置是为了避免在吊装电力线缆盘架时插伤或刮擦电力线缆外层绝缘皮，严谨上下叠放也是为了避免上下电力线缆盘架压迫电力线缆外层绝缘皮。

不管是裸线还是包芯线，电力铺设工程实施时所需要的数量都是巨大的，因此电力公司仓库必须存放大量的电力线缆盘架。由于没有存放电力线缆盘架的专用存放装置，目前电力公司都是将各种型号的电力线缆盘架按顺序摆放在仓库地面上，这样虽然解决了存放问题，但是每个电力线缆盘架都占据一个地面面积，导致需要大量的仓库。与电力线缆盘架相反的是，其他电力设备如变压器、补偿电容等都有长方体形的木质包装箱，可以上下叠放，这样就不需要太多仓库空间，因此单纯为存放电力线缆盘架而扩建仓库的利用率非常低下，导致仓库管理、维护费用反而居高不下。

2新型电力电缆盘架存放装置结构及实施方式

该新型装置是针对上述不足提供一种结构合理，使用时能快速组装、能够实现电力线缆盘架横向放置时的上下叠放，放置牢靠、取放简单，且在不使用时能方便拆卸存放、占用空间小的电力线缆盘架存放装置。

组装式支架结构主要包括底座和设置在底座上的两个铰架，两个铰架分别设置在底座的左半部上方和右半部上方，这样，底座和两个铰架就构成了一个“组合架”。组合架不但包括底座和设置在底座上的两个脚架，还包括有底座和两个铰架半包围成的“空腔”，而这个空腔就是用来存放电力线缆盘架的空间。

铰架包括通过铰轴铰接在一起的两根支臂，铰轴位于支臂上端，铰轴两端还连接有半环，这样吊车或行车就可以通过牵引半环而起到吊装铰架的作用，非常方便。支臂下端和底座角部之间设有卡装件，支臂下端通过卡装件与底座的四个角部卡装在一起，这样，同一铰架的两根支臂下端就分别卡装到底座同侧的两个角部上。

在该电力线缆盘架存放装置中，还包含有一个上架，上架位于组合架空腔内并由铰架的四个横臂支撑住。上架边部与支撑配合的横臂间设置有锁紧件，锁紧件的主要作用，是将上架与横臂锁紧在一起，也就是将上架锁紧在两铰架之间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这样，两铰架下端固定卡装在底座的四个角部，而两铰架的中上部则通过上架和锁紧件固定锁紧在一起，就构成了一个比组合架结构更稳定、有两个铰架支撑的具有上架和底座这上下两层结构的“层叠架”。层叠架在三角架的支撑下在前后方向上具有极强的结构稳定性，在受到外力作用后不会在前后方向上晃动。因为两三角架是通过上架和底座连接在一起的，因此两个三角架在左右方向上相互支撑，也保证了层叠架在左右方向上的结构稳定性，避免了受力后在左右方向上的晃动。

底座中部设有底座孔，底座孔与电力线缆盘架对应设置，也就是说底座孔的宽度比电力线缆盘架宽，但是长度要比电力线缆盘架的直径要短。当把电力线缆盘架用吊车吊装或用叉车叉装到底座孔上方落下时，电力线缆盘架的最下端会进入底座孔，但是电力线缆盘架的外周会卡装在底座孔侧壁上。这样，底座不但起到了存放电力线缆盘架的作用，还通过底座孔卡住了电力线缆盘架，起到了对电力线缆盘架的固定作用，因此，使存放和固定电力线缆盘架的操作整合为一步，且操作更加简单。

同样的，上架中部也设有一个孔，该孔称为上架孔，上架孔的主要作用也是用来存放电力线缆盘架。因为层叠架在高度上是三角形形状，而上架又设置在支臂的中部或中上部，为了保证本层叠架存放电力线缆盘架的稳定性，上架孔内的电力线缆盘架要小于底座孔内的电力线缆盘架。

从力学上进行分析可以得知，因为层叠架整体呈三角形，因此层叠架本体的重心在层叠架中下部的中心。当底座孔内卡装电力线缆盘架后，由于电力线缆盘架自重远大于层叠架的重量，因此底座孔卡装电力线缆盘架后的重心基本就是电力线缆盘架自身的重心。当上架孔内也吊装电力线缆盘架后，由于上架孔内的电力线缆盘架尺寸小于底座孔内电力线缆盘架，因此上架孔内的电力线缆盘架重量也必定小于底座孔内电力线缆盘架重量。因此，底座孔和上架孔内都卡装电力线缆盘架后，层叠架和两个电力线缆盘架的总重心将比底座孔内电力线缆盘架的中心稍高一点，但依然位于层叠架的下部，这样就保证了在横向放置且上下层叠方式电力线缆盘架时的结构稳定性和上下电力线缆盘架的互不干涉性。

在使用时，需要先将该电力线缆盘架存放装置快速组装起来，其操作步骤是：先用吊车或叉车或人力通过半环将铰架吊起，然后将支臂下端通过卡装件卡装到底座上，这样就完成了组合架的组装工作；然后用吊车或叉车或人力将上架吊装到横臂上并用锁紧件锁紧固定，这样就完成了层叠架的组装工作，操作既简单又快速。

当需要存放电力线缆盘架时，只需在电力线缆盘架的圆筒内插装支撑杆，然后用叉车叉住支撑杆两端并送入底座孔或上架孔上方的空腔内，当电力线缆盘架到达底座孔或上架孔上方时，控制叉车缓缓放下电力线缆盘架并退出，即可完成电力线缆盘架的存放工作，操作非常简单。

当需要取用存放的电力线缆盘架时，只需在电力线缆盘架的圆筒内插装支撑杆，然后用叉车叉住支撑杆两端并抬升，这样就可以将电力线缆盘架抬离底座孔或上架孔，最后驱动叉车将电力线缆盘架拖出空腔即可，操作非常简单。

取用完毕需要拆卸时，与组装过程相反，即先解锁锁紧件并取下上架，然后把铰架用吊车或叉车吊离或人力抬离底座，并将铰架的两根支臂并拢后存放，可以节省存放空间。在该电力线缆盘架存放装置中，底座孔能够盛装整个上架，这样在拆卸后，就可以大大减小该电力线缆盘架存放装置的占用空间，为存放其他电力设备提供了更多空间。

结语

综上所述，采用这种结构的电力线缆盘架存放装置，结构合理，能够在刀头径向上自动夹持、松开螺钉，在刀杆轴向上自由伸缩，且能在细长水平安装孔内安装、拆卸并取出螺钉、成本较低，特别适合在狭长的安装孔内转动螺钉使用。

参考文献：

[1]李文萃，蔡頔，王春迎，等.一种新型余缆盘缆装置及使用规范[J].信息通信，2016（2）：197-198.

[2]林彩群.一种电力线缆放线装置：，CN205666551U[P].2016.

作者简介：

张秀华（1970.11-），女，山东潍坊人，吉林大学会计专业，高级会计师，物流师，单位：国网山东省电力公司潍坊供电公司

论文作者:张秀华,赵杉,郭文涛,王雷,李玉超,张红涛

论文发表刊物:《电力设备》2018年第7期

论文发表时间:2018/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92f8aa765bdc134f88967efa.html