# 一种可伸缩转弯的接户线套管研制论文_黄秦

（广东电网有限责任公司梅州电局 广东梅州 514021）

摘要：接户线应从低压电杆上引接，不得在档距中间悬空连接。接户线沿墙水平排列敷设时，中性线应靠墙壁敷设，垂直排列时，中性线应敷设在最下方。接户线的连接，在连接处应将线芯清理干净并涂凡士林，连接好后应用绝缘包布包好。接户线与电杆上的主导线应使用并沟线夹进行连接；铜、铝导线间应使用铜铝过渡线夹。接户线还需使用专门的套管保护，本文根据现实需要主要介绍一种可伸缩转弯的接户线套管研制制过程，技术原理。

关键词：可伸缩；转弯；接户线；套管；研制

1技术背景

接户线是通过套管引至表箱，套管对接户线安全可靠运行非常重要。现在常用的套管需要现场进行裁剪，转弯处还需要通过弯头连接在一起，这种安装比较费时间，而且弯头与套管连接的地方可能会脱落导致接户线外露，用电户还会利用这个弯头连接处进行窃电行为，比如断零等，这种在套管内进行窃电的行为往往不容易被发现。

2研制内容

为了解决现有技术的不足，我们提供一种可伸缩转弯的接户线套管，该可伸缩转弯的接户线套管设计新颖、结构简单、安装方便快捷。一种可伸缩转弯的接户线套管，包括有套管主体，套管主体包括有分别呈直管形状的前端直管部、后端直管部以及呈波纹管形状的波纹管部，前端直管部位于波纹管部的前端侧，后端直管部位于波纹管部的后端侧，前端直管部的后端部与波纹管部的前端部连接，后端直管部的前端部与波纹管部的后端部连接，且前端直管部、波纹管部以及后端直管部为一体结构；

前端直管部的芯部开设有完全贯穿的前端直管通孔，后端直管部的芯部开设有完全贯穿的后端直管通孔，波纹管部的芯部开设有完全贯穿的波纹管通孔，前端直管通孔、波纹管通孔、后端直管通孔从前至后依次连通。所述前端直管部的后端部与所述波纹管部的前端部熔接，所述后端直管部的前端部与波纹管部的后端部熔接。所述前端直管部、所述波纹管部、所述后端直管部注塑成一体结构。

3附图说明

图1为一种可伸缩转弯的接户线套管的结构示意图。

在图1中包括有：1——前端直管部 2——后端直管部3——波纹管部。

图1

4.具体实施方式

如图1所示，一种可伸缩转弯的接户线套管，其包括有套管主体，套管主体包括有分别呈直管形状的前端直管部1、后端直管部2以及呈波纹管形状的波纹管部3，前端直管部1位于波纹管部3的前端侧，后端直管部2位于波纹管部3的后端侧，前端直管部1的后端部与波纹管部3的前端部连接，后端直管部2的前端部与波纹管部3的后端部连接，且前端直管部1、波纹管部3以及后端直管部2为一体结构。

前端直管部1的芯部开设有完全贯穿的前端直管通孔，后端直管部2的芯部开设有完全贯穿的后端直管通孔，波纹管部3的芯部开设有完全贯穿的波纹管通孔，前端直管通孔、波纹管通孔、后端直管通孔从前至后依次连通。

前端直管部1的后端部与波纹管部3的前端部熔接，后端直管部2的前端部与波纹管部3的后端部熔接；或者，前端直管部1、波纹管部3、后端直管部2注塑成一体结构。

波纹管部3可以实现伸缩以及折弯，即在接户线穿过该套管通孔时，本实用新型可以根据安装位置进行伸缩以及折弯，这样就可以有效地避免外接延长套管或者安装弯头的现象，安装方便快捷。

5应用效果

研制一种可伸缩转弯的接户线套管，制定好常用的规格，无需现场裁剪，转弯处也无需通过弯头进行连接，方便携带并安装，进一步提高装表接电的施工工艺，提高现场施工人员装表接电的工作效率，节省现场装表作业的时间，更好保障进户线的安全运行。

图2实物图

图3 现场应用图

本论文来源于广东电网有限责任公司职工技术创新项目；项目名称：可伸缩转弯的接户线套管；项目编号：031400KK52190057

论文作者:黄秦

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9393b308f81f29cfdbf53033.html