# 120阀滑阀研磨机的优化设计论文_刘忠诚

齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司 黑龙江齐齐哈尔市 161002

摘要：介绍了120阀滑阀研磨机的工作原理，提出了120阀滑阀研磨机的优化设计方法。

关键词：120阀；滑阀；研磨机

1引言

滑阀是120型货车空气控制阀的主阀组成中核心零件，滑阀背面与节制阀配合，滑阀底面与滑阀套配合，在主活塞杆的作用下，完成切换风路的工作，滑阀工作面的研磨质量直接着影响120阀的气密性功能。《铁路货车制动装置检修规则》中规定，滑阀质量特性级别中的关键特性是滑阀底面、背面的研磨粗糙度为Ra0.2。

一般滑阀研磨机都存在着偏磨现象，引起偏磨主要原因三个方面，第一是滑阀研磨面与油石之间的研磨速度不均，第二是滑阀研磨面与油石之间接触面不均，第三是滑阀研磨面与油石之间的予紧力调整不当。通过优化120阀滑阀研磨机结构，来提高研磨质量，保证120阀的气密性功能。

2滑阀研磨机的工作原理

滑阀研磨机见图1，滑阀研磨机结构组成见图2，主要机构包括：1横向往复运动机构、2垂直上顶机构、3连接机构和4纵向往复运动机构四部分。工作原理：油石固定在横向往复运动机构上，滑阀固定在连接机构上；纵向往复运动机构带动连接机构，使滑阀在油石上做纵向往复运动，通过垂直上顶机构在滑阀与油石之间施加作用力。

图1 滑阀研磨机

图2 滑阀研磨机结构组成

3研磨机的优化设计方法

3.1纵向往复运动机构的设计

纵向往复运动机构见图3，其由1拉杆、2密封环、3导套、4转盘、5减速电机、6箱体、7限位滑槽、8盖、9轴承和10连接轴组成。其中拉杆与限位滑槽连接，拉杆末端与研磨的压头连接，密封环保证研磨的灰尘不加入箱体，导套保证拉杆运动的稳定性，转盘与减速电机靠键连接，轴承在限位滑槽里转动，连接轴将轴承固定在转盘上。

图3 纵向往复运动机构

往复纵向运动机构的工作原理：减速电机带动转盘做旋转运动，轴承既绕电机轴线转动，又绕转盘上的连接轴转动，轴承相对限位滑槽做直线运动，由限位滑槽带动拉杆做直线往复运动。结构的优点是运动平稳，轴承的滚动摩擦散热好。

3.2横向往复运动机构的设计

横向往复运动机构见图4，其由1夹头、2弹簧（1）、3油石架、4卡头、5限位滑槽、6凸柱、7转轴、8固定座、9气缸、10止回弹性板、11顶头（1）、12齿轮、13顶头（2）和14弹簧（2）组成。其中夹头将油石固定在油石架上，弹簧（1）保持卡头与齿轮牙口顶紧，限位滑槽与油石架连接，凸柱在限位滑槽内，转轴将齿轮与凸柱连接，气缸可以推动卡头顺方向转动，顶头（2）在弹簧（2）作用下可以推动卡头逆方向转动，止回弹性板使齿轮只沿顺方向转动。

图4 横向往复运动机构

横向往复运动机构的工作原理：弹簧（1）保持卡头与齿轮牙口顶紧，气缸动作使顶头（1）推动卡头，卡头使齿轮转动，齿轮通过转轴使凸柱转动，凸柱转动带动限位滑槽及油石架做直线运动；气缸动作使顶头（1）退回，弹簧（2）推动卡头逆方向转动，由于止回弹性板的作用，齿轮不能逆方向转动，这个过程是卡头脱出并越过几个齿轮牙归原位。结构的优点是旋转运动转变成直线运动的过程是按需要分步进行。

3.3系统控制的设计

系统控制由PLC控制，通过PLC控制电机的转速，也就控制了纵向往复运动的频次；当完成一次纵向往复运动时，PLC发出指令横向往复运动机构的气缸动作一次，这样就完成了滑阀的一次完整的运动，实现了均匀研磨。

4结论

通过120阀滑阀研磨机的优化设计，可以将纵向往复的运动速度调整到最佳值，将垂直上顶机构调整到临界点，不仅提高了研磨质量，也提高了工作效率。

论文作者:刘忠诚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/93e962592621b5ea405d162e.html