# 不动产登记中地形图符号库制作的技术探讨论文_何东飞,王亮亮

甘肃省测绘工程院 甘肃兰州 730050

摘要：为了快速、准确的制作地形图符号，本文依据国家地形图图式标准，制作了不动产登记地形图中1：1000比例尺的点、线、面符号库，并探索了符号制作中的通用设置，为以后制作符号提供了便捷的途径。

关键词：不动产；地形图；图式；符号库

0 引言

近年来，全国各地开始启动不动产登记颁证工作，各地陆续开展不动产统一登记试点工作。为方便联网查询、地籍管理，编制好的地籍图需要存入到MDB数据库中，地形图符号库是数据库的重要组成部分，而常用的符号库并不能满足不动产登记的图式要求，通过在ArcGIS中进行符号组合制作地形图符号太慢而且不能移植，因此快速制作符合图式要求并可以移植的地形图符号库变得十分迫切[1,2]。

地形图符号是直观表达地物特征的媒介，常见的地形图符号一般包括点、线、面符号，是通过形状、颜色、大小等来表达地物的数量和质量特征[3]。

本文详细介绍了一种快速制作地形图符号库的量化方法，依据《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1：500 l：1000 l：2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2017)(以下简称“图式”) [4]，首先，通过不断试验，量化了符号制作过程中的通用设置，可以快速、便捷的设计点、线、面符号；然后，利用PS、Font Creator Program（字体编辑器）和ArcGIS等软件，制作单个1：1000的地形图符号；最后建立1：1000地形图符号库。

1 符号库制作的技术方案

地形图符号一般为点、线和面状三种符号。这三种符号虽然各不相同，却相互关联。比如，线状符号由点状符号、线状符号组合而来，面状符号由点状符号和线状符号构成组合而来，但都离不开点状符号。因此，在设计地形图符号时，首当其冲的是设计点状符号。

国家l：500、l：1000、l：2000三种比例尺地形图共用同一图式，符号特征类似，设计地形图符号库时，以l：1000比例尺符号为基础，其他比例尺符号通过调整1：1000比例尺符号而来。在进行地形图符号设计时，对l：500的地形图，通过将1：1000符号缩小0.5倍进行符号化；1：2000比例尺地形图，则通过将1：1000符号放大2.0倍进行符号化。

在ArcGIS原有符号库中作缩小、放大等操作时难以控制符号变换的尺寸。按照图式规范，用统一的图式在Font Creator Program软件中制作字体库(yzl000．ttf)，在ArcMap的Style Manager中建立自己的符号库(yzl000.style)，用来编制点状、线状、面状符号。

2符号制作中的通用设置

2.1 点状符号的大小设置

地形图点状符号有大约有200多种，按1：1000比例尺将需要的点状符号打印出来，打印出来的点状符号高度为H1，图式的高度为H2，ArcGIS中的符号大小为L1，则需要设置的点符号大小为L2=L1*H2/H1，可达到一次性完成点状符号的大小设置。

2.2 线状符号的循环设置

线状符号一般由多种线条和点状符号通过设置循环组成，如果设置有误，经过几个循环后就会出错。将一条线状符号的所有线条和点符号的样式长度设为同一值，即一个循环单位长度。经过多次试验，当间隔interval值为2时，13个方块=8mm，依此类推，当循环长度为a时，需要的方块数为x=13*a/8，按图式的距离计算完方块数后，调节黑色方块和白色方块来设置线条的样式。interval值约小，8mm所代表的方块数越多，8mm所代表的方块数为：8mm=13*interval1/interval2，interval1为原来的间隔值，interval2为调小的间隔值；同理，interval值约大，8mm所代表的方块数越少，8mm所代表的方块数为：8mm=13*interval1/interval2，interval1为原来的间隔值，interval2为调大的间隔值，经过大量的实验得出，interval值为2方便设置方块数。

2.3 面状符号的填充设置

地形图中的面状符号大多由菱形分布的点状符号和包围点状符号的范围线组成，以1：1000比例尺为例，单个标记填充符号的X、Y偏移距离为10mm，利用标记填充符号制作点状符号时，选择需要的点状符号，并设置大小，通过两个图层的组合制作出所需的一个循环单元，在填充属性标签中分别设置两个符号的偏移尺寸，一个符号X偏移值为10mm，另一个符号Y偏移值也为10mm，两个符号的X和Y间距均为20mm[5]，如图4所示；封闭界线的制作方法可以依据线状符号的制作方法。

3字体库和符号库的制作

3.1 字体库的制作

点状符号的制作有图片标记符号和字符标记符号两种方法。字体标记符号为矢量图形，不仅占用的存储空间少，而且不会随图形自身的放大缩小而变得模糊；而图片为栅格，虽然制作简单，但不易控制其尺寸，经过比对分析，最终采用字体符号制作点状符号[5]。

用字体编辑软件绘制符号时难以控制符号的尺寸，可以先在Photoshop软件中按300*300的尺寸建立一个画图区域，在此区域中按图式的相对尺寸绘制地形图符号，图形用纯色（红、黑、蓝等深色），背景颜色用白色即可（白色矢量化效果好），绘制完成后转换为位图(bmp)格式，导入到Font Creator Program软件中通过矢量化建立字体库。

在Font Creator Program软件中新建字体文件，将已编制的bmp格式的位图导入，通过矢量化，将地形图符号由栅格转换为矢量，如图1所示。通过“字体安装”或直接将字体文件拷到windows的font目录下，均可将新设计的字体库安装到自己的操作系统中。

图3 制作的线状符号

Fig.3 Line symbols made

3.4 面状符号的制作

面状符号是指在地形图上连续分布的依比例尺面状地物，如菜地、旱地等。面状符号由一条范围线包围，里面填充的是不同大小、颜色、形状的点状符号和不同的颜色、方向的线状符号[5,6]。

ArcGIS10.1面状符号的绘制有六种方法，本文研究的是利用标记填充符号制作点状符号、利用简单填充符号制作封闭界线的方式制作面状符号。图4为制作的菜地符号。

图4 制作的面状符号

Fig.4 Area symbol made

4结束语

本文利用ArcGIS、Photoshop、Font Creator Program等软件，依据国家基本比例尺地形图图式，探索出了一种基于ArcGIS软件采用通用设置制作地形图符号库的快捷方法，将点、线、面状地形图符号的制作进行量化，并最终建立了1：1000地图符号库。制作的地形图符号库不仅符合图式标准，而且制作方法简单、快捷，使用方便，并且具有可移植性，通过应用于实际生产，满足作业的需求。但对于一些特殊的符号，还需要通过编程等方法实现。

参考文献

[1] 强建华.基于ArcGIS的矿产资源类型符号库的设计与实现[J]．中国煤炭地质，2009，(9)：128-139.

[2] 王丽.基于ArcGIS地图符号库的建立方法研究[J].科技与生活，2015，38(8)：154-160.

[3] 郭微.基于ArcGIS建立大比例尺地形图符号库的研究[J]．测绘与空间地理信息，2017,40(5)：101-103.

[4]中国国家标准化管理委员会.《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017 [S].北京：中国标准出版社，2018：5.

[5] 向红梅. ArcGIS软件中地形图符号库制作及图形符号化的技术与方法[J].矿山测量，2008，(2)：38-44.

[6] 王明孝，刘晓兰，魏家琳等.CASS7.0的符号库文件结构解析及自定义符号的实现[J].地理空间信息，2011，9(5)：12-14.

[7] 周燕.基于ArcGIS的地图符号库的制作[J].科技与生活，2012，(14)：168-170.

[8] 熊伟等.应用ArcGIS软件制作国标地形图符号[J]．测绘与空间地理信息，2005，(3)：7l-73．

作者简介

何东飞（1984-），男，甘肃武山人，助理工程师，本科，主要从事工程测量、不动产测量、地理国情监测等方面的工作。

论文作者:何东飞,王亮亮

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年13期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/956cfa5c0614552ba01b5231.html