# 谈谈砖混结构房屋建筑震后的检测鉴定及加固处理措施论文_许钊

摘要：在地震灾害中，砖混结构的房屋建筑在地震中容易受到破坏，影响结构的正常使用，因此，对于一些可以再次使用的建筑，必须要对建筑结构的受损程度进行检测鉴定，并根据其实际情况进行加固处理。

关键词：砖混结构建筑；地震后；检测鉴定；加固处理

1.砖混结构建筑震后检测鉴定及加固的必要性

在所有的地质灾害中，地震对房屋建筑正常使用的影响是极大的，常常会导致建筑物直接失去使用功能。而且近几年来，我国地震灾害频繁发生，时至今日，已经有不计其数的房屋建筑被损毁，使得人们的生活质量严重下降。在建筑工程的建设中，砖混结构因其造价低、取材方便、性能良好，被广泛用于建造低、多层民用和公共建筑，是目前我国城镇与乡村中住宅建筑和学校公寓等普遍采用的形式。砖混结构基本材料和连接方式决定了其脆性性质，变形能力小，导致房屋的抗震性能较差。因此，建筑受到地震灾害后，就要重视房屋建筑结构的检测与鉴定，房屋鉴定工作包含了很多步骤，比如房屋外观检测、侧向位移检测、裂缝检测以及房屋结构和构件损伤情况检测等。只有对地震灾害中幸存的房屋建筑进行全面的检查和鉴定，才能确定其是否具有继续使用的价值。

2.砖混结构房屋建筑震后的检测鉴定

当发生地震后，房屋建筑结构的检测鉴定工作应该按照下列步骤进行。

2.1应急勘查分区

震灾区域应急勘查并分区，首先应对受地震灾害影响区域的建筑进行紧急宏观勘查，根据勘查结果划分为不同受损区，为建筑结构的检测鉴定工作提供依据。通常情况下，按照区域的受损程度的不同的判断如下表1所示。

2.2检测鉴定及评估

对受地震影响的建筑物现有承载能力和抗震能力进行应急评估。方式以目测建筑损坏情况和鉴定工作人员的经验判断为主，必要时可查阅尚存建筑档案或辅以仪器检测，同时应采用统一编制的检查、检测记录。需要指出，应急评估不能替代结构可靠性与抗震性能的检测评定。应急评估的现场检查顺序，应由外到内。对于破坏严重或者濒临倒塌的建筑，可不进行内部检查。砖混结构民房的外部检查应以下几项为重点：①建筑结构体系及其高度、宽度和层数；②承重墙的倾斜、变形；③场地类别及地基基础的变形情况；④建筑外观损伤和破坏情况；⑤建筑附属物的设置情况及其损伤与破坏情况；⑥建筑疏散出口及其周边的情况；⑦建筑局部坍塌情况。建筑内部检查时，要对所有可见的构件、配件、设备和管线等进行外观损伤及破坏情况进行检查，对于重要部位，可剔除其表面装饰部分。对于砖混结构民房，应着重检查承重墙、楼、屋盖与楼梯间墙体构件及墙体交接处的连接构造；圈梁、构造柱的设置与连接构造；非承重墙和容易倒塌的附属构件。

3.砖混结构房屋建筑的加固处理措施

3.1墙体加固

3.1.1钢筋混凝土面层加固

钢筋混凝土面层即钢筋网夹板墙，是指把需加固的砖墙表面除去粉灰层后，两面附设6～10的钢筋网片，然后喷射砂浆的加固方法。钢筋网应与原结构有可靠连接，竖向钢筋应与楼板或屋面板连接，底层还需锚固在基础上；水平钢筋应与两端原墙体有可靠连接；墙体两侧的钢筋网还需设置拉结筋。

3.1.2修补和灌浆

对于开裂轻微的墙体，可采用压力灌浆修补，对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级偏低的墙体，可采用满墙灌浆加固。修补后墙体的刚度和抗震能力，可恢复到原砌筑砂浆的强度等级。

3.2构造柱加固

3.2.1加大截面加固法

加大截面加固法又称为外包混凝土加固法，主要是通过加大原构造柱的混凝土截面和配筋量，提高构造柱的刚度和抗剪能力。在增大截面加固中，应加强新、旧构造柱之间的连接，将原构造柱表面凿毛，使新旧混凝土协同工作，充分发挥新构造柱的作用。这种方法截面尺寸增加较大，必要时可仅在室外加固，但须保证新、旧构造柱之间有可靠的连接。

3.2.2湿式外包钢加固法

湿式外包钢法就是在构造柱四周或两面包以型钢的加固方法，一般优先选用角钢。角钢之间通过缀板连接，在型钢和原构造柱之间用环氧树脂灌浆，角钢下端应锚固于基础中。经外包以后，由于柱的核芯混凝土受到型钢套箍和缀板约束，柱子的延性也大为提高。采用这种方法构件的截面尺寸增加不大，但用钢量大，造价高，适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸的结构加固。

3.3预制板的加固

预制板裂缝的加固可采用贴碳纤维加固法。碳纤维的抗拉强度是钢材的十几倍，具有很好的抗拉性能。贴碳纤维加固的机理是将碳纤维布采用高性能的环氧类结构胶粘贴于预制板的表面，利用抗拉强度大的碳纤维达到增强构件承载能力和刚度的目的。

3.4结构整体性加固

3.4.1增设构造柱

新增的构造柱应布置在房屋四角、楼梯间以及平面不规则的转角处，并根据房屋的现状在内外横墙交接处隔开间或每开间设置。外加构造柱在平面内宜对称布置，由底层开始，沿房屋高度贯通，且不能错位，外加柱应与墙体有可靠的连接。新增构造柱也可以通过对原有纵横墙交接处的墙体，通过加大截面加固法或湿式外包钢加固法进行加固。

3.4.2增设圈梁或钢拉杆

增设的圈梁宜在楼、屋盖标高的同一平面内闭合；在阳台、楼梯间等圈梁变标高处，应局部加强；变形缝两侧的圈梁应分别闭合。浇筑圈梁时应将墙面凿毛、湿水，以加强圈梁和墙体的粘结。对于内墙不方便增设混凝土圈梁的，采用钢拉杆代替。钢筋拉杆宜通长拉结，并沿墙两边设置。对于较长的拉杆中间应加法螺丝，以便拧紧拉杆。对于暴露在外面的拉杆或垫板应作防锈处理。

结束语

总而言之，地震灾害对房屋建筑产生的影响是极其严重的，也是不可避免的。在地震灾害以后，对尚存使用功能的房屋进行鉴定和加固是降低地震灾害带来的经济损失的重要方法。鉴定和加固工作关系着建筑使用者的生命财产安全，因此我国必须要重视房屋鉴定和加固工作的质量。

参考文献

[1]郑强.某建筑震后结构安全性评定与检测[J].油气田地面工程.2006.

[2]徐小军，刘慧萍.建筑结构检测评估的探讨[J].中国科技信息.2010.

[3]伟宗兰，郭鸣权，等.强地震下不同建筑结构形式房屋受损研究[J].江苏建筑.2009.

论文作者:许钊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第36期

论文发表时间:2018/6/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97d58569fa8d51b1d97b0981.html