# 刍议建筑工程规划竣工测量技术与方法论文_王红凡,李华建

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 江苏南京 210000

摘要：自改革开放以来，我国的社会经济保持着高速发展，经济体量不断壮大，已经成为世界第二大经济体，而随着经济的发展，工程建设速度也在不断加快，科学技术水平也在不断进步，先进的工程测量技术在工程建设中的作用也越发明显和重要。测量技术也随之不断发展以及更新，就当下测量技术进行改造提升，本文主要研究和探讨了建筑工程规划竣工测量技术与方法。

关键词：建筑工程；规划竣工；测量技术；测量方法

建筑工程规划竣工测量主要指的是在建筑工程施工过程中，利用相关测量技术及方法对已经竣工的建筑物进行精准测量，测量的内容包括形位置状、平面高度、与周边距离、载体面积等。随着我国经济社会的全面发展，人们物质文化需求越来越多，对房屋建筑的要求也越来越高，所以我国相关建筑单位也相继颁布了一些建设许可证，进而有效确保建筑工程的验收工作能够顺利开展，最终保障建筑工程的质量和安全。

1.建筑工程规划竣工测量的内容

随着我国建筑业的蓬勃发展，相关职能部门也颁布了很多建筑工程的法律法规，比如地下管线档案信息管理办法、城市规划法等，所以我国在建筑规划竣工的测量工作上也是非常重视的。建筑工程规划竣工测量的内容主要包括研究建筑物的高度、形状、位置等。在我国建筑工程的发展过程中，城市规划区的建筑工程需要在六个月内报送相关建筑工程的竣工材料，资料也必须根据国家规定来严格执行。同时需要制定准确的管线工程图、竣工测量数据等，建筑工程规划竣工测量的准确和发展成果，对于我国现代化的城市建设、新型城镇化的发展都起着至关重要的作用和意义。另外较好的建筑规划竣工验收，对于提高人民群众生活的水平也是坚强的保证。现在，在我国很多地区都对建筑规划竣工测量有着较为严格的标准和要求，进而促使相关施工单位、工程管理部门都取得了较好的质效，包括经济效益和社会效益。

2.建筑工程规划竣工测量的原则

2.1标准统一

在建筑工程规划竣工测量的过程中，管理人员必须采取统一的测量标准和技术要求，比如利用同一平面坐标系统来对高层建筑基准进行相关测量，可以有效比较建筑工程规划竣工前后，分析相关差异。

2.2现场测量

在建筑工程规划竣工测量的过程中，为了有效确保数据的真实可靠性，相关人员需要采集核实现场的信息数据，并按照采集的数据进行相关计算，确保建筑工程规划竣工测量数据能够符合相关标准。

2.3加强测量条件

在目前的建筑工程规划竣工测量过程中，很多测量条件因为时间的推移而出现老化的状况。所以为了确保测量数据的真实、准确，必须按照使用的范围要求而提供更精良的测量工具，进而为测量人员提供工作便利。

2.4诚信

在我国建筑工程规划竣工测量工作的发展过程中，为了确保测绘工作顺利和高质量完成，必须保证相关测量人员具备相应的资质，即拥有相关测绘资质证书。同时要确保业务范围由测量单位来承担，从而在建筑工程规划竣工时可以更加客观全面、准确真实地测量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.建筑工程规划竣工的测量技术

3.1地下管线测量的技术

地下管线测量的技术在建筑工程规划竣工测量中起着非常关键的作用，一般情况，地道管线测量技术包括测量通讯、排水、排污、电力、燃气等多种管道。所以在我国建筑测量行业的快速发展过程中，在测量这些类型的管道时需要采取行之有效的方法，比如目前比较流行的跟踪测量方法等。这种方法主要指的是在测量过程中对相关数据进行及时有效记录，比如管径种类、管线材质等。另外也必须探测相关金属管线，对于一部分没有办法探测的地方，可以采用开关检测等方法来进行相关测量，进而确保地下管线测量的技术能够发挥真实性、准确性的作用。

3.2竣工地形的测量技术

在建筑工程规划竣工测量技术中，对竣工地形进行测量一直是比较困难的环节，一般在竣工地形测量的过程中，必须确保原图质量，并修测之前的地形图，只有原图符合精准度的要求，那么才可以确保测量工作开展的高效顺利。一般情况，对竣工地形的测量必须确保与邻近控制点的测量关系，比如测量没有固定点的地标，必须利用借鉴测量等特殊的测量方法。在测量民房建筑物时，需要按照法律规定进行审核，确保测量数据科学、合理。另外，在测量城市规划竣工的过程中，必须利用指导线来测量，同时按照后视点距离进行相关审核。

3.3周边建筑关系的测量技术

在测量城市建筑规划竣工的过程中，一般因为建筑物和周边建筑物的平面位置关系，所以在对测量竣工建筑时，如果竣工建筑物属于同一个小区，并与邻近建筑物有平面位置关系时，那么相关测量人员需要按照相关法律规定进行测量，必须确定建筑物和邻近建筑物的关系是否符合相关技术要求和标准，确保竣工测量工作在法律框架下有序进行。另外在和邻近建筑物竣工测量审核中，可以利用建筑物和邻近建筑物间的其他景观来进行有效的测量，进而确保规划测量技术质量的快速提升。随着我国新型城镇化、特色小镇、长城融合的不断推进，在很大程度上，也是对周边建筑关系测量技术发展的促进和提升。同时如果这项技术能够受到施工单位的有效重视，那么将确保规划竣工测量技术得到更快的发展。

结束语

写此篇文章的主要目的是分析了建筑工程规划竣工测量的内容，研究了建筑工程规划竣工测量的原则，包括标准统一、现场测量、加强测量条件、诚信等，探讨了建筑工程规划竣工的测量技术，包括地下管线测量的技术、竣工地形的测量技术、周边建筑关系的测量技术等，希望通过本文的分析和研究，能为我国建筑工程规划竣工测量技术与方法的提升提供更多的参考和借鉴。

参考文献

[1]蒋敏洁.建筑工程规划验收竣工测量关键工艺分析[J].科技经济市场,2016(08):25-26.

[2]马伟明.试析如何做好城市建筑工程规划竣工测量工作[J].四川水泥,2015(12):155.

[3]梁富.关于建筑工程规划验收竣工测量关键工艺的探讨[J].江西建材,2015(14):230-231.

[4]林春香.建筑工程竣工规划验收测量技术研究[J].科技资讯,2012(12): 73-74.

[5]沈忠明.规划竣工测量关键技术研究[J].科技创新导报,2011(25):18 -19.

论文作者:王红凡,李华建

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9acca0f1a6e143b132f0eb77.html