# 基于大体积混凝土结构施工技术在土木建筑工程中分析论文_盛建杰

盛建杰

安徽淮郡建筑工程有限公司 安徽省淮北市 235000

摘要：随着我国人民生活水平的提高，对居住质量特出了更高的要求，所以，在土木建筑工程中要更加注重建筑物的质量。大体积混凝土结构施工技术应用于土木建筑工程能够为建筑物的质量提供很好的技术保障。本文主要从

关键词：大体积；混凝土结构；施工技术；土木建筑工程；应用

引言

大体积混凝土结构施工技术应用于土木建筑工程施工中是保障土木工程质量的重要方式，是人们对土木工程质量要求日益提高的必然要求。大体积混凝土是一种新型的混凝土材料，相较于一般混凝土材料具有很多优点，但是大体积混凝土材料也很容易出现裂缝等问题，影响了土木建筑工程的质量，所以，在对大体积混凝土结构施工技术在土木建筑工程中的应用研究中，要着重对其抗裂性能进行研究。

一、大体积混凝土结构施工技术分析

大体积混凝土是一种体积较大、表面系数较小的混凝土材料。在土木建筑工程施工中，大体积混凝土具有非常广泛的应用，相较于一般的混凝土材料，大体积混凝土材料具有以下特征：首先，大体积混凝土材料体积较大，而且其厚度也比一般混凝土材料厚。其次，相较于一般混凝土材料，大体积混凝土材料在施工中需要进行连续的浇筑，同时，大体积混凝土材料内部温度要求比一般混凝土材料要高。最后，对于厚度比较大的大体积混凝土材料在施工中可以采取水平分层的方式进行分层施工。大体积混凝土材料在施工中因其基础结构 位置的特殊性，在土木建筑工程施工中会出现裂缝等问题，对土木建筑工程的质量造成很大的影响，所以，在应用大体积混凝土结构施工技术时要分析造成大体积混凝土材料出现裂缝的原因，并根据造成的原因采取有效的解决措施，保证土木建筑工程的质量。

二、大体积混凝土在施工中裂缝问题分析

在土木建筑工程施工中应用大体积混凝土结构施工技术经常会出现大体积混凝土材料裂缝的问题。这主要是因大体积混凝土材料的材质、外界自然因素等造成的，对大体积混凝土结构的稳定性和安全性产生了不利的影响，对土木建筑工程的质量也有很大的影响。所以，有必要对造成大体积混凝土材料出现裂缝的原因进行分析。

通常情况下，大体积混凝土材料出现裂缝的原因主要有以下几方面：首先，在大体积混凝土结构施工中，要将水泥和水进行融合搅拌，而在此过程中会产生大量的热量，由于大体积混凝土材料体积和厚度较大，散热性较差，水泥和水融合搅拌产生的大量热量就会在大体积混凝土材料内进行集聚，大体积混凝土材料的的内部温度就会升高，由于大体积混凝土材料内外部温度相差较大就会造成大体积混凝土材料出现裂缝问题。其次，混凝土材料具有自缩的功能，在施工中，当水泥的水分蒸发量大于混凝土材料的自缩值时，混凝土材料就会出现自缩，从而造成裂缝情况的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，在土木建筑工程施工中，地基、温度效应都会对大体积混凝土材料有很强的约束力，当这种约束力达到一定值时就会出现裂缝的情况。

三、大体积混凝土结构施工技术在土木建筑工程施工中的应用

（一）提高抗裂性能

首先，可以在大体积混凝土材料中添加一定量的添加剂增强大体积混凝土材料的抗裂性能。在大体积混凝土材料中添加一定量的添加剂主要是为了能够有效控制大体积混凝土材料的自缩值，对大体积混凝土材料进行科学。规范的补偿收缩，进行限制膨胀率的实验，准确地得出限制膨胀率，从而增强大体积混凝土材料的抗裂性能。其次，在大体积混凝土材料中添加增强材料，提高大体积混凝土材料的抗拉强度，从而增强大体积混凝土材料的抗裂性能。常用的增强材料有，有机纤维、无机纤维、金属纤的等。然后，在大体积混凝土材料中添加配筋，尽量保证添加配筋的直径和分布间距较小，同时，在土木建筑工程中大体积混凝土材料中配筋较少，可以添加一定量的温度筋，对大体积混凝土材料的薄弱部分进行有效控制。最后，通过对大体积混凝土材料进行科学、规范的配比，增强大体积混凝土材料的抗裂性能。在进行大体积混凝土材料配比时要进行大量的配比试验，选择较为合理的配比方案，同时，在进行大体积混凝土材料配比时也要严格按照相关的标准进行，使大体积混凝土材料能够充分融合，防治离析现象的出现。

（二）控制温度应力

温度应力时首先要控制大体积混凝土材料的浇筑温度，尽量在合适的温度下进行大体积混凝土材料的浇筑工作，同时，要做好降温工作，将大体积混凝土材料的浇筑温度控制在合理的范围内。其次，要控制水泥的用量，通过添加其他合适的材料尽量减少水泥的用量，防治水泥水化产生大量的热量在大体积混凝土材料内部集聚，从而出现裂缝。

（三）控制约束力

造成大体积混凝土出现裂缝的约束力分为内外部。所以，一方面要控制外部的约束力，减少地基对大体积混凝土材料的约束力。另一方面要控制大体积混凝土材料的内部约束力，内部约束力主要是由温度应力造成，所以要对温度应力进行有效控制。

结束语

大体积混凝土结构施工技术在土木建筑工程中具有广泛的应用，能够提高为土木建筑工程的质量，但是，在大体积混凝土结构施工技术的应用中会出现裂缝问题，所以，要对出现裂缝问题的原因进行分析，从而采取有效的措施解决大体积混凝土材料出现裂缝的问题，保证土木建筑工程的质量。

参考文献：

[1]梁宏展.大体积混凝土结构施工技术在土木建筑工程中的应用——以某栋大楼建筑为例[J].技术与市场，2019，26（06）：120-121.

[2]殷凤雏.大体积混凝土结构施工技术在土木建筑工程中分析[J].居舍，2019（14）：67.

[3]刘庆玉.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探索[J].产业与科技论坛，2018，17（19）：61-62.

[4]李宏明.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用刍议[J].四川水泥，2018（09）：132.

论文作者:盛建杰

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b181b55aec94c8470b4838b.html