# 高层建筑施工中绿色施工技术的应用研究论文_葛志城

身份证号码：1306221981****4210

摘要：随着社会的不断地发展，我国的经济发展的也十分的迅速，建筑工程的发展也有了很大的提高。我国建筑行业逐渐走向繁荣，建筑物数量呈逐年上升趋势，高层建筑工程规模逐渐扩大，而其所引起的资源浪费和环境污染问题也逐渐引起人们的重视。随着能源与环境危机的加剧，低碳与环保已经成为本世纪的主题，绿色建筑理念在这种背景下应运而生，如何将绿色施工技术合理应用于高层建筑施工中，是施工技术人员必须要思考的问题。

关键词：高层建筑施工；绿色施工技术；应用研究

引言

随着我国经济的的不断发展，高层建筑的规模不断扩大，高层建筑施工中出现的资源浪费和环境污染等问题不再适应现代环保的发展理念，因此具有极大环境效益的绿色施工技术在高层建筑施工中得到广泛的应用。要想实现高层建筑的可持续发展，就必须提高对绿色施工技术的重视程度。

1运用绿色施工技术的重要性

（1）在施工过程中合理的运用绿色施工技术，可以有效的降低建筑过程中对周围环境的污染，也可以降低在后期使用过程中对资源的需求量和使用者的使用成本及对能源的消耗量。（2）在以往的高层建筑施工中，受到当时的施工技术和施工条件的限制，施工人员的施工环境比较恶劣，现场的管理人员也缺乏相应的安全保护知识及环境保护措施，导致粉尘等污染物的吸入给施工人员的身体健康带来很大的危害。绿色施工技术的运用，既解决了对自然环境污染的问题又降低了施工中粉尘污染对施工人员的危害。（3）在施工过程中，在保证质量和安全的基础上，运用先进的施工技术和管理方法可以更好的实现对资源的再利用和对环境的保护。目前，绿色施工技术在高层建筑中的应用已经成为将来的发展趋势，绿色技术的使用不但可以创造社会效益和经济效益还可以更好的促进社会的和谐发展。

2绿色施工技术在高层建筑施工中的应用

2.1在高层建筑中应用绿色施工技术中的双层批幕墙技术

在绿色施工技术中有许多节能技术措施，将其科学的应用到高层建筑施工中将充分发挥其节能作用，为高层建筑施工创造更多的效益。如双层批幕墙技术，在建筑行业领域中通常将这种技术叫作“可呼吸的皮肤”。在高层建筑传统施工中所构建的玻璃幕墙具有较高的能耗，为了对这问题进行有效的解决，相关建筑设计人员提出将双层体系应用到幕墙中的方法，玻璃仍为主要的施工材料，使其对建筑结构发挥维护的作用，对阳光充分的吸收，从达到对建筑物能耗进行降低的目的。这种技术主要是在两层玻璃的中间部分留出空气层，空气层的宽度要适当，利用该空间进行空气缓冲，采用这种结构不但具有良好的透光性，还能够对单层幕墙的较差热工作性能进行解决，如在炎热的夏季时，间隔中会自上而下的流动热空气，从而降低室内的温度，使其保持凉爽。同时为了避免接收到强烈的太阳辐射，可以将遮阳装置安装在间层内，用户可以采用打开、关闭遮阳装置的方法，结合实际需要对阳光的强度进行控制。而在寒冷的冬季时，温度会逐渐下降，这时就可以关闭间层的上下，防止流失间层中的热空气，而高层建筑在接收到阳光的照射之后，就会形成温室，使供暖装置、空调的使用率大幅度的降低，还可以为能源消耗的降低发挥作用。另外可以将双层皮幕墙看作是阳光间，这种空间虽然具有较小的体积，但是却能够对自然光线进行充分的利用，各种气候条件都能够适应，而且为了对热工效果进行有效的保障，在双层皮幕墙中逐渐应用Low-E等新型玻璃，其实现的节能效果较佳。

2.2噪音控制技术

对高层建筑工程来说，噪音污染也会给人们的生活带来影响，所以绿色施工技术的运用可以对噪音控制起到良好的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据多年的研究可知，高层建筑建设中大部分噪音的产生来自于混凝土工程、模板工程以及钢筋工程这三个施工过程，所以要想有效地控制噪音污染，建筑施工企业可以运用绿色施工技术，首先对混凝土施工的噪音控制，高层建筑施工中混凝土施工过程所产生噪音主要是来自泵送与振捣，要想避免这种现象的产生，施工单位可以采用带骨架的木板将混凝土泵外罩起来，然后在利用隔音布进行包裹，给施工使用的泵建立起一个全封闭的施工环境；施工企业在进行混凝土振捣施工时可以尽量在白天人们都上班的时间进行施工，降低对人们正常生活的干扰。其次是对模板工程进行噪音控制，从实践中可以看出，整体钢平台体系或液压爬模体系具有的很多的优势，是目前高层模板工程施工中经常用到的施工方式，液压设备的使用是其产生噪音的主要原因，所以企业应该定期对老化零件进行更换及对油管中的空气进行清空。最后是对钢筋工程所产生的噪音进行控制，可以将钢筋加工棚建立在远离办公区和生活区的地方，在施工中还应做好隔音措施。

2.3工业废渣及砌块应用技术

将工业废渣制作成建筑材料并用于建筑工程的技术即为工业废渣及砌块技术。工业废渣的利用种类有很多，常见的有两种，一种是粉煤灰实心砖，主要的原料是粉煤灰、石灰或水泥，添加的辅料是适量的石膏、外加剂、颜料和集料等；一种是磷石膏标砖、磷石膏盲孔砖和磷石膏砌块等，主要的原料是磷铵厂和磷酸氢钙厂在生产过程中产生的废渣。这些废渣和砌块的特点是以内外两部分为断热技术，其种类也基本上是植生混凝土技术。基本的构架大多是多孔的混凝土，而内部是一些连通的孔隙按比例分布。多孔混凝土、保水填充材料、表面土等组成了其基本构造。此项技术的主要内容包括混凝土的施工技术、多空混凝土的制备技术等方面。

2.4外墙保温技术

高层建筑节能效果在很大程度上受到外墙保温结构性能的影响，以往施工工作中，施工方对高分子保温浆料的利用率较高，其具有投入资金较少、保温效果较好的优势，然而因化学性质过于稳定导致在后期不易降解，对循环使用方面产生较多的不利影响，最终造成污染问题。基于此，在应用外墙保温技术时施工方将复合保温隔热墙面板应用其中，其施工工作较为简便，能够对保温墙松动的问题进行有效避免，并且具有较高的稳定性，因此被施工方广泛的应用至高层建筑施工工作中。此外该方式不会释放毒害气体到外界环境中，循环利用及回收加工处理方面的工作较为简便，因此在高层建筑施工中的应用频率较高。

2.5绿色通风技术

高层建筑的性能的好坏与其通风系统密切相关，如果高层建筑中通风系统的质量差，建筑内部的空气无法实现自由流动，长期处于空气质量差的环境中，会对人们的身心健康造成不利的影响。此外，通风系统的不合理可能会导致高层建筑在冬季的空气流通过快，建筑物的保暖性无法得到有效保证，会极大增加高层建筑的供暖成本。因此，高层建筑施工应该充分重视绿色通风技术的应用。以某仓库性质的高层建筑施工为例，一般来说，仓库都需要良好的通风来保证环境的干燥，这时就可以在建筑屋顶开一扇天窗，在离地面2米的位置可以再开一扇气窗，在气窗对面的墙上再开一扇窗，这样就会加速建筑中的空气流通，天窗的作用是加强建筑的采光，在寒冷的天气中，可以关闭窗户来保温。

结语

综上所述，现在我国各种高层建筑层出不穷，随着现代环保观念的大力普及，绿色施工技术在高层建筑中的应用得到了广泛推崇。绿色施工技术的应用要求使用环保的施工材料，能提高资源能源的利用率，并且不会对环境造成污染，而且还能有效降低施工中和建筑后期各种设施的成本，完全符合我国可持续发展的理念，有利于我国整个建筑行业的发展。

参考文献：

[1]常晓东.民用建筑施工中绿色施工技术的运用探讨[J].价值工程，2016，12（14）36：116～117.

[2]谢金斌.节能环保背景下高层建筑绿色施工技术分析[J].四川水泥，2015，15（10）09：170.

[3]王玲，韩霞.节能环保背景下高层建筑绿色施工技术分析[J].湖南农机，2016，11（13）11：260～261.

论文作者:葛志城

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c583147303f4e856ceac303.html