# 水利水电工程施工中隧洞钻孔爆破技术研究论文_韦建宇

南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司 广西南宁 530000

摘要：隧洞钻孔爆破技术在现阶段的水利水电工程中较为常见，此种技术方式水平的高低，不仅会影响到工程的施工质量与施工进度，更会严重威胁水利水电工程的施工安全。因此，对该技术进行深入的探讨与研究便具有极大的现实意义。

关键词：水利水电；隧洞钻孔；爆破技术

引言

钻孔爆破技术在水电水利工程的应用十分广泛，虽然它的使用很常见，但是如果管理不慎则会造成非常严重的后果，对相关的工作人员的生命安全都是极大的威胁，因此相关人员一定要做好各方面的工作，重点在于对基本知识的掌握和自身的责任感，这项工作完成好，水利水电工程的后续相关工作才能更好地开展，以此来推动其发展。

1 管理爆破材料

技术是无法离开工具以及原材料的支持而独立存在的。因此在进行爆破工作中所使用的材料的管理工作是非常重要的。首先是运输爆破所需要的材料，由于爆破材料与一般的材料性质不同，在运输时万万不可掉以轻心，运输过程中，要严格遵守关于爆破材料的相关规章制度，管理人员要严格检查运输中使用到的所有的车辆，还要在车身上做好危险的标识，引起旁人的注意力，这些车辆也不被允许在车库中停留，必须在装好爆破材料后立即行动，中途不可有所停留，装卸爆破材料的时间最好是白天，金属制品不得被使用在装卸过程中。在装载爆破材料时，应当使用帆布捆紧并覆盖好，当运输特定的爆破材料时有不同的要求，如硝化甘油、输雷管等炸药时，装车的高度有严密的规定，不许高于车厢100mm，雷管箱的层间必须用软垫垫好，不容许竖立方或侧着放置，硝化甘油的温度要严密控制，不可出现冷冻的情况，以防产生爆炸的状况。

在装载与运输工作完成后，爆破材料的安置也必须引起足够的重视，不是一个种类的爆破材料是不可以被放在一起的，另外导火索的放置必须远离硝化甘油这种炸药、黑火药的放置要远离雷管及硝酸铵种类的炸药。爆破材料中的大部分都对其所处的环境有所要求，一般都要安放于干燥阴凉的地方，在阳光下暴晒或者潮湿的地方，都容易产生意外，影响爆破材料的使用。

确定炸药用量。爆破效果的好坏往往是由炸药的使用数量来决定的，倘若使用的炸药数量过小，就难以达到预设的爆破效果，完不成爆破任务，有时还会为后续工作留下隐患，甚至还产生了不必要的浪费；倘若使用的炸药数量过大，虽然能够顺利地达到爆破目的，但是大范围的爆炸有可能会连累到爆破现场的其他无关建筑物，引起各方面的损失。因此炸药的数量无论是过多还是过少都是不合适的，也不利于水利水电工作的顺利开展。因此必须精确地计算出爆破过程中的炸药的使用数量，影响炸药的使用数量的因素也是多方面的，如钻孔的分布、裂缝的强度等情况。正确估算出炸药的使用数量，既可以提高水利水电工程的施工效率，还能够有效地节省成本开支。

2 施工中隧洞钻孔爆破注意事项

2.1 控制炸药的用量

炸药用量在很大程度上影响隧洞爆破钻孔的成败。可以说炸药量是爆破施工成功与否的关键因素。应当合理的控制炸药量，根据实际情况采用有效控制方法。例如，缝隙的强度，钻孔的布置方式与炸药的用量有直接的关系，应当控制药量处在合理的成本空间。根据钻孔的布置方式有效的控制药量。例如，应当根据掘进面的炮孔数量装填药量，在药量控制方面还要根据岩层的性质量，炸药的性能与钻孔的分布情况确定药量。在实际作业时还要采用类比分析法与经验公式法。根据单位用药量，掘进的深度，以及炮孔间距对具体的药量進行微调，然后还要在施工现场进行爆破实验，然后再进行炮孔数量的分析，达到合理的控制间距的目标。

2.2 隧道的掘进施工

水利水电工程隧洞掘进施工较为重要，隧洞是水利水电工程的重要组成部分，具体包括导流洞、引水洞、交通洞、地方厂房洞等，应当根据不同的需要采用不同的爆破方式，基于开挖的需要合理的控制爆破施工量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 钻孔爆破循环施工

水利水电工程借助隧洞钻孔爆破技术进行开挖，应当优化工程序，以循环施工的理念达到提高施工有效性的目标。首先，优化施工的每道具体工序，分别准备好钻孔、合理的装置炸药、还要延长运输线路，并且做风水管线的布置工作等。在作业时采用循环作业理念，达到提高作业质量的目标。首先，在每个昼夜循环里应当保证作业数为整数，循环时间以2的倍数为宜，开挖断面的大小应当根据岩层的稳定情况而定。如果岩层的稳固性好，可以采用多臂钻车钻孔，配合使用短臂挖掘机，并且采用深孔少循环的方式，这样可以节约辅助工作的时间，减少不必要的施工麻烦。

2.4 装置和卸载方法

水利水电工程的隧洞钻孔爆破施工应当保证施工安全，强调将炸药等运输到规定，并且由相关专业技术人员负责交接，应当科学标准化的接管相关设施设备，严禁管理人员各种原因造成的延误情况，以减少风险隐患因素。如果在夜间进行装置，还要提高准备照明设施设备，严禁在施工地区采用金属缺口。

2.5 炮孔的布置布局

平洞开挖断应当合理的配置炮孔的位置，这样才能达到提高爆破质量和有效节约药量的目标。一般来说炮孔布局方式有三类，主要为掏槽类、崩落孔、周边孔，每种孔洞有不同的使用价值。掏槽孔可以用于增加临空面，可以保证爆破的效果，这种孔洞的位置在开挖断面的中部位置。

3 施工中隧洞钻孔爆破注意事项

3.1 钻孔爆破程序

钻孔爆破施工是隧洞挖掘的关键程序，爆破的质量不仅影响开挖的质量，而且也影响开挖施工作业的安全性。在施工过程中应当配置科学的设备，注重使用高效率的钻孔机，这样可以提高掘进的速度。

3.2 提高废渣的运输率

运输钻孔废渣是保证施工环境清洁，提高爆破施工质量，有效快速掘进作业的重要工作步骤。应当重点减轻废渣出渣的工时，提高出渣的效率，在钻孔作业时构建良好的出渣机制，应当科学的配备出渣的工具，有效运用出渣设备，应当在出渣时计算好出渣线路，控制每资助的出渣量。

3.3 加强临时支护

隧洞钻孔爆破施工应当在安全的环境下进行，应当根据岩石的以静制动采用科学的钻孔爆破方法。在开挖洞室时还要保证结构的稳定性，加大支护作业的力度。有效的保证围岩处在稳定的状态。

3.4 做好辅助工程

现代水利水电工程强调在安全、有序、科学的环境下进行施工。水利水电工程的辅助作业质量也影响了隧洞爆破施工的质量。因此在实施隧洞爆破钻孔工程时应当提高辅助作业的质量，重点提高通风、防尘、消烟的质量，加强排水施工。

3.5 保证填塞孔口质量

为了达到更极佳的爆破效果，水利水电工程隧洞钻孔爆破还要提高孔口的堵塞质量，防止堵塞孔口时存在堵塞不严的问题。重点需要提高钻孔的利用率，应当采用适当的堵塞操作方法。

结束语

总之，水利水电工程随城市化进程的不断推进而持续增多，这也在很大程度上促使隧洞钻孔爆破方式得到了更为广泛且深入的应用。而由于此项施工技术所具有的技术程度较高，使得其在施工时需要做好精细的前期安排、中期保护以及后期检查，这也是有效提升隧洞钻孔爆破技术施工质量与施工安全的重要举措。唯有如此，才能促使水利水电工程的质量标准得到进一步的提升，也才能为我国经济的发展与腾飞做出技术上的支持与贡献。

参考文献：

[1]包广昌.水利水电工程施工中隧洞钻孔爆破技术研究[J].建筑技术开发，2017，（17）：80-81.

[2]王立東.水利水电工程施工中隧洞钻孔爆破技术分析[J].低碳世界，2017，（22）：121-122.

论文作者:韦建宇

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e68d5376dea896622817a28.html