# 电力工程输电线路施工技术分析论文_刘宝利,买买提艾力•吐拉克,艾尼瓦尔R

（国网新疆电力有限公司喀什供电公司 新疆喀什 844000）

摘要：在开展电力项目建设的时候，使用优秀的线路建设措施，可以减少所需的资金，提高活动的功效特征，同时还能够认真地控制面对的不利现象。保证建设工艺优秀，才能保证线路能够发挥其特征。我们坚信，我国的电力事业一定会朝着更加稳定合理的层次发展。本文作者结合多年来的工作经验，对电力工程输电线路施工技术进行了研究，具有重要的参考意义。

关键词：电力工程；输电线路工程；施工技术

近年来，随着科学技术的发展，输电线路施工技术日益更新，其施工质量比以往相比也更加规范、合理。但是电力系统中的建设部分本身是一种工程项目多、涉及专业众多、施工环境复杂的系统工程，尤其是具备着很强的专业性、施工难度大、建设工程施工短的特点。这些特点的存在决定了在目前的电力工程建设的重要性，也促使了工程项目中需要改变传统的输电线路施工技术，是一种从全新的视角来探讨电力工程输电施工技术处理措施。

一、电力工程输电线路概述

输电线路有着电力输送血脉的称号，是整个电力系统中最为关键的环节。在目前的社会发展中，随着人们对电能需求量的不断上升，输电线工程也越来越受到人们的关注与重视，成为整个工程项目中备受人们重视的环节。

1、输电线路分析

输电线路是电力系统中的重要组成部分，是电力输送的主要媒介，是连接发电站、变压器和用户的主要渠道。一般来说，输电是指采用变压器将发电机发出的电能进行升压之后，在经过断路器等控制设备接入输电线路来实现的一种综合的工作体系。一般来说，目前工作中我们常见的输电线路主要有导线、线路杆塔、拉线、杆塔基础等部位组成分。

2、输电线路分类

在目前的社会发展中，随着科学技术发展，输电线路工程也变得也来越复杂。目前，我们在工作中能够常见的输电线路主要可以分为以下几种，按照电流形式我们可以将输电线路分为直流输电线路、交流输电线路和交直流混合输电线路。按照电压等级可以将输电线路分为电压输电线路和高压输电线路等。

二、电力工程输电线路施工内容

通常来说，我们在生活中常说的输电线路的基础主要指的是埋在地下的杆塔部分，基础是用来防止杆塔在外力作用下出现变形或者倾倒而形成的，也是采用防止杆塔在运行过程中出现下沉而设置的。输电线路工程在施工中，其运行安全程度和基础质量有着密切的关系，同时也是整个线路工程的支撑物，其在工作中按照受力特点我们可以将其设置为耐张力型的、直线型的两种。在当前的输电线路工程中，主要的施工内容主要包含有基础工程、准备工程、放线导地线连接工程、松弛度观察工程、附件安装工程等。

1.基础工程

基础工程主要指的是输电线路的基础环节，也就是杆塔埋置在地下的部分。基础工程在施工中的作用主要是避免工程出现外力荷载作用下的偏差和以为，保障上不杆塔等结构的稳定性和整体性。由于我国幅员辽阔、地质复杂，因此在施工中需要根据相关实际情况来进行施工。

2.2杆塔工程

输电线路杆塔按受力特点可分为直线和耐张型。杆塔选择是否适当对于送电线路建设速度和经济性供电可靠性以及维修的方便性等影响都很大。合理选择杆塔型式、结构，是杆塔工程重要的一环。平地、丘陵及便于运输和施工的地区。应优先采用钢筋混凝土杆和预应力混凝土杆。考虑运输和施工的实际困难。出线走廊受限制的地区、大跨越或重直档距大时，可采用铁塔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆杆塔组立是高压输电线路施工中一个重要的环节，目前我国在110kV输电线路杆塔组立方式，主要有整体组立分解组立。影响杆塔强度的因素主要有制选杆塔所用的材料，杆塔的受力形式及杆塔的结构形式。输电线路在长期的运行中。杆塔作为导线和避雷线的支持物。必须能承受一定的荷载，且其变形必须在一定允许的范围之内，即杆塔必须满足一定的强度和刚度要求。

2.3架线工程

输电线路架线施工包括架线前的准备工作。放线导地线连接弛度观测，紧线及附件安装。架线施工从展放方法来讲，分为拖地展放、张力展放。拖地展放线盘处不需制动，线拖在地面行进的方法，此法不用专用设备比较简单，但导线的磨损较为严重，劳动效率低。放线需大量的人工在山区放线质量难保证。张力放线。即使用牵张机械使导地线始终保持一定的张力保持对交叉物始终有一定安全距离的展放方法。它能保证导地线展放质量效率较高。但机械笨重和费用昂贵。对放线滑车轮径的选择，滑车的轮径偏大些较好一般以不小于10倍导线的直径，这样磨损系数小导线在该处所受的弯曲应力也较小。

2.4光缆施工

虽说光线自身是不会引来雷击的，但是它含有金属材料，所以会导致雷击问题，因此开展好避雷工作意义十分重大。在进行之前的时候，要积极地筹备。要检查装置等所需的物质的总数是不是合理，要阅读有关的讲解资料，在开展光缆建设之前的时候，应该确保它的性能是优秀的，应该对全部的材料开展综合化的检测事项，这样可以确保它们的性能是优秀的。光缆的卷盘长度为2～3km，其弯曲半径应为光缆外径的15倍以上，建设的时候要注意力度。在拖拉的时候，要做好配合工作，要有专门的人来负责，要不然就会发生打结等现象。在接续的时候，要对其合理的进行配盘工作，选择好接点的具体方位，要确保其便于通行，而且有优秀的熔接氛围，同时要选择合适的接头盒。熔接光纤前将余纤在熔盘内模拟盘绕，走向应该是圆形或椭圆形。余纤的曲线半径要大于35mm，根据熔接盘的大小尽可能大些，余纤长度以盘3圈为宜。光纤熔接后。要结合接头盒的详细规定，合理的对其密闭，以防止进入灰土等。光缆接续后，将接头盒挂在吊线上，要整理剩余的时候，要注意从接头盒处向外收缆，假如弄错了次序的话，就会使得其出现形变等现象。

三、电力工程输电线路检修施工技术

输电线路检修施工是保证设备正常运行不可或缺的一部分，输电线路由于受到天气等外力影响，比如地震、雪灾、冰雹、台风等大的外力作用导致输电线器具破坏、送电线塔倒塌、绝缘串脱落等一系列情况，此时输电线出现跳闸情况。调度员必须做好故障及事故的应急处理措施，及时巡查、检修。为保证线路安全开展必须准确的故障诊断类型及时做好记录，在了解故障原因、地点、故障类型等等的基本情况及沿线情况后，及时提出解决措施，如果是一些小的故障，则巡视人员可自带小工具或材料及时消除小缺陷，使设备正常运行，若故障较大，巡视人员应根据情况向相关技术人员及领导汇报故障情况、设备损坏程度等情况，由他们制定抢修方案，抢修过程必须在50min内及时有效的对故障点进行检修，由相关技术人员准备的抢修工具及材料。

四、结论

在电力施工过程中，应用各种输电线路的施工技术，可以使劳动成本大幅度降低、施工的工作效率大幅度提高，同时事故的发生率也会得到有效的控制。施工技术措施的规范化一定会产生良好的社会效益，还可以为同行的其他工程的施工起到标杆作用，可以结合具体的施工内容，将施工技术加以运用。当然，本文所论述的施工技术还有不成熟的地方，仍需在以后的施工工作中不断探索以得到进一步的改进与完善。

参考文献

[1]杨忠辉.输电线路工程施工中技术问题及处理措施的探讨，广东科技，2008.5.

[2]孟庆平.输电线路施工管理问题探讨.沿海企业与科技，2009.8.

[3]应伟国、孔晓峰送电线路状态巡视、维护的实践[J].东北电力技术，2009.7

论文作者:刘宝利,买买提艾力•吐拉克,艾尼瓦尔R

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f83b17065c78ad72634f9a6.html