# 园林水景施工技术难点与合理解决方式分析论文_王赣江,张丹

杭州绿圳市政园林工程有限公司 浙江杭州 310052

摘要：随着城市建设的快速发展，我国园林绿化工程的规模也越来越大。在现代园林绿化工程施工中，园林水景施工技术随着现代科技的发展有了很大改变。本文主要分析了园林景观水景的设计及水景景观的效应，并在此基础上针对园林水景施工技术难点提出了相应的解决方式。

关键词：园林；水景施工；技术难点

前言

在现代市政园林工程建设中，园林水景施工是园林施工工程的重要组成部分，在施工中涉及到了多个领域的相关技术，其施工难度相对较大。而优秀的园林水景建设施工不仅可以提升园林的观赏度，更有利于观赏者的身心放松。笔者试对园林水景的设计及效应进行分析，介绍当前园林施工的难点并提出解决建议。

1园林景观水景设计

园林景观水景设计主要用于人们的观赏，根据水景景观的生成可以分为自然水景与人工水景。自然水景也就是自然形成的景观（江、河、湖、海），在进行设计时要注意与自然景观的结合。人工景观由于是人工建成的景观，所以在设计中设计人员自由度较高。而根据水景设计的形式还可以将水景划分为静水景观和动水景观。静水景观在园林景观水景设计时其特点为水面开阔，肉眼极难看见水的流动。在园林水景的设计中，江河、池塘、湖泊、景观缸都属于静水景观，而园林中较为常见的动水景观为流水、喷泉、水幕墙、跌水等。在园林景观水景设计过程中要考虑到景观周围的环境，让观赏者感到水带来的独特之美。同时，设计人员在进行园林景观水景设计过程中要充分考虑到资金方面的限制，保证设计的水景方案具有可实行性。

2水景景观效应

2.1基底平面效应

在水景的景观设计完成后，由于水面具有反射效果，可以形成基底平面效应。基底平面效应多出现在大面积的园林水景之中，如湖泊、池塘、河面等。这种大面积的水景会开阔园林观赏者的视野，同时将水面作为一个平面看到多种景色。基底平面效应在园林中较为常见的反应有湖泊旁的岸边景观反射，像湖水中倒影的湖边柳树、岩石、座椅等景观都属于水景景观效应中的基底平面效应。这种景观效应不仅在视觉上拓展了园林的景观面积，更是形成了一种平面反射的景观效应。我国极为著名的豫园就运用了基底平面效应，让豫园的水景景观成为一大特色。

2.2线型系带效应

线型系带效应是指在水景风景将多种不同景观串联在一起，形成一种整体景观效应。这种线型系带效应多以水景的长度较长为主要特点。在这种景观效应中有可能包含动态的水也有可能为静态的水。如在北京的世界公园之中就采用了这种线型系带效应。世界公园的中间位置设计了一条河流，为该河流贯穿了周围的多个国家的著名桥梁，河上包含的桥梁在３个以上。这些桥梁都是相对独立的著名桥梁仿建，由于国家、地点、建成时间都有所差异，属于独立的不同景观。但通过这条河流将这些桥梁进行了整体的景观效应集合，共同形成了世界桥梁景观。不仅如此，在该条河流贯穿所有景观中，河流的整体基本为静态的水景，但在某埃及的水上建筑中将水设置为动态的喷泉，将水的动静形态进行了有机结合。这条河流的线型系带效应为世界公园增色不少。

2.3视线焦点效应

视线焦点效应主要是指水景的形态、声音等吸引园林观赏者的注意力，从而形成视线焦点效应。这种视线焦点效应的水景景观多为小型水景或动态水景，如一些喷泉、壁泉、瀑布等。设计人员为了达到较好的效果会将之设在园林的中心位置或者园林轴线上，让其成为园林的亮点。如在厦门的白鹭洲公园中就有喷泉水景，在喷泉喷射的时候会形成焦点效应，并且在该景观喷泉中还设置了音乐与灯管变化与水景交相呼应，使该公园的喷泉水景在当地极为有名。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3设计手法

3.1静态水面划分法

静态水面划分法主要是针对面积较大的水景而言，包括湖泊、池塘、河流这几种水景。这种划分是指通过建筑物将水面进行有层次的划分，划分的事物有桥、岛、洲等。在运用该方法的过程中要注意水面与建筑物的自然划分，不过有些过小的园林中划分水面会采用几何式。如在苏州的园林设计之中，水面会设计一些小型桥梁。有的大型园林还在中间设立了一个小型岛屿，上面设计了一座凉亭。

3.2水声结合法

水声结合法在园林的水景设计中是通过声音的方式吸引观赏者注意到水景。这种水声结合法在园林水景设计中被广泛应用到喷泉之中，形成了一种动静对比，以此来获得人们对水景的喜爱。运用了水声结合法的喷泉典型就是音乐喷泉，这种水景就是将水与音乐相互配合，从而形成一种有规律的美感。水声结合法在瀑布之中的应用为最原始的水声运用，通过水从高处落下形成的声音，与水的流动形成一种磅礴之感。

3.3光影交错法

光影交错法在一定程度上将水景进行了丰富。在水景中的光影交错就是正常水面与反射水面进行交叉，在水面上反射出水景周围的景观，从而让水景内容更为丰富。为了达到良好的光影交错效果，设计人员在进行设计的时候要注意对周围反射建筑物的设计。在保证建筑物在园林建筑优美的情况下，水面反射建筑的光影间相互协调。

4园林水景施工难点及合理解决方式

4.1施工材料选择

园林水景工程施工主要用到的施工材料之一就是管道材料，管道施工材料的选择问题是水景施工中的难点之一。现在水景施工的管道材料选择多为镀锌钢管或铜管，这种管道材料在施工中的主要难点就是材料的使用寿命短且价格高昂。镀锌钢管可以在水中使用时有效的防止水对施工材料的腐蚀，在水中这种管材很少会生锈，但该施工材料地面不能接受阳光的照射。铜管则可以在阳光下使用，但铜管材料的管道容易与水发生反应，造成水内施工材料的腐化。这两种材料无法将水中与水面的使用效果进行完美的结合，导致在园林水景施工中施工材料选择困难。为了解决施工材料选择困难的问题，可以将这另种施工材料进行有机的结合，发挥各自的管材优势同时延长施工材料的使用寿命。这两种材料在园林水景施工过程中被镀锌钢管被应用在水下，而铜管则与镀锌钢管在水上无阳光处进行有效连接，让铜管在水面上方使用。

4.2景观用水泵

在园林水景施工中景观用水泵较为常见的就是潜水泵与干式离心泵两种，但在园林水景施工过程中这两种水泵的选择为施工难点。施工单位在施工过程中会尽量节约自身的资金投入，这就导致施工方会选择潜水泵作为喷水材料。但实际正规的喷水泵应为干式离心泵，这种景观用水泵更为方便维修，不过施工单位由于资金限制很少选择。景观用水泵在这两种水泵进行选择时会不再犹豫，从而促使园林水景施工的困难。在解决景观用水泵的问题上，应该推广干式离心泵在景观上的应用，并且加大对该水泵的推广工作。

4.3光影照明与电气施工

在园林水景的设计过程中照明是其辅助景观之一，是在晚上观赏水景的重要设备。在水景施工过程中照明设备的安装是施工难点之一。照明设备涉及到电气的使用，在施工中应该有专业的人员进行照明安装，以保证照明安装的安全。但在实际的园林水景施工工程中，照明设备是由非专业性的施工人员进行安装。这主要是由于电气行业专业人才的价格较高造成的。为了解决光影照明与电气安装问题，在进行水景的照明安装过程中应选用电压较低的民用灯具，并且严格按照灯具标准进行灯具选择。

结束语

在进行园林水景施工过程中要考虑多方面因素，以此保证园林与水景间的相辅相成。本文对园林水景的施工技术难点进行了一些总结，以期促进园林水景的发展。

参考文献

[1]余鹏钊.浅析风景园林水景工程施工技术[J].低碳世界，２０１６（１６）：１５３～１５４.

[2]周健.园林景观施工中水景施工技术的应用[J].现代园艺，２０１４（２２）：２０２～２０３.

论文作者:王赣江,张丹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a24b87f0c3dd34f6db96f622.html