# 建筑给排水工程施工中存在的问题及对策解析论文_李喜慧

李喜慧

大庆建筑安装集团有限责任公司 黑龙江省大庆市 163000

摘要：近年来人们生活水平的提高，对建筑施工质量的要求也在提高。建筑工程的施工质量体现在建筑工程的各个施工环节，建筑给排水工程就是影响建筑质量的重要因索。建筑给排水工程的施工质量直接影响着建筑使用者的用水安全及正常生活。因此建筑给排水工程的施工质量控制非常重要。建筑给排水工程施工中存在的问题及对策展开探讨。

关键词：房屋建筑；给排水；施工问题；对策

引言

房屋建筑给排水工程建设到位与否，直接影响居住者的生活质量。因此，人们在选购或建设房屋时，都非常注重检查给排水状况。这也要求房屋建筑设计方与施工方要高度重视完善给排水工程，切实提高房屋居住者的居住舒适性与安全性。然而，直至当下，我国房屋建筑的给排水施工都存在这样或那样的问题，极大程度地给居民生活带来了不便。

1建筑给排水工程施工过程中的问题

1.1管道渗漏

给排水中最常见的问题莫过于管道渗漏了，通常管道渗漏的原因有两点：①管件弯头、三通、阀门和水咀等材料质量不合格，或者是对材料的保护措施存在问题，造成质量的破坏或者质量出现偏差，以致于出现漏水；②施工过程不规范或是施工单位因为重利益轻质量而降低成本减少开支，造成所选材料不合格，在施工过程对管道接口密封处理不合格，导致管道发生渗漏。

1.2给排水管道堵塞问题

给排水管道堵塞是建筑给排水工程之中常常发生的质量问题，这种问题出现的主要原因在于给排水管道的直径较小，从而在使用给排水管道的过程中，长期累积各种异物，最终导致给排水管道发生堵塞，影响了建筑给排水工程的施工质量。除此之外，在进行建筑给排水工程的施工时，因为施工团队没有进行严格的监督，从而导致施工时在给排水管道中遗留了部分垃圾或者施工废料，在管道投入使用后，自然就会出现排水管道的堵塞问题。一旦给排水管道发生的堵塞问题，就会给建筑用户产生巨大的困扰，并且堵塞问题一旦发生，解决需要花费大量的精力与金钱，给用户的生活也会带来一定的负担。

1.3地漏水面封印不达标

建材市场流通的大量地漏水面封印都较为便宜，吸引了诸多房屋建筑施工方采购。但事实上，这些低价地漏水面封印都不符合国家房屋建设标准，部分厚度差距甚至高达4厘米，以致房屋给排水工程经常不达标。根据国家房屋给排水规定，地漏水面封印的顶部必须高于顶部，且两者间距应为10-15毫米，深度应超过60毫米。否则水面封印将在短期内失效，房屋给排水问题滋生。而且，不达标的水面封印无法有效抑制房屋毒气的排放，极易使室内环境受到毒气的严重污染，进而使屋内居住者的身体健康严重受损。

1.4噪音问题

在高层建筑中，给排水常用的是立支管，可以方便地将水直接排入地下。但是这种方式也有一个突出的问题，那就水体会冲刷管材，然后冲刷过程中出现噪音。在水冲刷管材的时候，与管材连接的配件也会有一些阻碍作用，产生气流和水膜，使管材中的气体出现膨胀或压缩，膨胀压缩时就会和水流产生碰撞，出现较大的噪音。噪音的大小也会对管材的质量产生影响，一些承包商为了降低成本，使用UPVC排水塑料管作为排水立管，污水冲刷管材时，产生的噪音也更大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2解决给排水工程施工问题的对策

2.1管道渗漏的防治

管道渗漏的防治首先要做的就是材料，选择材料的时候，应该做到多方案选择，优先保证质量，然后考虑经济，合理做到物美价廉，并且也要在选择后期坚持进行质量监测，从外观和实用性考虑，必要时也要通过试验手段来检测，保证材料的质量符合工程的标准；其次就是制定可行的施工方案，有方案作为指导，根据方案进行施工，对施工的各个环节进行强化，对于已经完成的管道发生渗漏现象的，应该立即对其进行原因分析并针对原因加以处理，而且在这之后的施工过程中进行严格控制。

2.2管道堵塞的防治

想要完美的解决管道堵塞的问题，首先要从设计环节入手。在进行施工设计时，设计人员必须要根据建筑给排水工程周边的地质以及人文情况来完成设计工作，在预算满足的范围内，要选择质量上佳，来源有保证的管道材料，并且在设计之中，还需要考虑到可能发生的施工质量问题，从而做出有针对性的设计预防工作。其次，施工人员在进行施工时，必须要选择与本给排水工程相适应的施工工艺，严格按照施工图纸以及施工计划来完成施工，管理人员也要在施工开始前与施工进行中来严格监督，避免施工人员发生操作失误，切实避免管道堵塞请款管道生。最后，在进行管道安装时，施工人员要提高警惕，切勿粗心大意，既不能发生施工材料的浪费情况，同时也不能将垃圾或者杂物遗漏在管道之中。

2.3采用达标的地漏水面封印

施工单位或其他采购部门选购地漏水面封印时，监理人员应要求其提供地漏水面封印样品，充分检查水面封印是否符合国家房屋建设标准。若不达标，及时要求采购部门严格按照国家规定重新采购更优质的地漏水面封印。同时，建筑设计师要注重优化改进地漏水面封印，充分保证水源补充。即在设计水面封印时，既要考虑封印材质，又要注重帮助地漏补充水源，从而防治水的回返流漏。此外，考虑到厨房用水范围不大，用水面积较小，在修建厨房时，可无需修建地漏，进而使施工方可用更多成本选购更优质的地漏水面封印，切实提高水面封印效果。

2.4噪音问题的防治

在建筑工程中，噪音虽然不会对建筑的质量有影响，但是噪音却影响着居民的生活，会对居民环境造成十分恶劣的影响。所以就要求在给排水管道设计时，尽可能最大化地的对噪音进行处理，结合建筑自身的实际情况与经济情况来合理安排管道安装方式，合理选择管道材料，以便于建筑工作能有效进行。

2.5加强建筑给排水工程施工材料质量控制

建筑给排水施工材料质量是影响施工质量的重要内容，因此，施工单位要加强对建筑给排水工程施工材料质量控制。可以从两个方面进行：（1）建筑工程施工单位在选择施工材料时，要选择信誉良好的供应商，保障施工材料质量，同时，选择的施工材料要严格按照施工设计要求进行，对施工材料的各项参数进行严格检验，避免出现施工材料不合格问题。此外，施工单位要确保施工材料采购人员的职业道德素质，避免出现贪图自身利益，以次充好现象。（2）在进行建筑给排水工程施工前，要对施工材料质量进行检查和审核，可以通过抽样检验的方法对施工材料质量进行确认，对于不合格的施工材料要及时进行处理。通过加强建筑给排水工程施工材料质量控制，可以有效避免不合格施工材料对施工质量的影响，能够有效提高建筑给排水工程施工质量。

结语

建筑给排水工程是建筑施工中一项重要工程，它与人们的生活息息相关，我们要不断改善其中的不足之处，不断解决建筑给排水工程中的各项问题，为建筑行业发展不断贡献力量，为人们生活质量水平的提高贡献力量。

参考文献：

[1]周永丰．建筑给排水工程监理中的问题与对策研究[J]．中国科技投资，2016（15）：87．

[2]李灵慧．探讨建筑给排水施工质量中存在的问题和处理措施[J]．建筑工程技术与设计，2016（15）：1682－1682．

[3]赵守智.建筑给排水施工中存在的问题及对策论述[J].城市建设理论研究（电子版），2017（27）：192.

[4]胡湘云.建筑给排水工程施工技术的改进创新进展[J].工程技术研究，2017（4）：50+78.

[5]吴晓天.浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施[J].城市建设理论研究：电子版，2015（06）.

论文作者:李喜慧

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第23期

论文发表时间:2019/7/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a3090a1182791dc0fed87294.html