# 金属合页寿命试验机的研制论文_江雄才,黄汝涛,郑锐生

（广东省揭阳市质量计量监督检测所 广东揭阳 522000）

摘要：根据合页行业标准新增检测项目的要求进行合页使用寿命试验机的研制。所研制的合页寿命试验机能检测普通型合页、轻型合页、子母合页等不同类型金属合页的使用寿命，可以同时进行2副不同类型金属合页的寿命试验，能节省大量人力、物力和仪器使用空间，同时减轻了试验人员的劳动强度，降低试验成本，既节能环保，又提高工作效率。

关键词：金属合页；寿命试验机；耐久性试验

引言

2014年实施的合页行业标准新增加了金属合页寿命试验的要求，金属合页使用寿命试验机因此相继出现，但现有的寿命试验机还存在只能对一种类型、一副合页单独进行寿命试验等方面的不足。本金属合页寿命试验机一方面针对金属合页行业标准对寿命试验的要求，一方面针对现有寿命试验机单独试验的不足，提供一种试验次数、摆动频率、摆动幅度和试验负重等均可调节，功能齐全，能同时或单独检测2副不同类型金属合页寿命的试验机［1-6］。

1.设计特征

金属合页寿命试验机包括柜体、电机和设置在柜体上方的控制面板，在柜体的两侧设置一对测试门页，其特征在于：在每片测试门页内部中部设有连接装置。电机设置在柜体上，在点击的输出轴上设有电机可调摇臂，电机可调摇臂的末端通过第一万向轴承与一对可伸缩连杆的一端连接，每根可伸缩连杆的另一端再通过第二万向轴承与相应的测试门页上的连接装置连接；在每侧的测试门页与柜体之间，裝设一对合页试样，在电机可调摇臂的下方，设有NPN计数传感器，控制面板通过控制器分别与电机和NPN计数传感器电连接。

2.技术参数

摆动频率：0至30次/分钟可调；摆动幅度：（90±5）度可调；配重：20～200 kg可选；技术范围：0至100万次可调；门扇宽度：914 mm。

3.设计方案

试验机依据QB/T 4595.1~6-2013标准中使用寿命、转动力、下沉量的要求进行设计。寿命试验机由动力系统、调速系统、传动系统、计数系统及保护系统组成。试验机动力由一只功率为0.75kW的电机产生，连接传动杆做来回运动，传动杆带动试验门做开合试验，试验门每开合一次计数器计数一次，当试验门损坏接触保护装置时，电机停止转动，计数结束。具体路线如下：

将需要测试的2副合页分别安装在机身左右测试门及夹具上，通过控制系统启动电机工作，装在电机减速器动力输出轴上的摇臂作圆周运动，带动连接在左右测试门上的二条可调节连杆作左右开合运动，装在摇臂下方的NPN计数传感器与机箱上的数显计数器连接，对摇臂进行感应计数，摇臂旋转一周，左右测试门各开合一次，循环往复，直至计数达到预设计数时电机自动停机，测试工作完成。当所测试的合页达不到预定计数值而提前损坏时，测试门往下倾斜，测试门上方的套环触碰到主机的保护装置，试验机将发出报警声，同时电机停止转动，从而达到保护目的。本试验机能单独或同时进行两个试验门试验。

4.示意图

图1前视图

图2俯视图

图3左视图

5.调试和使用

金属合页寿命试验机研制完成后，我们对其进行了多次的调试，顺利完成了各种合页的寿命、转动力、负重试验的试验。试验结果如表1所示：

6.结论

测试结果和使用情况表明，金属合页寿命试验机设计合理，符合了各项设计指标要求，能够满足QB/T 4595.1~6-2013标准中使用寿命、转动力、负重试验的要求。

参考文献：

[1]QB/T 4595.1-2013合页 第1部分：普通型合页[S].

[2]QB/T 4595.2-2013合页 第2部分：轻型合页[S].

[3]QB/T 4595.3-2013合页 第3部分：抽芯型合页[S].

[4]QB/T 4595.4-2013合页 第4部分：H型合页[S].

[5]QB/T 4595.5-2013合页 第5部分：T型合页[S].

[6]QB/T 4595.6-2013合页 第6部分：双袖型合页[S].

论文作者:江雄才,黄汝涛,郑锐生

论文发表刊物:《电力设备》2017年第23期

论文发表时间:2017/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a46e95cc6edf1e19d56a4cde.html