# 浅谈公路施工机械设备对沥青混凝土路面施工质量的影响论文_葛惠民,蔡辉

山东聊城顺达建设有限公司 山东省聊城市 252000

摘要：公路施工机械设备是进行沥青混凝土路面施工过程必要的辅助工具，事实上，沥青混凝土路面主要就是由各种大型施工机械设备完成的。因此，每一个施工环节中，由于应用的机械设备不同，路面的实际质量跟机器设备的使用状况存在很大的关系。各种机械设备的性能参数如果选择不当，有可能会对于沥青路面的施工质量产生不良的影响。本文就是希望能够通过相关研究，指导机械使用人员以科学的机械配置和合理的机械施工参数辅助帮助整体施工质量。

关键词：公路施工；机械设备；沥青混凝土；路面；施工质量

前言：沥青混凝土路面在坚实度、刚度和耐久性能方面的优越程度是不可比拟的，人们发现沥青混合料路面，在混凝土浇筑的过程中如果能够保证质量，将会带来非常舒适的行车体验，沥青混凝土路面的抗滑性和平整性是一般路面所不能取代的。尤其是在我国的高等级公路建设过程中，沥青混凝土路面的施工质量很大程度上依赖于路面施工机械，这是由于高等级公路的施工范围非常大，施工长度比较长，对于施工机械的要求也比较高。

1.沥青混合料的拌合影响

1.1沥青混合料的拌合对于高等级路面施工的设备要求

沥青混合料拌合设备是沥青混合路面质量的关键因素，拌合设备的性能好坏将直接影响到沥青混合料的内在质量和拌合的均匀程度，目前对于高等级路面施工的拌合设备一般采用的是立体式的旋风布袋除尘设备，还要结合二次计量的技术共同完成，以便保证拌合料的清洁程度和均匀程度。在干活的时候还应当保护环境和生态，保证拌合料的温度，同时避免所回收的粉尘对于自然环境产生不必要的污染。

1.2控制拌合过程环节温度的重要性

在沥青混凝土拌合的过程中，每一个环节的温度都是非常重要的，加热温度一般被控制在180℃左右，在沥青的拌合料控制过程中，保证混合料在制成之后温度至少在170℃左右是必要的，也是沥青混合料拌合设备所必须要保证的。尤其要注意的是，如果混合料的温度过低或者过高，都会产生废料，一般温度超过190℃就会被作废，不能运往施工现场使用。

1.3扩大沥青拌合料热料仓的储存容量

为了提升拌合料的拌合质量，热料仓的储存容量尽可能大，是目前施工方对于办拌合设备的要求。目前我国的沥青混凝土质量实际上是良莠不齐的，尤其是混合拌料在拌合机的称量系统并不能完全按照施工需求落实到位时，就可能会产生热料，在二次筛选分配的过程中，热量分配不均匀。为了防止热量仓溢料的情况屡屡发生，因此沥青施工设备的拌合机热料仓的容量必须要相应扩大，这样做是为了能够保证混合料的综合质量，考虑到沥青混合料的热胀冷缩问题，同时也可以进一步的提高拌合料的生产容量，提高生产效率。

2沥青混合料的运输设备

2.1大吨位自卸汽车运输

沥青混合料在拌合成功之后就需要通过一定的机械设备来运送到施工现场，一般来说，在我国沥青混合料的运输都是采用的大吨位的自卸汽车运输，这种运输设备可以综合的考虑到施工现场和拌合现场路程远近的因素、考虑到生产能力生产效率和运输距离之间的温度控制。运输车辆在装料之前必须要将车厢清理干净，在装置的过程中，车厢内壁会涂抹薄层进行保护，这种薄层一般是安1：3比例综合调节的油水混合物，它的重要作用是防止混凝土过于粘壁。

2.2车辆装料时候的汽车位置控制

大吨位自卸车辆在装置混凝土拌合料的过程中，车辆的装料和拌料一般来说前后分三次，也就是说将拌合料分成三堆，分别装置，每装一次汽车一般会挪动一下位置，这样是为了防止混合料的离析反应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外一点需要注意的就是，汽车载装置的过程中，应该在运输之前将沥青混合料覆盖保温层以保证混合料在到达现场之后仍然能保持将近180℃左右的高温。

3.公路施工机械设备对于沥青混凝土路面的具体影响

3.1沥青混合料的摊铺影响

在沥青混合路面的平整度协调方面，对于车辆高速行驶的过程所有的重要影响因素都需要考虑在内。沥青路面平整度的好坏直接取决于摊铺设备的有效性，技术性能比较好的摊铺设备，自然可以保证路面摊铺质量。在摊铺作业的过程中，一定要保证连续作业。摊铺机的摊铺能力必须要符合拌合料生产能力的多倍。目前主流的方式是采用配备自动加热和液压驱动电子控制装置的履带式摊铺机来进行这个工作，这种摊布机还有一个重要的特点，就是可以使用双夯拼装式的熨平板先进技术。

3.2摊铺机相关数据的选择和调整工作

在摊铺的过程中，由于摊铺机可能会涉及到布料的螺旋和熨平板前缘之间距离的矛盾，在通常的摊铺条件之下，正常的温度和中间位置都会对摊铺的厚度产生影响。有的时候，在某些地域，拌合料的集料骨料颗粒径比较大的时候，要求摊铺机能够自动调整布料螺旋的离地高度和距离，同时根据实际需求来采用中位或者低位的摊铺厚度。摊铺面层选用和摊铺厚度低于四厘米的情况下，夯击的频率应该适当的降低。

3.3沥青混合路面铺设速度的合理选择

路面的质量关键在于保证摊铺作业速度的均匀和连续作业，在摊铺过程中实验路段确定的摊铺速度和振捣的频率一般是采用匀速和均匀的状态向前进发的，绝对不能在中途随意的变速或者停滞。在沥青混合路面摊铺的过程中，要考虑到压实之后的摊铺厚度、整个路面的摊铺宽度、混合料压实之后的压实密度、沥青拌合料的实际拌合料的供给能力等因素。只有将这些因素的速度、供给因素等综合考虑在内，才能够了解什么样的沥青摊铺和拌合机械能够满足不同等级路面的实际铺设要求。在不同的发展阶段，对于沥青路面铺设的机械设备要求是不同的，只有与时俱进的使用和采购沥青铺设机械设备，并进行有效的维护，才能满足现代化沥青混凝土路面施工的要求。

3.4沥青混合料的摊铺平整度和压实度控制

沥青混合路面的平整度是车辆高速行驶过程中安全和舒适的重要影响因素。平整度好坏的压实80%取决于沥青混合路面的压实设备。沥青混凝土的压实成型，影响路面平整度和密实度，一般来说，施工单位会对于压路机的机型选择、压实遍数、碾压速度等方面比较重视。沥青混合料路面的压实以多次实验结果所确定的碾压组合和程序决定，一般来说分为三个阶段。碾压的压实度在每一个阶段都应该紧紧跟随、缓慢压迫、频率尽量高，但是碾压的幅度却相对较低，工作路段周期一般为40米左右。

结束语：沥青摊铺机的过程中，需要参考多种多样的沥青公路制造设备，针对每一个不同的沥青公路的实施阶段，都应该采用不同的路面摊铺设备和技术来进行对于公路质量的维护和辅助。需要注意的是，在沥青混凝土设备的使用过程中，对于设备的维护和清洁工作其实也是比较重要的，对于路面的维护，尤其是路面没有完全硬化的时候，一定要注意对于混凝土的养护工作，以及对于混凝土路面的形态维护，不能对路面进行二次污染。

参考文献：

[1]朱裕，石政洁.公路工程水泥混凝土路面施工平整度控制要点分析[J].江西建材，2014，（23）：179.

[2]王睿.沥青混凝土路面机械化施工管理[D].长安大学，2009.

[3]孙志刚.浅谈机械设备对沥青混凝土路面施工质量的影响[J].中国新技术新产品，2009，（03）：65.

[4]刘文忠.浅析机械设备对沥青混凝土路面施工质量的影响[J].今日科苑，2008，（17）：122.

[5]纪艳光.机械设备对沥青混凝土路面施工质量的影响分析[J].辽宁交通科技，2005，（07）：56-58.

论文作者:葛惠民,蔡辉

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5773da5f09414c3b72347f8.html