# 探讨南宁市轨道交通1号线一期工程电梯施工组织设计论文_韦云

广西富林景观建设有限公司 广西南宁 530000

摘要：南宁市轨道交通1号线一期工程西起石埠站，途径大学路、朝阳路、民族大道、高坡岭、线路长约32.1km，均为地下线共设置25座车站，其中7座换乘站，本文对南宁市轨道交通1号线一期工程电梯施工组织设计方案进行了探讨。

关键词：轨道交通；电梯施工；组织设计

1工程概况

南宁市位于北回归线以南，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，气候温和，夏长冬短，年平均气温在21.6℃，平均相对湿度为79%，南宁市轨道交通1号线是南宁轨道交通的第一条地铁线路，西起石埠东至南宁东站全线长32.1公里，共设25座车站，全为地下站，本工程的电梯均分别用于南宁轨道交通1号线一期工程沿线车站，作为完成地面至站厅、站厅至站台和车站商场来往乘客的主要运送工具，设备安装在车站内和出入口，是轨道交通系统的一个组成部分，要求电梯安全、可靠，能在公共交通的环境条件和载荷条件下长期工作，由于轨道交通的特点，各站点进度不一，同时各站点的位置、环境状况不同，针对这个特点，本项目部将及时跟进各站点的土建施工进度，安排电梯和扶梯设备进场的时间，根据道路情况安排恰当的车辆，避免道路影响、交叉施工影响而导致矛盾产生。

2施工准备阶段

2.1施工机具仪器准备计划

本工程施工机具、设备、检测仪器的需要量及规格种类，根据施工进度安排，施工方法、工程量等因素确定，主要施工机械和设备为焊接设备、起重机械、型钢加工设备、电动工具等，施工机具、设备由项目分部组织供应，根据工程机具设备需用计划组织进场。

2.2施工材料准备计划

首先，施工准备期间，由各专业工程师根据设计施工图按进度计划的安排，提出材料计划，由电梯承包商自行采购，材料供应按施工进度计划分期分批供应到施工现场，以利于工程（半）成品的保护及项目材料库的管理工作，本工程由分包采购的材料，在进入现场施工前，按规定进行报验，经审批合格后，才能使用；其次，根据施工图要求，部分可进行预制加工成半成品工件的材料，在与业主代表和监理单位有关工程师核实无误后，可提前进行加工，以确保工期。

2.3工期保障措施

（1）本工程为重点工程，也是民心工程，应该组建精干、高效的项目经理部，负责安装工程的具体实施，同时积极组织施工队伍和机具设备、材料、工具快速进场，高速完成开工前的准备工作，及早投入施工，进场后根据土建工程进展情况安排安装工作，同时编制具有针对性和可操作性的施工组织设计和各专项施工方案。在施工过程中，施工实行动态管理，定期检查落实工程进展情况，及时调整布置，优化施工组织设计及网络计划，贯彻施工管理以按期竣工为总体目标，以方案中的施工进度为基础，通过月、周计划布置实施，维护计划的严肃性，实现按期竣工目标。

（2）建立每周的协调例会制度，举行与业主、设计、监理等单位联席办公会议，及时解决各阶段出现的影响施工进度的各种矛盾，确保施工进度按计划进行，充分利用承包商机械设备的优势，尽量采用机械化施工作业，加大机械化施工力度，提高工作效率，缩短工期，密切与业主、设计、监理及其它承包商等单位联系，加强协调配合工作，以便安装工作的顺利开展。

（3）针对不同季节施工的特点，制定相应的措施，保证连续施工，在安排任务时充分考虑技术状况、特长、劳动态度等因素，避免或减少因安排不当而产生的窝工现象，或者任务与劳力不均衡引起的低效现象，努力提高劳动生产率，缩短施工工期，推广小流水施工，合理安排工序，科学管理，推广应用“四新”技术，从而达到提高工效，保证施工进度的目的，狠抓质量通病和关键部位施工，强化安全和质量管理工作，确保施工连续均衡进行。

2.4设备供货保障措施

针对南宁轨道交通施工进度紧、任务重的情况，我项目部要求分部采取设立电梯中转仓库等措施，保证电梯和扶梯安装进度，对电梯和扶梯设备存放场地进行防水槽设计开挖，做好防止电梯底部进水处理、堆放平台加高、堆放电梯下部垫方木进行保护、对电梯进行防水布加盖并用绳索固定在电梯上，配件箱堆放在有棚的库房。

（1）设备标注及包装

针对发运设备提供整套完整程序，并形成合理文件而加以实施；负责从设备包装到现场安装期间的工作及责任，并服从业主提出对包装、标注、仓储的要求；根据合同要求，本项目的设备及其系统的包装保护措施采用同类货物包装标准所规定的保护要求和规定。负责由于不合适或不恰当的包装引起的任何损坏和遗失。每个包装箱有一式两份装箱清单和两份质量证书副本，其中一份在箱内，另一份在箱外。并且在每个包装箱上标注：①合同号件 ②唛头标记 ③目的地 ④收货人 ⑤合同设备名称及项目号 ⑥箱号/件号 ⑦毛重/净重 ⑧尺寸，设备包装物和包装方法适应内陆的运输和多次搬运、装卸的要求，包装物采取减震、防冲击的措施，并按设备需要采取防潮、防霉、防锈、防腐蚀措施，以保证在设备运输、装卸的过程中完好无损的安全运抵目的地，设备包装前按装箱单检查清点设备，并保证零部件齐全，采取有效措施防止运输、装卸中因垂直、水平加速度可能导致的损坏。

（2）设备的运输及储存

依照合同规定的时间，公司自备安装工具、运输设备，并在运输前一周将详细设备清单报业主，设备到货后，先根据货物分门别类，视物件的外形尺寸、结构特点和材料性能等采用不同的装卸方法和手段，以防止物品、部件的损坏、变形，货物起吊时均采取必要的措施且不允许混装和叠放，设备运输中要保证运输车辆的车况良好；保证在货物装车时都有可靠的捆绑和防护措施；每台运输车至少配两名司机和一名随车人员，随车人员主要负责押运、联络和运输中处理应急事宜；所有到货设备都根据设备的实际情况注明仓储条件和要求。

3工程质量保证措施

3.1隐蔽工程质量保证措施

电梯安装过程中预留预埋具备隐蔽条件，首先，在隐蔽施工或中间验收前48小时以书面形式通知轨道公司相关管理现场人员和监理工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，承包人准备验收记录，验收合格，轨道公司相关现场管理人员和监理工程师在验收记录上签字后，电梯安装队伍可进行隐蔽工程和继续施工，经轨道公司现场管理人员和监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收合格，及时办理验收手续。

3.2关键工程质量保证技术措施

3.2.1电梯安装质量保证技术措施

每台设备的安装，均将设队长和质量检查员一名，并建立自检和互检制度，质量检查员将按“安装与验收标准”要求，对各安装工位和工序进行检查，并填写“安装过程记录”，安装现场的质量工程师将监督安装全过程，严格执行技术质量要求，对每个安装阶段都应进行检查，如前一工序未达到要求，不能进行下一步工作，另外，项目负责人、质量负责人和安全负责人各职能负责人将经常巡视安装现场，组织必要的质量现场会，进行经常的质量教育，南宁市轨道交通1号线一期工程电梯及自动扶梯采购及安装项目（II标）的电梯安装质量将全部达到国家验收标准要求，并在专业验收下全部达到100%的优良率。

3.2.2电梯安装调试、验收质量保证技术措施

电梯调试完成，可进行竣工检验。主持和组织业主、监理参加全面检查安装质量和整机性能；在自验开始前五天，以书面形式通知业主和监理工程师，自验将按《安装质量记录》内容进行，自验结果填入《竣工检验报告》，一式三份，参与方会签后各持一份，每台电梯的全部检验项目都应合格。

3.2.3电梯安装保证技术措施

（1）作好图纸会审，避免施工中等待设计变更的现象。拟在井道承重梁钢板（固定）施工前，根据工程的具体情况，先落实设计参数、施工测绘，考虑其它施工单位的配合，编制综合布置施工图，解决施工中的交叉等问题；（2）实行节点工期控制根据施工进度网络图，针对影响面广，施工时间长，技术要求高的关键工序实行节点工期控制，并对其中重要部位的进度以小网络进行剖析，确保关键工序施工计划完成，业主在施工中规定的节点工期必须按时完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）严格控制关键路线的施工周期根据施工进度网络图，确定影响总工期关键线路的各种影响因素并及时处理，对于关键线路中的各施工分项的施工周期严格控制，从而确保总工期的实现，网络计划的调整和修改随着工程施工的不断进行，应不断调整与修正施工进度网络图，使施工进度自始至终纳入计划轨道中，达到动态管理的目的。

3.2.4定期质量检查

每月定期检查该工程的施工进度，及时发现进度管理中存在的问题，纠正进度中的偏差，调度人力、物力，使分项工程按期到点，影响质量的关键点，即停止检查点，未经检验或检查不合格不得进行下道工序，未经监理公司专业工程师检查、见证不得进行下道工序，检查由监理公司专业工程师、承包商质量检查员共同检查、确认、签证。

3.2.5检验检测机构检验

在电梯施工前，将拟进行安装的电梯情况书面告知直辖市或者设区市的特种设备安全监督管理部门告知，取得开工告知书后再组织施工。电梯安装完成并自检试运行结束，制造厂检验调试合格后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验，经检验检测机构监督检验合格，获得准用许可后，方可按规定办理交工手续。

4施工难点分析和解决措施

4.1人的因素

人的因素主要指领导者的素质，操作人员的理论、技术水平，粗心大意，违纪违章等，施工时首先要考虑到对人的因素的控制，电梯安装工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成电梯安装工程质量的主要因素。

①首先，通过不断学习，提高他们的质量意识。使施工管理人员树立五大观念：即质量第一的观念、预控为主的观念、为用户服务的观念、用数据说话的观念以及社会效益、企业效益综合效益观念；②其次，是人的素质。领导层、技术人员素质高。决策能力就强，就有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力；③管理制度完善，技术措施得力，电梯安装工程质量就高。严格执行质量标准和操作规程的法制观念，服务人员应做好技术和生活服务，以出色的工作质量，间接地保证工程质量，可以依靠质量教育、精神和物质激励的有机结合，进行岗位技术练兵。

4.2材料因素

材料是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，加强材料的质量控制是提高工程质量的重要保证，优选采购人员，提高他们的政治素质和质量鉴定水平，采购人员应掌握材料信息，优选供货厂家；合理组织材料供应，确保正常施工；加强材料的检查验收，严把质量关；抓好材料的现场管理，并做好合理使用，杜绝不合格的假冒、伪劣产品及原材料进入工程施工中，绝不给工程留下质量隐患。

4.3方法因素

施工过程中的方法包含整个电梯安装周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等，本司在制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本；本工程的施工方案先经自审后送业主监理审核，按照业主监理的审核意见进一步完善，最终形成行之有效的施工方案。

4.4机械设备

施工阶段必须综合考虑施工现场条件、各站台建筑结构形式、电梯安装施工工艺和方法、技术经济等合理选择机械的类型和性能参数，合理使用机械设备，正确地操作，操作人员必须认真执行各项规章制度，并加强对施工机械的维修、保养、管理。

4.5环境因素

根据电梯安装工程特点和具体条件，对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制，尤其是高空作业和吊装等，拟定季节性保证施工质量的有效措施，以免工程质量受到危害。同时，要不断改善施工现场的环境，健全施工现场管理制度，实行文明施工，还要树立电梯最终产品观念，实现电梯最终产品和施工工艺的更新换代，应重视新技术、新工艺的先进性、适用性，在电梯安装施工的全过程中，要建立符合技术要求的工艺流程质量标准、操作规程，建立严格的考核制度，不断改进和提高施工技术和工艺水平，严格运行质量保证体系和落实质量责任制，各分部、分项工程均要全面实行到位管理，施工班组要根据自身情况和工程特点及质量通病，确定质量目标和攻关内容，制定具体的质量保证计划和攻关措施，在实施质量计划和攻关措施中加强质量检查，发现的问题则作为以后质量管理的预控目标。

4.6安装检查

一个工点或若干个工点的设备安装完成后，可进行安装检查，外包板和三角警示牌等已经安装完毕；按照程序向业主提出安装检查的申请；组织业主、监理、设计等各参与方对设备、材料及文件、资料等进行检查、清点、登记；检查、清点等工作完成后，参与各方评估签字，履行相应的手续；设备安装完工进行测试后，应提前28天通知业主和监理工程师申请对工程进行初验；初步验收按规定的要求进行，安装人员配合操作；只有在完成全部工作并取得设备合格证后，才可以申请进行初步验收，通过初步验收后，业主和监理工程师出具初验报告；根据初验报告修补缺陷后，开始分批试运行和准备竣工验收。

4.7竣工验收

业主收到成功试运行报告28天内分批签署竣工验收证书；按规范、设计文件、安装说明书完成本合同安装工作，前部分项验收完毕后，向监理工程师提交“竣工验收报告”和政府质量部门签署的“质量评定报告”及产品的准用证；监理工程师审查合格后提交业主；业主在适当的时候通知移交竣工资料并组织有关人员进行审查；竣工资料的内容和文整应满足南宁市档案管理及南宁市轨道交通集团有限责任公司的档案管理规定，具体文件（共10份）组成如下：①竣工图、竣工资料一份②设计变更汇编一份③设备供货随机文件资料一份④供应的备品备件清单一份⑤安装记录一份⑥隐蔽工程施工记录一份⑦设备缺陷处理记录一份⑧已完工程量清单一份⑨系统联调的测试分析报告一份⑩故障考核记录一份产品的准用证，质量保证期结束后28天内，业主对整个系统无异议签署最终验收证书。

5电梯安装安全保障措施

5.1安全技术操作规范

建立电梯安装安全责任组织图，确立三级安全教育体系，项目组设有安全监督，各班组也安排专职安全员，施工人员必须持证上岗，严禁无证作业，所有现场安装人员进行安全教育并签订《安全工作承诺书》，每周由安装监督进行周总结并作安全教育，使用电气焊前应办理用火证，工作前应排除场地附近的易燃物，并准备灭火器，设备的运输、吊装要由专业人员统一指挥，坚守岗位。严格遵守《起重吊装“十不吊”规定》，吊装前注意电梯井道洞口的临边防护，以及吊装后临边防护的维护，防止意外跌落。

5.2文明施工要求

5.2.1施工场地

保持施工现场平整干净，无积水、无污水，临时设施井然有序，现场每天做清洁，每周一次大扫除，垃圾及时清运，施工现场按施工段、作业点划区管理，每道工序作到"落手清"，施工垃圾集中堆放，材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库，做到工完、场地清，各工序成品保护好。

5.2.2现场防火

施工现场和生活宿舍区应有明显的防火标牌，配备有足够的消防器材，进入储存易燃易爆危险品等严禁烟火的场所严禁携带火种，项目部应指定专人统一负责施工现场的防火安全管理工作，每月对现场的防火工作情况进行一次自查，并做好记录。

5.2.3施工现场及标牌

现场设置出入制度牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工标准牌等、现场平面布置图。施工区域或危险区均有醒目的安全警示标志，定期张贴各种安全标语，切实做到安全生产，现场应设置宣传栏，读报栏，以便职工阅读。

5.2.4现场治安

项目部应建立现场安全保卫机构，制定防盗、防抢、防爆炸等安全管理制度和措施，及时上报，并接受上级主管部门对所制订的治安保卫制度、措施落实情况的督促和检查，项目部应加强对全体职工的法制教育，项目部全体员工应遵守国家的法律、法规，自觉维护社会治安秩序。

结束语

总之，大力发展轨道交通，对于提升城市结构，解决城市发展中面临的经济与社会矛盾，实现可持续发展战略，具有特别重要的意义。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家标准《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）.

[2]中华人民共和国国家标准《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）.

[3]中华人民共和国国家法《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日施行.

作者简介：韦云（1980-），男，本科，一级建造师（机电、市政），注册安全工程师，主要从事机电、市政工程管理工作。

论文作者:韦云

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第35期

论文发表时间:2018/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a580f78bb4a74eedc13972b0.html