# 嵌岩灌注桩施工中的难题与对策分析论文_官涛,瞿金晶

中交二航局第一工程有限公司 湖北省武汉市 430000

【摘要】嵌岩灌注桩施工是码头工程建设中尤为重要的环节，其发挥着重要的作用。随着我国经济的快速发展，岸线深度也得到了深度开发，现如今码头工程的地质条件越来越复杂，并且逐渐呈多样化发展。而嵌岩灌注桩具有较高的承载力及抗震性能，将其应用在码头工程建设中，可以有效保证码头工程质量。但是由于码头工程工况复杂、不确定因素较多，所以施工难度较大，在嵌岩灌注桩施工过程中常常会遇到一些难题。本文就对施工中遇到的难题进行分析，并提出相应的对策。

【关键词】嵌岩灌注桩；难题；对策；施工技术

引言

嵌岩灌注桩具有承受垂直大负荷、水平荷载和抗上拔力大的作用，并且该施工成本较低，后期维护较为便利，所以在实际工程中有着广泛的应用。在码头工程建设中，嵌岩灌注桩是尤为重要的一项施工技术，其具有良好的抗震性能和承载力，所以在保证码头工程质量方面发挥着重要的作用。嵌岩灌注桩尤其在梁板结构码头中有着广泛的应用。但是由于码头工程工况复杂，在嵌岩灌注桩施工中容易遇到一些难题，比如排水困难、遇滚石层探石头困难、穿越软土层困难等。这些难题都会影响到施工的顺利开展，对此就需要切实采取对策解决问题，从而促进施工的顺利开展，保证码头工程质量。

1、工程概况

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程位于粤海铁路北港码头东侧，四塘湾内，南面琼州海峡。本工程后绞支座灌注桩位于接岸后方、突堤对应的后绞支座基础，共51根，混凝土共计1033m3，钢筋共计为123.15t，混凝土为补偿收缩砼，砼强度等级为C30。本工程施工工况复杂、不确定因素较多，所以施工难度较大，对于工程技术人员具有较高的要求。针对嵌岩灌注桩施工中的难题，应该采取相应的工程措施及工艺方法，制定相应的施工方案和技术方案，保证码头工程的顺利开展。

2、嵌岩灌注桩施工流程

嵌岩灌注桩施工流程大体如下：搭设钢平台→定桩位→桩机就位→埋护筒→设泥浆池→安装泥浆泵、制作钢筋笼→冲进→排渣→清孔→吊放钢筋笼→二次清孔→浇灌桩身混凝土。为了保证施工平台的安全，采用钢管桩为基础，钢管桩加焊水平撑和斜撑连接整体。施工方案按照监督部门规范要求进行施工，并且需要通过严格的专家论证。在施工之前，要认真熟悉设计图纸，并对相关施工规范有充分的了解，对地质资料进行核查，把握好每一个施工环节，保证施工质量[1]。

3、嵌岩灌注桩施工难题

3.1穿越软弱层困难

在嵌岩灌注桩施工中，冲击成孔是尤为关键的一道工序，但是由于码头工程工况复杂，施工环境复杂，所以给冲击成孔造成了较大的难度[2]。比如在挖孔施工中，穿越软弱土层就是一个施工难题。穿越软塑粘土、亚粘土、轮流塑亚粘土时很容易出现开挖坍塌现象，进而造成砖护壁砌筑困难，最终对施工质量及进度产生影响。

3.2持力层及嵌岩深度确认困难

岩面一般呈倾斜状态，并且基岩起伏较大，所以桩位与实际情况会存在不相符的问题，甚至存在较大的差别，这样一来就给持力层及嵌岩深度确认造成了一定的困难[3]。当岩面落差较大时，如何确认嵌岩深度的起算标准是需要重点考虑的问题。

3.3遇滚石层探头石困难

在冲击成孔过程中，滚石层探头石也是施工中的一大难点，由于滚石层的特殊性和复杂性，所以对施工造成了较大的阻碍。因此，在嵌岩灌注桩施工中，解决滚石层探头石问题尤为重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4成孔困难

码头工程地质复杂，其中包括淤泥质土、粉细砂、中粗砂层等，在水动力作用下容易形成流沙、流泥，从而对成孔产生影响。成孔困难也是影响嵌岩灌注桩施工的重要因素，其不仅影响施工进度，同时也影响施工质量。

4、提高嵌岩灌注桩施工的对策

4.1做好施工准备

嵌岩灌注桩施工具有一定的复杂性和难度性，所以在开展施工之前应该做好准备工作，为后续施工提供支持，进而提高施工质量和效率。首先，要对施工图、设计图等资料进行充分的了解，并进行严格的审查，保证图纸符合相关规范要求。制定主要材料及施工机具，并逐步落实供货单位及进场时间。其次，对设计单位提供的坐标和水准点进行复核，对桩位和半永久性水准点做好轴线控制工作[4]。对于放线测量报告应该及时上报审批。最后，要对施工场地进行科学合理的布置，按照计划并结合实际情况布置水、电管线。选择合适的位置放置施工设备。做好技术人员、施工人员的统筹安排工作。

4.2解决施工难题

在冲击成孔过程中由于诸多因素的影响，容易给施工造成一定的困难，对于施工中存在的难题，必须采取措施进行解决。就穿越软弱层困难而言，可以采用小断面开挖、短进尺挖深、快砌筑砖墙、早闭合壁圈的方法进行施工，以此来避免出现开挖坍塌现象发生[5]。另外，为了防止钢护筒在开挖过程中受土压力作用变形，还需要及时补焊等边三角加劲撑。就持力层及嵌岩深度确认困难而言，应该优化确认方法，比如持力层的确定应该通过严格的对比、严密的察看、深入综合的分析进行确定，保证持力层确认符合设计要求。而桩嵌岩深度的确认则必须满足设计规范要求。正确的嵌岩深度应该以坡下方的前沿深度为准。就滚石层探石头困难而言，如岩块石较小，则可以先进行水下平整，然后进行进行冲孔。如果大的滚石阻塞了部分孔位，则可以在筒内抛小块石，保证水下平整后，在护筒外坡堆袋装混凝土，而后进行冲孔。就成孔困难而言，应该同时采用多台水泵抽水，降低地下水位，同时要做好护壁处理，当遇到岩层时，可以采用多孔小药量松动爆破，以此来促进顺利成孔。

4.3加强质量控制

为了更好的提高嵌岩灌注桩施工质量，不仅需要做好施工准备工作，切实解决施工难题，同时还需要加强施工的质量控制。比如在施工前应该对组织设计、施工方案进行审查，对于不合理的地方应该要求施工单位进行整改。对施工队伍的整体素质、技术水平、综合能力进行考核，不符合要求的施工人员不应该给予录用。对工程所应用的材料、设备等进行严格的检查，保证机械设备及材料满足施工质量和安全要求。在施工过程中，也要加强质量控制，比如控制桩位定位质量、保证孔底质量、确保钢筋笼制作质量等。另外，还要做好桩身质量检测工作，保证混凝土试块强度质量满足设计的等级要求，保证基桩符合设计和规范要求。只有检测结果合格，才能够进行后续工作的施工。

5、结束语

嵌岩灌注桩施工是码头工程建设中尤为重要的施工环节，该环节的施工质量及效率直接影响到整体工程建设。因此，在嵌岩灌注桩施工实践中，必须要保证施工质量，比如要加强桩基工程检测，保证钻孔灌注桩的施工质量，提高施工人员技术水平，加强施工现场的管理等。只有对嵌岩灌注桩施工的各个环节给予重视并精心施工，才能够保证施工质量。

【参考文献】

[1]蒋继来,曾鸣.外海码头接岸工程大直径灌注桩施工工艺[J].珠江水运,2018(06):46-47.

[2]魏小明,梁安玉.岩溶地区水工嵌岩灌注桩施工质量控制要点[J].中国水运,2017(11):53-55.

[3]潘骏.嵌岩扩底旋挖成孔灌注桩施工工法分析[J].施工技术,2017,46(19):16-18.

[4]于坤朋. 三峡库区高桩码头嵌岩灌注桩施工风险评价与对策研究[D].重庆交通大学,2017.

[5]张德山,王岩,周巍,李雪飞.钻孔嵌岩灌注桩护筒埋设施工新工艺[J].石油化工建设,2016,38(05):75-76.

论文作者:官涛,瞿金晶

论文发表刊物:《科技新时代》2018年5期

论文发表时间:2018/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a62cf3838f44bbc0b1193e15.html