# 分析岩土工程中水文地质勘察的作用论文_仇小鹏1,丁玉飞2

1.身份证号：43060219770921xxxx；2.身份证号：43060219790127xxxx

摘要：做好岩土工程项目建设其中一个重要条件就是岩土工程的勘察，换言之就是重点勘察分析和探究水文地质，以保障做好岩土工程的勘察工作。掌握水文地质数据材料对岩土工程起到至关重要的作用，是确保岩土工程勘察工作真实、可靠、有效的重要依据。

关键词：岩土工程；水文地质勘察；作用

引言

岩土工程地质与水文地质关系密切，地下水不仅是组成岩土体的部分，对其工程特性有直接影响，还是基础岩土工程的环境，对建筑的耐久性、稳定性产生影响。因此，在岩土工程勘察中，水文地质是非常关键的问题。

1 水文地质勘查的概念

水文地质勘查是岩土工程勘察的重要构成环节，主要研究水文地质在工程建设中的影响作用。主要是在前期的水文地质基础数据前提下，使用适当的比例进行科学验证，运用先进的勘察技术和仪器设备对水文地质指标因素进行分析判断，探究影响水文地质勘查结果各个环境因素，分析水文地质各个参数变量对整个岩土工程的影响程度。

2 岩土工程勘察中水文地质勘察的内容

岩土工程勘察工作具有一定的复杂性，作为岩土工程勘察工作的对象，以下就岩土工程勘察中水文地质勘察的内容做出简明的阐述。

2.1自然地理条件

自然地理条件是影响勘察的主要因素之一，因此对自然地理条件进行客观勘察，是水文地质勘查的最基本的内容，为水文地质勘查项目的有序开展提供基础性的保障。自然地理条件的勘察内容多样，层次鲜明，涵盖面积广，主要涉及施工环境的方方面面，例如气候特点、水文特征、地形地貌特征等。气候特点主要勘察内容为气象特征，施工区域的气候分布为热带气候、亚热带气候还是温带，大气湿度热度的指标参数，风向指标风速情况。水文特征主要指的是周边水系数量，地下水位置特点、流向、流速等。地形地脉勘察内容为岩土工程所在位置的地形平原、高原特征，地貌被侵袭程度，地形冲刷效果，地形堆积形态。

2.2施工区域的地质环境

工程施工区域的水文地质勘察需要对工程施工区域的地质情况以及地理环境进行仔细地勘察。在进行施工区域的地质情况勘察时，主要确认施工区域的土地渗透系数，通过渗透系数了解降水对工程施工区域的勘察工作的影响，以及施工进程的影响，这是进行水文地质勘查工作的重要基础；其次，了解施工区域的地质构造、地壳运动、岩石种类等地质数据，为工程施工提供重要依据。

2.3施工区域的地下水情况

地下水勘察前，首先要了解地下水的分类，如表1所示。地下水对于岩土工程建设的危害极大，因此要加强对地下水的勘察。

表1地下水分类

为了了解地下水的危害，施工负责人需要在正式施工前对施工区域的地下水情况进行仔细的勘察，通过了解地下水位的历史最高点和最低点，知悉地下水的具体情况，并根据掌握的数据材料分析而得出地下水的变化趋势。

2.4对水文地质参数的测定

水文地质参数的测定主要方法利用抽水实验。在岩土工程的实际实验过程中，选取准确的岩层样本，岩心的选择尽量保证其完好的岩心，在实验进程，注意岩心的测验受到客观因素影响，防止形成岩心开裂和污染。抽水实验要经过屡次实验，经过三次对地下水减低深度，最后讲深的位置与建筑设计的埋深程度相同，测量时使用一致的测量仪器设备，达到相同的测定口径。抽水实验完成之后，及时补足水位，恢复水位上升后进行必要的测量。并且，选用软化方法，判别岩石对地下水的软化程度。因为岩石的受力状况与岩石的枯燥程度呈现正比关系，用软化的方法对岩石层面的耐风性、耐水性、透水性的目标参数进行测定，确保水文地质参数测量工作数据准确性和科学性。

2.5含水层、隔水层情况

含水层和隔水层是水文勘察内容重点之一，直接影响到建筑物的地基结构的层次和稳定性。含水层、隔水层的勘察主要有以下的内容：各个含水层的埋深条件和埋深水位，主要水层的厚度分布和水位状况，各水层的地下水的类型和流速流向及水位动态状况。在现场的地质水文勘察中，注意结合岩土工程的建筑材料的对水的敏感度，科学合理应用地下水的渗透系数，结合施工现场的地质结构和周边的地理环境，侧重剖析各个水层对建筑材料的腐蚀程度，并据此判别辅导岩土工程的材料设计。

3 岩土工程中水文地质勘察的作用

3.1水文地质勘察为施工评估提供科学依据

水文地质勘察能够详细了解施工区域内的水文地质状况，还可以对为施工设计及施工组织提供强有力的依据。由于缺乏认知，许多施工单位不重视对水文地质的勘察工作，也不了解地下水对施工过程可能带来的严重影响。因为对地下水的不了解，所以容易导致地质灾害的出现，导致工程施工出现施工事故。此地质灾害具有多样性、复杂性以及广泛性，在地下水与岩层之间的相互作用下使得地质灾害变得复杂多样。地下水定向定量评估是岩土工程评价中的重要依据。

3.2确定基础深埋对水文地质勘察的应用价值

了解施工区域水文地质环境，需要对地下水文环境进行全面仔细的勘察工作，确定基础深埋是其中的重要环节。通过对水文环境的了解，在岩土工程施工过程中做出正确的决策。地下水的存在将影响基础深埋的作用，通过降水处理来解决地下水对基础深埋造成的影响。另外，地下水的存在还可能引起地基开裂，或者导致土质层软化地基下陷等问题，进行水温勘察可以有效避免这类问题的出现。基础深埋工作是整个岩土工程施工过程中最基础的工作，也是决定工程施工质量好坏的重要因素，对工程施工起着重要作用，为整个工程施工带来深远的影响。岩土工程施工部位在岩土层之下，地下水存在的概率相对比较大，会影响基础深埋工作，所以地下水的存在与否是影响基础深埋工作的关键性因素。为了减少地下水对岩土工程施工的影响，在施工前对施工区域进行水文地质勘察工作，了解区域内整个地下水的情况。根据实际情况，在施工过程中根据对地下水的不同情况采取不同的基础深埋处理，有针对性地进行解决，尽量避免地下水对岩土工程施工带来的影响，保障整个岩土工程施工的质量及工期。

3.3水文地质勘察对整个工程质量的影响

岩土工程的施工质量，水文地质勘察工作起着决定性的作用。在施工前仔细勘察施工区域内的地下水情况，根据实际情况有效解决地下水带来的影响，地下水的水文如果出现上升的情况，会侵蚀地下水上层的岩土层，造成岩土层的结构发生改变，引起滑坡的情况，给工程施工带来严峻的考验和安全隐患，带来经济损失的同时还会威胁施工人员的生命安全。为了避免这类问题的发生，在岩土工程施工前应充分了解施工区域内水文地质情况，收集尽可能详细的地下水相关信息，以此保障施工人员的安全和工程建设的质量。

结语

水文地质勘查作为岩土工程勘察中重要组成部分，其勘查质量的高低会对岩土工程建设质量与安全性构成严重影响。水文地质勘察工作是岩土工程勘察的核心，明确掌握水文地质在岩土工程勘察中的危害，可以有效避免或解决项目施工过程中可能会发生的问题。因此，岩土工程的勘察工作在整个工程项目中起到关键性作用，其中水文地质的勘察工作更是核心工作。

参考文献

[1]陈健，朱琦，万广臣.岩土工程勘察中的水文地质问题分析[J].江西建材，2016(3):251+253.

[2]何源睿.岩土工程勘察中水文地质勘察的地位及内容[J].中国新技术新产品，2016(3):114－115.

[3]谭信强.浅谈岩土工程勘察中的水文地质的作用[J].建材与装饰，2016(1):222-223.

论文作者:仇小鹏1,丁玉飞2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6b0560ec0aa8d21d1922720.html