# 输电线路设计中线路路径选择问题及措施论文_凌晨光

中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 海南海口 570000

摘要：输电线路工程建设需要较大的投资量，具有施工工期长和难点多的特点，从前期的设计施工到使用再到后期的运行维护，整个过程具有较强的系统性及综合性，选择出最优的路线方案，对于输电线路工程的建设有着重要意义。

关键词：输电线路；设计；线路路径选择；问题；措施

1 输电线路路径设计现状

近年来，供电需求不断增加，新建线路不断服役，与已有不同电压等级的输电线路相交融，造成新旧输电线路混合在一起，对于整个电力走廊的规划起着制约作用，并出现了很多显著的设计输电线路路径问题：（１）很多输电线路路径设计时受已有及规划设施的影响和走廊的制约存在绕远的状况，造成了很大程度上的电能浪费和线路本身的投资增加。（２）输电线路网络结构缺乏科学性，很多地方只是简单进行线路规划，但新老输电线路更替时打乱了线路规划，造成输电线路网络结构太复杂，管理难度随之提高。（３）输电线路设计人员在设计输电线路中，没有实地深入考查有关条件，造成输电线路设计流程太简单，对影响因素没有考虑周全，如没有对当地地质与气候情况对布设线路带来的影响进行综合分析和考虑。在接受任务之后，就需要严格考查沿途地貌地形，尤其应充分结合电力系统的整体供电规划，不但考虑当前供电需求，还要兼顾远期线路改造接入的可能性和便利性。输电线路路径设计中存在的上述问题，制约着配电网整体配电能力的提高，需要妥善解决。

2 输电线路的选择

2.1 选线方式

目前高压输电线路路径方案的选择手段主要有：

（1）在地形图上选线。近年来，高压、特高压输电线路大都利用１∶１万、１∶５万、１∶10万等地形图选线，结合现场踏勘局部微调，并对已有设施、规划设施、在建设施进行避让。

（2）运用谷歌地球选线。目前谷歌地球选线是国内各个设计院较为普遍使用的辅助性软件，它可以让设计人员更加全局和直观地选择出最适合线路建设的路径，设计人员可以通过影像看出障碍物与线路的距离及相对关系，还可以方便和准确地测量出线路的长度及耐张段的大概长度。

（3）洛斯达航测技术选线。利用该平台可以准确选出线路路径并可以导出断面图，通过排位判断所选路径是否成立，并可以借助对比分析出路径方案的优越性和合理性。

无论是哪种选线方式，都要结合地方城市规划及建设情况，自然保护及文物保护情况、军事设施及通信设施的布置情况、林业情况、矿产情况、水文及地质情况、交通及沿线污秽情况，统筹兼顾，相互协调，并遵循以下原则：

1）减少对高速公路、等级公路、铁路、通讯光缆和输电线路的交叉跨越。

2）尽量避开人口居住较密集地区，少拆房屋。

３）避免线路所经各县及乡镇规划控制区的影响。

４）避免煤矿区对线路的影响。

5）避免多金属矿区、普查区等对线路的影响。

6）避免机场限高区对线路的影响。

7）尽量优化、缩短线路长度，以减少工程总投资。

2.2 野外选线

在输电线路路径选择的过程中，野外选线在一定的程度上能够提升线路选择的准确性。在经过图上选线之后，还需要进行野外输电线路路径的选择。一般情况下，野外输电线路路径的选择主要指的是在具体的施工现场进行施工之前，需要进行测绘工作，根据测绘得到的数据绘制相关的输电线路路径，并且在实际施工的过程中，对其进行落实，为了有效地方便日后输电线路的维修与勘察工作的进行，还需要埋设好相关的标志。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因为输电线路路径在选择的过程中，会对输电线路施工经济的投入以及后期的输电线路的运行带来一定的影响，所以，线路设计人员在进行线路路径选择的过程中，必须严肃的对待，结合实际情况选择出最合适的、最优的输电线路设计方案。

2.3 山区路径的选择

在复杂山区进行输电线路路径选择的时候，经常会受到山区复杂的地貌以及丰富植被的影响，这样就会增加输电线路路径设计的难度。此外，山区存在风大、潮湿等环境因素，这样也会增加输电线路路径设计的难处。如果输电线路路径的设计必须要穿越山区，那么在路径选择的时候，应该尽量避免出现横穿山脊的情况出现，应该按照山脊的走势进行输电线路路径的设计，这样可以有效地降低输电线路在施工的过程中产生的困难，并且降低山区大风等天气对输电线路的影响。如果存在必须要横穿山脊的情况，就应该选择比较平缓的山脊进行施工，避开悬崖与容易出现滑坡、泥石流等地质灾害的危险区域。

3 优化设计配电线路路径

3.1 优化设计塔杆

在设计配输电路路径过程中，设置的塔杆越少，就能够越发降低建设成本，但这并未是最主要目的。在尽可能减少塔杆数量状况下，严格按照具体架设线路具体需求，稳定的支撑起悬挂在地面中的配电线路。在设计配电线路中有很多种常见的塔体类型，如：终端塔杆、耐张塔杆、直线塔杆等等，直线塔杆是最为常用的一种，建设费用并不高，耐张塔杆能够承受一定距离之内的架设线路张力，转角塔杆适合在较大线路转角位置处进行架设，而终端塔杆最适宜在终端线路处进行架设。通常而言，塔杆与优化基础设计，以实现稳固线路、达到架设实际需求为主，以减少建设经济费用和提高社会效益为建设目的。有关的塔杆与基础优化设计工作，应在对塔杆布置位点合理设计后，并对杆塔种类与高度科学规划后，确保塔杆适宜的悬挂点高度，确保在线路中塔杆平衡受力，确保塔杆建设质量符合具体要求。

3.2 线路路径方案自动生成

首先需要对输电线路路径选择的数据进行收集，并且将数字地形图输入到计算机中。对于地理物体进行合理分类，通过加强对地理物体进行实际的勘察，明确地理物体在地图上的分布情况。这样做是为了有效地提升输电线路路径设计方案的准确性。接着在路径设计的起点进行延伸，当方遇到地理物体的时候，需要自动改变延伸的方向，如果遇到没由办法继续眼神的情况，设计系统会自动返回到上一个延伸点，并且改变原先的线路延伸的方向进行设计，直到延伸到之前设计的终点为止。

3.3 优化设计总体路线

通常而言，在优化设计配电线路路径中，总体线路设计包括总体线路设计依据、布设线路方式、总体线路工程概况三个方面。在设计总体线路依据过程中，需要有关工作者严格遵循配电线路路径设计标准，全面考察配电线路沿线的气候条件、水源山脉、地理地貌等等方面，对配电线路总体路线设计进行搜集和优化。同时，还需要设计可行性较强、针对性较强的配电线路总体设计方案。在布设总体路线过程中，结合已经设计出的几种配电线路总体方案，有关部门应严格开展会审工作，在分析讨论之后明确最后的执行配电线路总体路线方案，为后期有效使用打下良好基础。在总体路线工程概况过程中，要结合已选择的配电线路总体路线来执行，在工程招投标过程中，应选择信誉好、资质强的企业来承担建设配电线路这项工作，并与企业签订合同，明确各项工作内容与注意事项之后，就可以进行开工。

4 结束语

总而言之，输电线路在设计的过程中，线路路径的选择是非常重要的问题之一，路径选择的好坏直接影响着输电系统建设的成本，同时还影响着电力网络布局结构的优化质量。所以，在输电线路设计的过程中，加强对线路路径的选择有利于促进电力行业的发展。随着地图测绘技术的快速发展，在进行输电线路设计路径选择的过程中，其选择与定位已经实现了数字化，但是，在输电线路设计的过程中，路径的选择与杆塔定位的质量，仍然是电力网络中非常重要的问题。基于此，以上内容就输电线路设计中线路路径选择问题及措施进行了分析。

参考文献：

[1]王刚，李志斌.输电线路路径智能优选研究[J].电力勘测设计，2016（06）：33-37.

[2]廖枫明.浅谈电力线路设计的路径选择与杆塔定位[J].通讯世界，2016（23）：166-167.

[3]何勇.浅谈输变电工程送电线路最优路径的选择[J].建材与装饰，2016（25）：218-219.

论文作者:凌晨光

论文发表刊物:《基层建设》2018年第15期

论文发表时间:2018/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abf3183cf69f3ce69b560391.html